## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Ενότητα 7: Μετατροπή Σήματος από Αναλογική Μορφή σε Ψηφιακή

## Slide 2: Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό
Είδη Δειγματοληψίας:
  Ιδανική δειγματοληψία
  Πρακτική δειγματοληψία
  Δειγματοληψία επίπεδης κορυφής
Κβαντισμός
  Ομοιόμορφος και Ανομοιόμορφος Κβαντισμός
  Παράμετροι Κβαντισμού
Κωδικοποίηση
Μετατροπή Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό

## Slide 3: Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό
Τα περισσότερα σήματα διακριτού χρόνου (ΣΔΧ) παράγονται από σήματα συνεχούς χρόνου (ΣΣΧ), με επεξεργασία τριών σταδίων:
Μετατροπέας Analog/Digital
Δειγματοληψία (sampling): Continuous to Discrete Conversion. Παράγει το , όπου (sampling period)
Κβαντισμός (quantization): αντιστοιχίζει το συνεχές πλάτος σε διακριτό σύνολο τιμών Χαρακτηριστικά: Δ: διάστημα κβαντισμού και μήκος λέξης (bits)
Κωδικοποίηση (coding): Παράγει ακολουθία δυαδικών κωδικών λέξεων, που μεταδίδονται στο κανάλι επικοινωνίας.

## Slide 4: Δειγματοληψία

## Slide 5: Δειγματοληψία (Sampling)
Δειγματοληψία (sampling) είναι η διαδικασία μετατροπής ενός αναλογικού σήματος σε σήμα διακριτού χρόνου.
Έστω ένα σήμα βασικής (οριοθετημένης) ζώνης συχνοτήτων με φάσμα , για το οποίο ισχύει:
Δηλαδή είναι η μέγιστη συχνότητα του σήματος .
Θεώρημα ή Συνθήκη Δειγματοληψίας του Nyquist: Αν είναι οι τιμές του , που λαμβάνονται σαν δείγματα σε ομοιόμορφα χρονικά διαστήματα , τότε είναι δυνατή η ακριβής ανάκτηση του από τα δείγματα αν ισχύει:
όπου περίοδος δειγματοληψίας, συχνότητα δειγματοληψίας
Ρυθμός Nyquist :

## Slide 6: Είδη Δειγματοληψίας
Ιδανική δειγματοληψία
Πρακτική δειγματοληψία
Δειγματοληψία επίπεδης κορυφής

## Slide 7
Ιδανική Δειγματοληψία

## Slide 8: Ιδανική Δειγματοληψία
Ιδανική δειγματοληψία είναι η διαδικασία παραγωγής δειγμάτων ενός σήματος στιγμιαία και με ομοιόμορφο τρόπο, μία φορά κάθε δευτερόλεπτα.
Το ιδανικά δειγματολαμβανόμενο σήμα δίνεται από τη σχέση:
Η τιμή του προσδιορίζεται σύμφωνα με το θεώρημα του Nyquist.
Η διαδικασία ονομάζεται ιδανική επειδή χρησιμοποιεί τη συνάρτηση , η οποία έχει μόνο θεωρητική αξία και δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη.
Η μαθηματική θεμελίωση της ιδανικής δειγματοληψίας δίνεται από την ακόλουθη ιδιότητα της συνάρτησης :

## Slide 9: Ιδανική Δειγματοληψία (Πεδίο Χρόνου)
(α) Πληροφοριακό Σήμα
(b) Ακολουθία κρουστικών συναρτήσεων:
(c) Ιδανικά δειγματολαμβανόμενο σήμα:

## Slide 10: Ιδανική Δειγματοληψία (Πεδίο Συχνότητας)
Φάσμα σήματος εισόδου με
Φάσμα δειγματολη- πτημένου σήματος όταν
Φάσμα δειγματολη- πτημένου σήματος όταν
Φαινόμενο επικάλυψης (aliasing effect)

## Slide 11
Φυσική Δειγματοληψία

## Slide 12: Φυσική Δειγματοληψία (Πεδίο Χρόνου)
Στη φυσική δειγματοληψία το δειγματολαμβανόμενο σήμα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του σήματος με μία περιοδική ακολουθία ορθογώνιων παλμών , δηλ. ισχύει :
όπου είναι μία περιοδική ακολουθία ορθογώνιων παλμών (παλμοσειρά) με περίοδο Κάθε ορθογώνιος παλμός έχει άνοιγμα και πλάτος ίσο με τη μονάδα.
Η δειγματοληψία ονομάζεται φυσική, επειδή η κορυφή κάθε παλμού στο διατηρεί το σχήμα του αντίστοιχου με αυτού αναλογικού τμήματος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος του παλμού.

## Slide 13: Φυσική Δειγματοληψία (Πεδίο Συχνότητας)
Το ανάπτυγμα σε σειρά Fourier της παλμοσειράς , είναι:
Τότε θα είναι:
Από την ιδιότητα ολίσθησης συχνότητας του μετασχηματισμού Fourier, έχουμε:
Άρα το φάσμα αποτελεί μία σταθμισμένη εκδοχή του φάσματος κεντραρισμένη σε ακέραια πολλαπλάσια της συχνότητας δειγματοληψίας (βλ. επόμενη διαφάνεια).
Αν , τότε το μπορεί να ανακτηθεί από το με φιλτράρισμα χαμηλών συχνοτήτων.

## Slide 14: Φυσική Δειγματοληψία (Χρόνος – Συχνότητα)

## Slide 15
Δειγματοληψία Οριζόντιας Κορυφής

## Slide 16: Δειγματοληψία Οριζόντιας Κορυφής
Είναι η απλούστερη και δημοφιλέστερη πρακτική μέθοδος δειγματοληψίας, που παράγει ένα δειγματολαμβανόμενο σήμα με οριζόντια κορυφή.
Ονομάζεται επίσης και διαμόρφωση πλάτους παλμών (Pulse Amplitude Modulation - PAM), επειδή τα πλάτη των ορθογωνίων παλμών μεταβάλλονται ανάλογα με τις στιγμιαίες τιμές δειγματοληψίας του αναλογικού σήματος πληροφορίας.
Το σήμα PAM περιγράφεται από τη σχέση:
όπου είναι το ιδανικά δειγματοληπτημένο σήμα.

## Slide 17: Δειγματοληψίας Οριζόντιας Κορυφής (Πεδίο Συχνότητας)
Το φάσμα του PAM σήματος είναι:
Η PAM διαμόρφωση είναι ισοδύναμη με τη διέλευση ιδανικά δειγματολαμβανόμενου σήματος από φίλτρο με απόκριση συχνότητας .
Η χαρακτηριστική κλίσης λειτουργεί σαν βαθυπερατό φίλτρο και εξασθενεί τις υψηλές συχνότητες του σήματος (φαινόμενο ανοίγματος). Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια του παλμού, τόσο ισχυρότερο το φαινόμενο.
Το φαινόμενο ανοίγματος μπορεί να αγνοηθεί αν ισχύει

## Slide 18: Άσκηση 1
Αν ο ρυθμός Nyquist για το σήμα είναι , να βρεθεί ο ρυθμός Nyquist για το σήμα:
Απάντηση:
Για να υπολογίσουμε τον DTFT της χρησιμοποιούμε την ιδιότητα της παραγώγισης του DTFT , από την οποία προκύπτει ότι:
Παρατηρούμε ότι δεν προκύπτει κάποια αλλαγή στο πεδίο της συχνότητας, επομένως και η συχνότητα Nyquist παραμένει σταθερή.

## Slide 19: Άσκηση 2
Αν ο ρυθμός Nyquist για το σήμα είναι , να βρεθεί ο ρυθμός Nyquist για το σήμα:
Απάντηση:
Η δοθείσα πράξη υποδηλώνει διαμόρφωση και μάλιστα διαμόρφωση πλάτους.
Είναι γνωστό ότι κατά τη διαμόρφωση ενός σήματος με έναν όρο προκύπτει μετατόπιση του φάσματος του σήματος κατά συχνότητα .
Επομένως, η συχνότητα Nyquist του θα είναι

## Slide 20: Άσκηση 3
Να βρεθεί ο ρυθμός Nyquist του σήματος
Απάντηση:
Από την τριγωνομετρική ιδιότητα , έχουμε:
Έτσι, το είναι ένα σήμα με μέγιστη συχνότητα
Κατά συνέπεια, ο ρυθμός Nyquist είναι
Το διάστημα (περίοδος) Nyquist είναι

## Slide 21: Άσκηση 4
Να βρεθεί ο ρυθμός Nyquist για το σήμα:
Απάντηση: Από την ανάλυση κατά Fourier γνωρίζουμε ότι ισχύει:
Το είναι ένα σήμα με μέγιστη συχνότητα .
Άρα ο ρυθμός Nyquist είναι , και το διάστημα Nyquist είναι .

## Slide 22: Άσκηση 5
Να βρεθεί ο ρυθμός Nyquist για το σήμα:
Απάντηση: Από το θεώρημα της συνέλιξης του μετασχηματισμού Fourier:
και σε συνδυασμό με την προηγούμενη άσκηση, βρίσκουμε ότι το σήμα είναι και αυτό οριοθετημένης ζώνης και ότι το εύρος ζώνης του είναι διπλάσιο από αυτό του σήματος της προηγούμενης άσκησης, δηλ. είναι 200 Hz.
Έτσι, ο ρυθμός Nyquist είναι 400 Hz, και το διάστημα Nyquist είναι 1/400 sec.

## Slide 23: Άσκηση 6
Ένα ημιτονοειδές σήμα με συχνότητα δειγματοληπτείται με συχνότητα:
(α)
(β)
(γ)
Να σχολιάσετε τις περιπτώσεις που ικανοποιείται ή όχι η συνθήκη Nyquist.

## Slide 24: Κβαντισμός

## Slide 25: Κβαντισμός
Κβαντισμός είναι μία μη-γραμμική και μη-αντιστρέψιμη διαδικασία, η οποία μετασχηματίζει μία ακολουθία εισόδου συνεχούς πλάτους για την οποία ισχύει , σε ακολουθία διακριτού πλάτους .
L επίπεδα απόφασης (ζώνες) …, διαιρούν την περιοχή τιμών πλάτους της σε διαστήματα .
Για μία είσοδο που κείται μέσα στο , εκχωρείται μία στάθμη .
Το πλάτος του σήματος (δυναμική περιοχή) δίνεται από τη σχέση:

## Slide 26: Ομοιόμορφος Κβαντισμός

## Slide 27: Παράμετροι Κβαντισμού
Πλήθος επιπέδων: όπου Β το μήκος (σε bits) κάθε στάθμης
Βήμα κβαντισμού: Για ισαπέχουσες στάθμες (ομοιόμορφη κβάντιση), ισχύει:
Σφάλμα κβαντισμού: και ισχύει
Μέσο τετραγωνικό σφάλμα κβαντισμού ή ισχύς θορύβου κβαντισμού :
Επίσης ισχύει:
Λόγος σήματος προς θόρυβο (σε dB) Signal to Noise Ratio (SNR):
Επομένως ο SNR αυξάνεται (βελτιώνεται) κατά ~6dB για κάθε επιπλέον bit που προστίθεται στην περιγραφή της τιμής της στάθμης.

## Slide 28: Ομοιόμορφος Κβαντισμός

## Slide 29: Ομοιόμορφος Κβαντισμός
Χαρακτηριστική εισόδου – εξόδου ομοιόμορφου κβαντιστή

## Slide 30: Ανομοιόμορφος Κβαντισμός
Η ομοιόμορφη κβάντιση είναι ακατάλληλη στην επικοινωνία φωνής, επειδή στη φωνή τα μικρά πλάτη είναι περισσότερα και τα μεγάλα πλάτη είναι σχετικά σπάνια.
Η ανομοιόμορφη κβάντιση χρησιμοποιεί μικρά βήματα κβαντισμού για μικρά πλάτη σήματος και μεγάλα βήματα κβαντισμού για μεγάλα πλάτη σήματος.
Μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αν πρώτα συμπιέσουμε τα δείγματα του σήματος και έπειτα χρησιμοποιήσουμε ομοιόμορφη κβάντιση.

## Slide 31: Ανομοιόμορφος Κβαντισμός
Χαρακτηριστική εισόδου – εξόδου ανομοιόμορφου κβαντιστή
Θόρυβος κβαντισμού ανομοιόμορφου κβαντιστή

## Slide 32: Πρότυπα Ανομοιόμορφου Κβαντισμού
Οι αλγόριθμοι συμπίεσης (compading algorithms) μειώνουν τη δυναμική περιοχή ενός σήματος και ως εκ’ τούτου και το σφάλμα (θόρυβο) κβαντισμού.
Ο δέκτης χρησιμοποιεί μία αντίστροφη διαδικασία (διαστολή - expanding) για να αποκαταστήσει τα δείγματα του σήματος στη σωστή σχετική τους στάθμη.
Συμπίεση κανόνα «μ» (ΗΠΑ, Ιαπωνία) µ-law:
όπου και είναι η συνάρτηση προσήμου.

## Slide 33: Πρότυπα Ανομοιόμορφου Κβαντισμού
Συμπίεση κανόνα Α (Ευρώπη) A-law :
Για και οι δύο κανόνες δίνουν σταθερό λόγο σήματος προς θόρυβο κβαντισμού για ισχύ σήματος εισόδου σε μία δυναμική περιοχή 40 dB.
Η συμπίεση κανόνα-μ έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει μία ελαφρώς μεγαλύτερη δυναμική περιοχή από την συμπίεση κανόνα-Α, και μειονέκτημα την αναλογικά χειρότερη παραμόρφωση για σήματα μικρού πλάτους.

## Slide 34: Πρότυπα Ανομοιόμορφου Κβαντισμού

## Slide 35: Κωδικοποίηση

## Slide 36: Κωδικοποίηση
Κάθε κβαντισμένη στάθμη αναπαρίσταται με μία κωδική λέξη.
Αν L είναι το πλήθος των σταθμών κβάντισης, τότε κάθε δείγμα περιγράφεται με ψηφία (bits), όπου το είναι ακέραιος αριθμός.
Ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας:
(bits/s), όπου η συχνότητα δειγματοληψίας

## Slide 37: Κωδικοποίηση
Τα περισσότερα συστήματα ΨΕΣ χρησιμοποιούν την παράσταση αριθμών με το συμπλήρωμα του 2 (two’s complement).
Στο σύστημα αυτό, με κωδική λέξη …] μήκους B+1 bits:
Το περισσότερο σημαντικό ψηφίο είναι το ψηφίο προσήμου
Τα υπόλοιπα ψηφία αντιστοιχούν στην αριθμητική τιμή δυαδικών ακεραίων ή κλασμάτων.
Θεωρώντας δυαδικά κλάσματα, η κωδική λέξη ,… έχει την τιμή: +…+

## Slide 38: Μετατροπή Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό

## Slide 39: Μετατροπή Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό
Θεώρημα Δειγματοληψίας: Αν ένα αναλογικό σήμα δειγματοληπτείται με συχνότητα δειγματοληψίας , όπου η μέγιστη συχνότητα του σήματος, τότε μπορεί να ανακτηθεί από τα δείγματά του, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση παρεμβολής (Interpolation function):
Το αναλογικό σήμα δίνεται από τη σχέση:
Η υλοποίηση της παραπάνω σχέσης απαιτεί πολύ υλικό.
Συνήθως χρησιμοποιούνται εναλλακτικές συναρτήσεις, αλλά τότε απαιτείται και αναλογικό φίλτρο.