## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Ενότητα 13: Ψηφιακά Φίλτρα IIR

## Slide 2: Ψηφιακά Φίλτρα IIR
Εισαγωγή στα Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR)
Σχεδίαση IIR Φίλτρων
  Γενική μέθοδος σχεδίασης IIR φίλτρων
  Επιμέρους μέθοδοι σχεδίασης IIR φίλτρων
Πρότυπο βαθυπερατό αναλογικό φίλτρο
  Πρότυπο βαθυπερατό φίλτρο Butterworth
  Πρότυπο βαθυπερατό φίλτρο Chebyshev I και II
  Πρότυπο βαθυπερατό ελλειπτικό φίλτρο
Μέθοδοι Σχεδίασης IIR Φίλτρων
  Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
  Μέθοδος Διγραμμικού Μετασχηματισμού
Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Λέξης στην Ακρίβεια των Φίλτρων

## Slide 3: Εισαγωγή στα Φίλτρα Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης
Infinite Impulse Response (IIR)

## Slide 4: Φίλτρα άπειρης κρουστικής απόκρισης (IIR)
Κρουστική απόκριση:
Συνάρτηση μεταφοράς:
Τάξη: ο μεγαλύτερος αριθμός των προηγούμενων εισαγόμενων και εξαγόμενων τιμών που απαιτούνται για να υπολογιστεί η τρέχουσα έξοδος. Επειδή πρέπει για να είναι το φίλτρο αιτιατό, η τάξη του αναδρομικού φίλτρου προσδιορίζεται από τον όρο .
Πρόβλημα σχεδίασης:
Δίνονται οι «προδιαγραφές», δηλαδή η επιθυμητή απόκριση στη συχνότητα.
Ζητείται ο υπολογισμός των συντελεστών

## Slide 5: Χαρακτηριστικά IIR φίλτρων
Διαθέτουν κρουστική απόκριση άπειρης διάρκειας .
Είναι αναδρομικά (recursive), δηλ. δείγματα της εξόδου χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των νέων τιμών της εξόδου σε επόμενες χρονικές στιγμές.
Το πιο απλό παράδειγμα αναλογικού φίλτρου IIR είναι ένα RC φίλτρο το οποίο αποτελείται από μια αντίσταση και έναν πυκνωτή.
Γενικό διάγραμμα αναδρομικού (IIR) συστήματος

## Slide 6: Χαρακτηριστικά IIR φίλτρων
Από τον ορισμό της αναδρομικότητας μπορεί να φαίνεται ότι τα φίλτρα IIR απαιτούν περισσότερους υπολογισμούς, επειδή υπάρχουν προηγούμενοι εξαγόμενοι όροι στην έκφραση του φίλτρου, όπως και εισαγόμενοι όροι.
Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Συγκεκριμένα, για να επιτευχθεί μια επιθυμητή απόκριση συχνότητας με ένα φίλτρο IIR, γενικά απαιτείται χαμηλότερη τάξη φίλτρου, και συνεπώς λιγότεροι όροι που πρέπει να υπολογιστούν από τον επεξεργαστή, σε σύγκριση με ένα FIR φίλτρο.
Μειονεκτήματα IIR φίλτρων
Μπορούν να καταστούν ασταθή αν οι συντελεστές τους δεν έχουν επιλεγεί σωστά, δηλαδή αν έστω και ένας πόλος της συνάρτησης μεταφοράς βρεθεί εκτός του μοναδιαίου κύκλου.
Δεν έχουν γραμμική απόκριση φάσης στη ζώνη διέλευσης, όπως συμβαίνει στα FIR φίλτρα με συμμετρική ή αντισυμμετρική κρουστική απόκριση.

## Slide 7: Σχεδίαση IIR Φίλτρων

## Slide 8: Γενική μέθοδος σχεδίασης IIR φίλτρων
Για το σχεδιασμό ενός IIR φίλτρου θα στηριχτούμε, ως ενδιάμεσο βήμα, σε ένα πρότυπο αναλογικό φίλτρο. Συγκεκριμένα ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
Μετατρέπουμε τις αρχικές ψηφιακές προδιαγραφές σε αναλογικές.
Προσδιορίζουμε το πρότυπο βαθυπερατό αναλογικό φίλτρο που ικανοποιεί τις προδιαγραφές.
Μετατρέπουμε το αναλογικό φίλτρο σε ψηφιακό μέσω κατάλληλης μιγαδικής απεικόνισης (complex valued mapping) της αναλογικής μιγαδικής συχνότητας s στην ψηφιακή μιγαδική συχνότητα z.
H σχεδίαση ψηφιακού φίλτρου μέσω αναλογικού χρησιμοποιείται επειδή:
Οι τεχνικές σχεδίασης αναλογικών φίλτρων είναι ευρέως μελετημένες και συνήθως καταλήγουν σε λύσεις κλειστής μορφής.
Στη βιβλιογραφία διατίθενται έτοιμοι πίνακες για τη σχεδίαση αναλογικών φίλτρων (αλλά μόνο για βαθυπερατά φίλτρα).
Διατίθενται πίνακες μετατροπής της αναλογικής μιγαδικής συχνότητας στην ψηφιακή μιγαδική συχνότητα.

## Slide 9: Επιμέρους τρόποι σχεδίασης IIR φίλτρων
Τρόπος Α’:
Σχεδίαση του πρότυπου βαθυπερατού αναλογικού φίλτρου
Μετασχηματισμός του πρότυπου βαθυπερατού αναλογικού φίλτρου στην κατάλληλη ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας (
Μετατροπή του πρότυπου αναλογικού φίλτρου σε ψηφιακό (
Τρόπος Β’
Σχεδίαση του πρότυπου βαθυπερατού αναλογικού φίλτρου
Μετατροπή του πρότυπου αναλογικού φίλτρου σε ψηφιακό (
Μετασχηματισμός του πρότυπου βαθυπερατού ψηφιακού φίλτρου στην κατάλληλη ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας (
Οι προσεγγίσεις αυτές δεν προσφέρουν πλήρη δυνατότητα ελέγχου στη φάση του IIR φίλτρου.
Θα εφαρμόσουμε τον πρώτο τρόπο σχεδίασης, για τον οποίο το Matlab προσφέρει αρκετές έτοιμες συναρτήσεις.

## Slide 10: Μέθοδοι σχεδίασης IIR φίλτρων
Προσεγγίσεις για τη μετατροπή του πρότυπου αναλογικού φίλτρου σε ψηφιακό:
Μέθοδος αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης (impulse invariance tranformation)
Μέθοδος διγραμμικού μετασχηματισμού (Bilinear transformation)
Άλλες τεχνικές στις οποίες η σχεδίαση γίνεται απευθείας στο επίπεδο της μιγαδικής συχνότητας , όπως η μέθοδος προσεγγίσεων Pade, η μέθοδος Prony ή η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για την επίλυση ενός συνόλου γραμμικών ή μη-γραμμικών εξισώσεων.

## Slide 11: Πρότυπα Βαθυπερατά Αναλογικά Φίλτρα

## Slide 12: Πρότυπο αναλογικό βαθυπερατό φίλτρο
Το τετραγωνισμένο πλάτος της απόκρισης συχνότητας ικανοποιεί τις σχέσεις:
ε : κυμάτωση στη ζώνη διέλευσης
: συχνότητα αποκοπής της ζώνης διέλευσης
: εξασθένιση στη ζώνη αποκοπής
: συχνότητα αποκοπής της ζώνης αποκοπής

## Slide 13: Πρότυπο αναλογικό βαθυπερατό φίλτρο
Οι παράμετροι και συνδέονται με τις αντίστοιχες παραμέτρους κυμάτωσης και εξασθένισης που έχουμε δει στα FIR φίλτρα, μέσω των σχέσεων:
και με τις παραμέτρους απόκλισης πλάτους και μέσω των σχέσεων:
και
Για συχνότητα ίση με το τετραγωνισμένο πλάτος της απόκρισης συχνότητας είναι:
και

## Slide 14: Διάγραμμα πόλων – μηδενικών IIR φίλτρου
Για το τετραγωνισμένο πλάτος της απόκρισης συχνότητας ισχύει:
Άρα, οι πόλοι και τα μηδενικά της είναι τοποθετημένοι συμμετρικά ως προς τον άξονα .
Διαγράμματα πόλων – μηδενικών των συναρτήσεων: (α) , (β) και (γ)

## Slide 15: Πρότυπα βαθυπερατά αναλογικά φίλτρα
Βαθυπερατό φίλτρο Butterworth
Βαθυπερατό φίλτρο Chebyshev τύπου Ι και ΙΙ
Βαθυπερατό ελλειπτικό φίλτρο
Αποκρίσεις συχνότητας πρότυπων αναλογικών βαθυπερατών φίλτρων Butterworth, Chebyshev I, Chebyshev II και Ελλειπτικό

## Slide 16: Βαθυπερατό φίλτρο Butterworth
Τετραγωνισμένο μέτρο της απόκρισης συχνότητας:
: συχνότητα αποκοπής
: τάξη συνάρτησης Butterworth
Μέτρο απόκρισης συχνότητας Butterworth για διάφορες τιμές τάξης
Ισχύουν:
για όλες τις τιμές της τάξης .
, ανεξάρτητα από την τιμή του .
Για λαμβάνουμε το πρότυπο βαθυπερατό φίλτρο.
Για το φίλτρο προσεγγίζει το ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο.

## Slide 17: Σχεδιασμός φίλτρου Butterworth
Με βάση τις προδιαγραφές:
: συχνότητα αποκοπής στο όριο της ζώνης διέλευσης
Ελάχιστη τιμή του μέτρου της απόκρ. συχν. στη ζώνη διέλευσης
: συχνότητα στο όριο της ζώνης αποκοπής
Μέγιστη τιμή του μέτρου της απόκρισης συχνότητας στη ζώνη αποκοπής
Υπολογίζουμε:
Την τάξη του φίλτρου:
Τη συχνότητα αποκοπής:
ή

## Slide 18: Πόλοι και μηδενικά βαθυπερατού φίλτρου Butterworth
Για τάξη φίλτρου Ν, οι πόλοι είναι στο πλήθος.
Οι πόλοι είναι τοποθετημένοι επάνω σε κύκλο ακτίνας και ισαπέχουν μεταξύ τους κατά γωνία .
Το φίλτρο είναι αιτιατό και ευσταθές όταν όλοι οι πόλοι του βρίσκονται στο αριστερό ημιεπίπεδο της συχνότητας .
Οι πόλοι στο αριστερό ηµιεπίπεδο αντιστοιχούν στην ενώ στο δεξί αντιστοιχούν στην .
Πόλοι του γινομένου για Ν=3

## Slide 19: Σ.Μ. πρότυπου βαθυπερατού αναλογικού φίλτρου Butterworth
Τάξη | Συνάρτηση Μεταφοράς (για
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 

## Slide 20: Σχεδιασμός φίλτρου Butterworth στο Matlab
Σχεδίαση βαθυπερατού αναλογικού φίλτρου Butterworth:
[N, Wn] = buttord(Wp, Ws, Rp, As): Επιστρέφει τη μικρότερη τάξη Ν ενός αναλογικού φίλτρου Butterworth που ικανοποιεί τις προδιαγραφές. Wn είναι η συχνότητα αποκοπής σε κανονικοποιημένη κλίμακα, δηλαδή , όπου το 1 αντιστοιχεί στο ήμισυ της συχνότητας δειγματοληψίας.
[b, a] = butter(N, Wn): Επιστρέφει τους συντελεστές της συνάρτησης μεταφοράς, τάξης N και συχνότητας αποκοπής Wn. Εναλλακτικά συντάσσεται [z, p, k] = butter(N, Wn) οπότε επιστρέφει τους πόλους, τα μηδενικά και τον συντελεστή κέρδους της συνάρτησης μεταφοράς.
Σχεδίαση πρότυπου βαθυπερατού αναλογικού φίλτρου Butterworth:
[z, p, k] = buttap(N): Επιστρέφει τους πόλους, τα μηδενικά και το κέρδος ενός κανονικοποιημένου πρότυπου αναλογικού φίλτρου Butterworth τάξης Ν. Το προκύπτον φίλτρο έχει N πόλους περί του μοναδιαίου κύκλου στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο και δεν έχει μηδενικά.

## Slide 21: Βαθυπερατό φίλτρο Chebyshev τύπου I
Τα φίλτρο Chebyshev Ι έχει μόνο πόλους, παρουσιάζει ομοιόμορφη κυμάτωση στη ζώνη διέλευσης και φθίνει μονότονα στη ζώνη αποκοπής .
Το τετραγωνισμένο μέτρο της απόκρισης συχνότητάς του είναι:
: πολυώνυμο Chebyshev τάξης Ν:
και άρτιο:
και περιττό:
: ανεξάρτητα από το
ταλαντώνεται μεταξύ 0 και
φθίνει μονότονα.
 | : κυμάτωση στη ζώνη διέλευσης, : συχνότητα αποκοπής

## Slide 22: Βαθυπερατό φίλτρο Chebyshev τύπου I
Σχεδίαση βαθυπερατού αναλογικού φίλτρου Chebyshev τύπου Ι:
[N, Wn] = cheb1ord (Wp, Ws, Rp, Rs): Επιστρέφει τη μικρότερη τάξη Ν ενός αναλο-γικού φίλτρου Chebyshev-I που ικανοποιεί τις προδιαγραφές. Wn είναι η συχνότητα αποκοπής σε κανονικοποιημένη κλίμακα.
[b, a] = cheby1 (N, R, Wn): Επιστρέφει τους συντελεστές της συνάρτησης μεταφοράς, τάξης N, συχνότητας αποκοπής Wn και κυμάτωσης R. Εναλλακτικά συντάσσεται [z, p, k] = butter(N, Wn) οπότε επιστρέφει τους πόλους, τα μηδενικά και τον συντελεστή κέρδους της συνάρτησης μεταφοράς.
Σχεδίαση πρότυπου βαθυπερατού αναλογικού φίλτρου Chebyshev τύπου Ι:
[z, p, k] = cheb1app(N, Rp): Επιστρέφει τους πόλους, τα μηδενικά και το κέρδος ενός κανονικοποιημένου πρότυπου αναλογικού φίλτρου Chebyshev τύπου Ι τάξης Ν, με κυμάτωση Rp στη ζώνη διέλευσης.
Συχνότητα αποκοπής | Τάξη :

## Slide 23: Βαθυπερατό φίλτρο Chebyshev τύπου II
Το φίλτρο Chebyshev τύπου ΙΙ έχει πόλους και μηδενικά, παρουσιάζει ομοιόμορφη κυμάτωση στη ζώνη αποκοπής και φθίνει μονότονα στη ζώνη διέλευσης .
Τα μηδενικά του βρίσκονται επάνω στο φανταστικό άξονα του επιπέδου s.
Το τετραγωνισμένο μέτρο της απόκρισης συχνότητάς του είναι:
Το φίλτρο αυτό παρουσιάζει περισσότερο γραμμική φάση και βελτιωμένη καθυστέρηση ομάδας σε σχέση με το φίλτρο Chebyshev τύπου Ι.
Υλοποίηση με τις συναρτήσεις cheb2ord(), cheby2() και cheb2ap().

## Slide 24: Βαθυπερατό ελλειπτικό φίλτρο
Το βαθυπερατό ελλειπτικό φίλτρο παρουσιάζει ομοιόμορφη κυμάτωση τόσο στη ζώνη διέλευσης όσο και στη ζώνη αποκοπής, όπως το ισοκυματικό FIR φίλτρο.
Το ελλειπτικό φίλτρο είναι καλύτερο των φίλτρων Butterworth και Chebychev επειδή απαιτεί μικρότερη τάξη για να ικανοποιήσει τις ίδιες προδιαγραφές.
Ωστόσο, η απόκριση του ελλειπτικού φίλτρου παρουσιάζει περισσότερες μη-γραμμικότητες στη ζώνη διέλευσης, σε σχέση με τα φίλτρα Butterworth ή Chebychev.
Το τετραγωνισμένο μέτρο της απόκρισης συχνότητας του βαθυπερατού ελλειπτικού φίλτρου είναι:
: κυμάτωση στη ζώνη διέλευσης, : συχνότητα αποκοπής, : ελλειπτική συνάρτηση Jacobi τάξης Ν.
Για τη σχεδίαση βαθυπερατού αναλογικού ελλειπτικού φίλτρου το Matlab προσφέρει τη συνάρτηση ellip() και τη συνάρτηση ellipord() για τον υπολογισμό της βέλτιστης τάξης, ενώ για τη σχεδίαση πρότυπου βαθυπερατού αναλογικού ελλειπτικού φίλτρου προσφέρει τη συνάρτηση ellipap().

## Slide 25: Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Impulse Invariant Tranformation

## Slide 26: Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Μετατροπή ενός αναλογικού φίλτρου με επιθυμητές προδιαγραφές σε ψηφιακό, μέσω της δειγματοληψίας της κρουστικής απόκρισης του αναλογικού φίλτρου.
Υπολογίζουμε την κρουστική απόκριση του φίλτρου, με αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace της συνάρτησης μεταφοράς του αναλογικού φίλτρου:
Δειγματοληπτούμε με περίοδο δειγματοληψίας , την κρουστική απόκριση και λαμβάνουμε:
Υπολογίζουμε τη συνάρτηση μεταφοράς του ψηφιακού φίλτρου από τον µετασχηµατισµό Ζ της ακολουθίας :

## Slide 27: Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Μειονεκτήματα:
Η δειγματοληψία της κρουστικής απόκρισης προκαλεί το φαινόμενο της αναδίπλωσης του φάσματος, άρα και της αλλοίωσης του φάσματος.
Το φαινόμενο είναι δυνατό να περιοριστεί με επαρκή αύξηση της συχνότητας δειγματοληψίας, αλλά όχι να εξαλειφθεί εντελώς.
Καθίσταται αναγκαίο το φιλτράρισμα της κρουστικής απόκρισης με ένα φίλτρο χαμηλών συχνοτήτων ώστε να απομακρυνθούν οι υψηλές συχνότητες.
Το γεγονός αυτό συνιστά μια επιπλέον αδυναμία της μεθόδου καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τον σχεδιασμό υψιπερατών ψηφιακών φίλτρων, παρά μόνο βαθυπερατών και ζωνωπερατών.

## Slide 28: Απεικόνιση μεταξύ μιγαδικών επιπέδων αναλογικής και ψηφιακής συχνότητας
Η αναλογική () και η ψηφιακή () συχνότητα συνδέονται με τη σχέση:
Επειδή στον μοναδιαίο κύκλο ισχύει και στον φανταστικό άξονα , έχουμε:
Η σχέση αυτή περιγράφει μια σχέση απεικόνισης της αναλογικής μιγαδικής συχνότητας στην ψηφιακή μιγαδική συχνότητα .
Λαμβάνοντας υπόψη ότι και , καταλήγουμε:
Παρατηρήσεις:
Για ⇒ , δηλ. ο φανταστικός άξονας του επιπέδου απεικονίζεται επάνω στον μοναδιαίο κύκλο του επιπέδου .
Για ⇒ , δηλ. το αριστερό ημιεπίπεδο απεικονίζεται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου . Ωστόσο, η απεικόνιση μεταξύ των σημείων των επιπέδων και δεν είναι ένα-προς-ένα.
Για ⇒ , δηλαδή το δεξί ημιεπίπεδο απεικονίζεται στο εξωτερικό του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου .

## Slide 29: Απεικόνιση μεταξύ μιγαδικών επιπέδων αναλογικής και ψηφιακής συχνότητας
Μεταξύ των και ισχύει η σχέση:
Παρατήρηση: Η απεικόνιση μεταξύ των επιπέδων και δεν είναι ένα-προς-ένα, αλλά είναι πολλά-προς-ένα, καθώς λωρίδες πλάτους του επιπέδου απεικονίζονται σε σημεία του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου . Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ανεπαρκή συχνότητα δειγματοληψίας.

## Slide 30: Μεθοδολογία σχεδιασμού
Δοθέντων των επιθυμητών προδιαγραφών , , και προχωρούμε στο σχεδιασμό του φίλτρου με τη μέθοδο της αμετάβλητης κρουστικής, με τα ακόλουθα βήματα:
Επιλέγουμε το και μετατρέπουμε τις ψηφιακές συχνότητες , σε αναλογικές:
και
Σχεδιάζουμε το ισοδύναμο αναλογικό φίλτρο με ένα από τα πρότυπα αναλογικά βαθυπερατά φίλτρα και υπολογίζουμε τη συνάρτηση μεταφοράς του από τις προδιαγραφές , , και .
Αν οι πόλοι της έχουν πολλαπλότητα 1, τότε μπορούμε να εκφράσουμε την σε ανάπτυγμα μερικών κλασμάτων:
Η συνάρτηση μεταφοράς του ψηφιακού φίλτρου βρίσκεται ότι είναι:
Επίλυση στο Matlab: [bz, az] = impinvar(bs, as, Fd), όπου bz, az, οι συντελεστές του ψηφιακού φίλτρου, bs, as οι συντελεστές του αναλογικού φίλτρου και Fd=1/Td.

## Slide 31: Άσκηση 1
Να μετατραπεί η παρακάτω συνάρτηση μεταφοράς του αναλογικού φίλτρου σε συνάρτηση μεταφοράς του ψηφιακού φίλτρου.
Απάντηση: Γράφουμε την σε ανάπτυγμα μερικών κλασμάτων:
Οι πόλοι της είναι: και .
Για η συνάρτηση μεταφοράς του ψηφιακού φίλτρου είναι:

## Slide 32: Άσκηση 1
Σύγκριση απόκρισης πλάτους αναλογικού και ψηφιακού φίλτρου

## Slide 33: Συμπεράσματα
Η μέθοδος της αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης γενικά αποτυγχάνει να υπολογίσει με ακρίβεια το ψηφιακό φίλτρο.
Η μέθοδος είναι κατάλληλη μόνο για το σχεδιασμό βαθυπερατών φίλτρων, επειδή η ανεπαρκής δειγματοληψία της κρουστικής απόκρισης δημιουργεί το φαινόμενο της αναδίπλωσης του φάσματος λόγω της απεικόνισης πολλά-προς-ένα μεταξύ των επιπέδων s και z.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση του πρότυπου φίλτρου Chebyshev τύπου ΙI, η απόκριση συχνότητας στη ζώνη αποκοπής του παραγόμενου ψηφιακού φίλτρου διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη απόκριση συχνότητας του αναλογικού φίλτρου.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το φίλτρο Chebyshev τύπου ΙΙ έχει ισοκυματική συμπεριφορά στη ζώνη αποκοπής, άρα η απόκριση συχνότητάς του δεν τείνει στο μηδέν για τις υψηλές συχνότητες.
Έτσι, το φαινόμενο της αλλοίωσης του φάσματος που εμφανίζεται λόγω της δειγματοληψίας συχνότητας είναι ακόμα πιο έντονο και εμφανές.

## Slide 34: Μέθοδος Διγραμμικού Μετασχηματισμού
Bilinear Tranform

## Slide 35: Μέθοδος διγραμμικού μετασχηματισμού
Η μέθοδος του διγραμμικού μετασχηματισμού (bilinear transform) εξασφαλίζει απεικόνιση ένα-προς-ένα των σημείων των επιπέδων και .
Η σχέση απεικόνισης μεταξύ των μεταβλητών και αποδεικνύεται ότι δίνεται από τις σχέσεις:
και

## Slide 36: Μέθοδος διγραμμικού μετασχηματισμού
Παρατηρήσεις:
Το θετικό μέρος του φανταστικού άξονα του επιπέδου απεικονίζεται στο θετικό ήμισυ της περιφέρειας του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου
Το αρνητικό μέρος του φανταστικού άξονα απεικονίζεται στο αρνητικό ήμισυ της περιφέρειας του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου .
Το αριστερό ημιεπίπεδο απεικονίζεται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου . Επομένως, από ένα ευσταθές αναλογικό φίλτρο παράγεται ένα επίσης ευσταθές ψηφιακό φίλτρο.
Το δεξιό ημιεπίπεδο απεικονίζεται στο εξωτερικό του μοναδιαίου κύκλου του επιπέδου .

## Slide 37: Απεικόνιση μεταξύ αναλογικής και ψηφιακής συχνότητας
Η σχέση απεικόνισης μεταξύ της αναλογικής συχνότητας και της ψηφιακής συχνό-τητας είναι:
και
Παρατηρήσεις:
Ολόκληρο το σύνολο των αναλογικών συχνοτήτων απεικονίζεται στην περιοχή ψηφιακών συχνοτήτων .
Η απεικόνιση αυτή είναι μη-γραμμική, δηλαδή προκύπτει συμπίεση συχνοτήτων (frequency wrapping), γεγονός το οποίο οφείλεται στην ύπαρξη της συνάρτησης .
Επίλυση στο Matlab: [bz, az] = bilinear(bs, as, Fd), όπου bz, az, οι συντελεστές του ψηφιακού φίλτρου, bs, as οι συντελεστές του αναλογικού φίλτρου και Fd=1/Td.

## Slide 38: Άσκηση 2
Με χρήση του διγραμμικού μετασχηματισμού να μετατραπεί σε ψηφιακό το αναλογικό φίλτρο με συνάρτηση μεταφοράς (άσκηση 1):
Απάντηση: Θέτουμε τιμή στη σχέση:
Η ζητούμενη συνάρτηση μεταφοράς δίνεται από τη σχέση:
Με απλοποίηση λαμβάνουμε:
Συγκρίνοντας το αποτέλεσμα με της άσκησης 1 παρατηρούμε ότι οι συναρτήσεις μεταφοράς των ψηφιακών φίλτρων που παράγονται από τις μεθόδους της αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης και του διγραμμικού μετασχηματισμού είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

## Slide 39: Μετασχηματισμοί συχνότητας
Τρόπος Α’
Μετασχηματίζουμε το πρότυπο βαθυπερατό αναλογικό φίλτρο στην κατάλληλη ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας (
Μετατρέπουμε το πρότυπο αναλογικό φίλτρο σε ψηφιακό (.
Τρόπος Β’
Μετατρέπουμε το πρότυπο αναλογικό σε ψηφιακό (
Μετασχηματίζουμε το πρότυπο βαθυπερατό ψηφιακό φίλτρο στην κατάλληλη ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας (

## Slide 40: Από Βαθυπερατό Αναλογικό σε Αναλογικό Επιλογής Συχνοτήτων
Σχεδιάζουμε αρχικά το πρότυπο βαθυπερατό αναλογικό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής 3-dB
Κατόπιν το μετατρέπουμε στο κατάλληλο φίλτρο επιλογής συχνοτήτων με βάση την απεικόνιση συχνότητας του πίνακα:
Μετασχηματισμός | Απεικόνιση | Νέες συχνότητες αποκοπής
Βαθυπερατό |  | 
Υψιπερατό |  | 
Ζωνοπερατό |  | 
Ζωνοφρακτικό |  | 
Μετασχηματισμός | Απεικόνιση | Νέες συχνότητες αποκοπής
Βαθυπερατό |  | 
Υψιπερατό |  | 
Ζωνοπερατό |  | 
Ζωνοφρακτικό |  | 

## Slide 41: Από Βαθυπερατό Ψηφιακό σε Ψηφιακό Επιλογής Συχνοτήτων
Σχεδιάζουμε αρχικά το πρότυπο βαθυπερατό ψηφιακό φίλτρο με βάση την επιθυμητή συχνότητα αποκοπής
Κατόπιν το μετατρέπουμε στο κατάλληλο φίλτρο επιλογής συχνοτήτων με βάση την απεικόνιση συχνότητας του πίνακα:
Μετασχηματισμός | Απεικόνιση | Παράμετροι
Βαθυπερατό |  | 
Υψιπερατό |  | 
Μετασχηματισμός | Απεικόνιση | Παράμετροι
Βαθυπερατό |  | 
Υψιπερατό |  | 

## Slide 42: Από Βαθυπερατό Ψηφιακό σε Ψηφιακό Επιλογής Συχνοτήτων
Μετασχηματισμός | Απεικόνιση | Παράμετροι
Ζωνοπερατό |  | 
Ζωνοφρακτικό |  | 
Μετασχηματισμός | Απεικόνιση | Παράμετροι
Ζωνοπερατό |  | 
Ζωνοφρακτικό |  | 

## Slide 43: Επίδραση Πεπερασμένου Μήκους Λέξης στην Ακρίβεια των Φίλτρων

## Slide 44: Επίδραση της πεπερασμένης ακρίβειας συντελεστών στην υλοποίηση του φίλτρου
Η ακρίβεια υλοποίησης των FIR και των IIR φίλτρων μειώνεται από την πεπερασμένη ακρίβεια της αναπαράσταση των συντελεστών τους, εξαιτίας:
Της δυαδικής αναπαράστασης των αριθμών στο υπολογιστικό σύστημα που υλοποιεί το φίλτρο.
Της κβάντωσης των συντελεστών των φίλτρων.
Της στρογγυλοποίησης των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων κατά τον υπολογισμό της εξόδου του φίλτρου.
Τα φαινόμενα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την απόκλιση των χαρακτηριστικών του ψηφιακού φίλτρου από τις επιθυμητές προδιαγραφές, οπότε το φίλτρο παύει να είναι βέλτιστο.
Ειδικά στην περίπτωση των φίλτρων IIR ελλοχεύει ο κίνδυνος της μετακίνησης ενός ή περισσότερων πόλων επάνω στον μοναδιαίο κύκλο ή ακόμα και εκτός αυτού, οπότε το φίλτρο παύει να είναι ευσταθές.

## Slide 45: Άσκηση 3
(α) Να εξεταστεί ως προς την αιτιότητα και ευστάθεια το IIR ψηφιακό φίλτρο με συνάρ-τηση μεταφοράς:
Απάντηση: Με παραγοντοποίηση του παρονομαστή η συνάρτηση μεταφοράς γράφεται:
Το IIR φίλτρο διαθέτει ένα μηδενικό στη θέση και δύο πραγματικούς πόλους στις θέσεις και . Και οι δύο πόλοι βρίσκονται εντός του μοναδιαίου κύκλου, άρα το φίλτρο είναι ευσταθές.
Για να υπολογίσουμε την κρουστική απόκριση γράφουμε τη συνάρτηση μεταφοράς σε ανάπτυγμα απλών κλασμάτων:
Η κρουστική απόκριση είναι:

## Slide 46: Άσκηση 3
Κρουστική απόκριση και διάγραμμα πόλων – μηδενικών
Επομένως, το σύστημα είναι αιτιατό και ευσταθές καθώς και οι δύο πόλοι είναι εντός του μοναδιαίου κύκλου, όπως άλλωστε προέκυψε και από τη θεωρητική επίλυση.

## Slide 47: Άσκηση 3
(β) Να αποτυπωθούν οι συντελεστές του φίλτρου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και να επαναληφθεί η διερεύνηση.
Απάντηση: Στην περίπτωση που οι συντελεστές του φίλτρου δοθούν με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, τότε η συνάρτηση μεταφοράς γράφεται:
Η κρουστική απόκριση είναι:
Παρατηρούμε ότι ο ένας πόλος μετακινήθηκε επάνω στον μοναδιαίο κύκλο. Επομένως το σύστημα είναι πλέον οριακά ευσταθές.

## Slide 48: Συμπεράσματα
Ένα IIR φίλτρο είναι ευάλωτο στην ακρίβεια απεικόνισης των συντελεστών του, επειδή μικρές μεταβολές στην αναπαράσταση των συντελεστών μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη αλλαγή στην απόκριση συχνότητας, καθώς είναι δυνατό οι πόλοι του φίλτρου να μετακινηθούν επάνω ή εκτός του μοναδιαίου κύκλου, οπότε το φίλτρο καθίσταται ασταθές.
Ένα FIR φίλτρο δεν διαθέτει πόλους, οπότε η μειωμένη ακρίβεια απεικόνισης των συντελεστών του μπορεί να το καθιστά λιγότερο βέλτιστο, δεν το καθιστά όμως ασταθές.
Το γεγονός ότι τα FIR φίλτρα είναι πάντα ευσταθή είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό τους.
Ένα άλλο πλεονέκτημά τους είναι ότι έχουν πάντα γραμμική απόκριση φάσης.
Αποδεικνύεται ότι οι επιπτώσεις της πεπερασμένης ακρίβειας στην αναπαράσταση των συντελεστών και στον υπολογισμό των πράξεων σε ένα ψηφιακό φίλτρο, μπορούν να μειωθούν αν το φίλτρο με τάξη υψηλότερης της δεύτερης μπορεί να υλοποιηθεί ως συνδυασμός δομών πρώτης και/ή δεύτερης τάξης σε σειρά ή παράλληλα.