## Slide 1: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Ενότητα 11: Εφαρμογές DFT – Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier (FFT)

## Slide 2: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Υπολογισμός Γραμμικής Συνέλιξης με DFT
  Μέθοδος Επικάλυψης – Πρόσθεσης (overlap-add)
  Μέθοδος Επικάλυψης – Κράτησης (overlap-save)
Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier (FFT)

## Slide 3: Υπολογισμός Γραμμικής Συνέλιξης με DFT
Χρήση DFT για υπολογισμό συνέλιξης όταν οι ακολουθίες και έχουν μήκος , αντίστοιχα.
Βήματα:
Προσθέτουμε μηδενικά στις ακολουθίες και , έτσι ώστε να έχουν το ίδιο μήκος .
Υπολογίζουμε τους DFT Ν-σημείων και των και .
Πολλαπλασιάζουμε τους DFT και βρίσκουμε .
Υπολογίζοντας τον αντίστροφο DFT της , προκύπτει η συνέλιξη .
Όταν το μήκος του είναι πολύ μεγάλο, τότε το διαμοιράζεται σε τμήματα.
Κάθε τμήμα φιλτράρεται με ένα φίλτρο FIR με απόκριση
Tα φιλτραρισμένα τμήματα συνδυάζονται ώστε να προκύψει η .
Τεχνικές τμηματικής εκτέλεσης (block convolution) της συνέλιξης
Επικάλυψης – πρόσθεσης (overlap-add)
Επικάλυψης – κράτησης (overlap-save)

## Slide 4: Μέθοδος Επικάλυψης – Πρόσθεσης (overlap-add)
κρουστική απόκριση μήκους L ενός FIR φίλτρου και ακολουθία εισόδου μήκους μεγαλύτερου του L. Η έξοδος του φίλτρου είναι .
Διαιρούμε την σε μη-επικαλυπτόμενες υπο-ακολουθίες μήκους Μ. δηλ:
Η έξοδος του φίλτρου είναι: , όπου
Κάθε ακολουθία μπορεί εύκολα να υπολογιστεί με DFT Ν-σημείων των .
Μήκος ακολουθίας : N=L+M-1
Οι ακολουθίες και επικαλύπτονται σε (Ν-Μ) σημεία και τα επικαλυπτόμενα σημεία προστίθενται.

## Slide 5: Μέθοδος Επικάλυψης – Κράτησης (overlap-save)
Έστω
Υπολογίζουμε την κυκλική συνέλιξη Ν-σημείων μεταξύ και και σχηματίζουμε το γινόμενο .
Με αντίστροφο DFT Ν-σημείων λαμβάνουμε το . Οι πρώτες L-1 τιμές της κυκλικής συνέλιξης επικαλύπτονται, και οι M=N-L+1 τελευταίες τιμές αντιστοιχούν στη γραμμική συνέλιξη .
Οι τελευταίες N-L+1 τιμές της είναι οι πρώτες N-L+1 τιμές της , δηλ.
Έστω ακολουθία Ν-σημείων που εξάγεται από την με τις L-1 πρώτες τιμές της να επικαλύπτονται με εκείνες της .
Εκτελούμε τα βήματα 2 και 3 και λαμβάνουμε την .
Oι πρώτες L-1 τιμές της απορρίπτονται και οι τελευταίες N-L+1 κρατούνται και συγκεντρώνονται με τις τιμές της που έχουν κρατηθεί, δηλ.:
Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 5, 6, 7 μέχρι να υπολογιστούν όλες οι τιμές της γραμμικής συνέλιξης.

## Slide 6: Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier (FFT)
Ο DFT Ν-σημείων, μίας ακολουθίας Ν-σημείων, είναι:
Υπολογιστικό κόστος DFT Ν-σημείων: μιγαδικοί πολλαπλασιασμοί και προσθέσεις
Στρατηγική FFT: Ανάλυση του DFT Ν-σημείων σε διαδοχικά μικρότερους μετασχηματισμούς.
Αν Ν άρτιο, τότε η μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ακολουθίες μήκους Ν/2, oι DFT των οποίων απαιτούν πράξεις ο καθένας, άρα συνολικά .
Αν Ν δύναμη του 2 (radix-2), τότε πλήθος πράξεων
Διαθέσιμες Τεχνικές FFT
Διαίρεση στο Χρόνο (Decimation in Time)
Διαίρεση στη Συχνότητα (Decimation in Frequency)

## Slide 7: Αλγόριθμος FFT Διαίρεσης στο Χρόνο
Μία ακολουθία μήκους υποδιαιρείται σε .
DFT:
Επομένως , δηλ. ο DFT Ν-σημείων της ισούται με το άθροισμα των DFT Ν/2 σημείων των και
Οι μιγαδικοί όροι ονομάζονται παράγοντες αναδιάταξης.

## Slide 8: Αλγόριθμος FFT Διαίρεσης στη Συχνότητα
Για μία ακολουθία μήκους και DFT Ν-σημείων, αποδεικνύεται ότι:
Άρτια δείγματα DFT
Περιττά δείγματα DFT

## Slide 9: Πλήρεις Αλγόριθμοι FFT με Βάση το 2
Πλήρης αλγόριθμος FFT διαίρεσης στο χρόνο, 8 σημείων με βάση το 2

## Slide 10: Πλήρεις Αλγόριθμοι FFT με Βάση το 2
Πλήρης αλγόριθμος FFT διαίρεσης στη συχνότητα, 8 σημείων με βάση το 2

## Slide 11: Άσκηση 1
Έστω ότι για έναν πολλαπλασιασμό απαιτείται χρόνος 1 μs και ότι ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του DFT προσδιορίζεται από το χρόνο υπολογισμού όλων των πολλαπλασιασμών.
(α) Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τον απευθείας υπολογισμό ενός DFT 1024 σημείων;
(β) Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί αν χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμό FFT;
(γ) Ομοίως τα (α) και (β) για DFT 4096-σημείων
Απάντηση
(α) Πλήθος μιγαδικών πολλαπλασιασμών:
Χρόνος DFT-1024 σημείων
(β) Πλήθος μιγαδικών πολλαπλασιασμών για radix-2 FFT:
Χρόνος FFT-1024 σημείων
(γ)