## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 6: Διαμόρφωση Πλάτους (2/2)

## Slide 2: Ατζέντα
Διαμόρφωση Απλής Πλευρικής Ζώνης (SSB)
Διαμόρφωση Υπολειπόμενης Πλευρικής Ζώνης (VSB)
Μετατόπιση και Μίξη Συχνοτήτων
Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων (FDM)

## Slide 3: Διαμόρφωση Απλής Πλευρικής Ζώνης
Single Side Band - SSB

## Slide 4: Εισαγωγή
Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα είναι ένας πολύτιμος δημόσιος πόρος.
Η κανονική διαμόρφωση ΑΜ και η DSB απαιτούν εύρος ζώνης συχνοτήτων διπλάσιο από το εύρος ζώνης του μηνύματος που επιθυμούμε να μεταδώσουμε.
Οι δύο πλευρικές ζώνες συχνοτήτων (άνω και κάτω πλευρική ζώνη) περιέχουν την ίδια ακριβώς πληροφορία, άρα για την εξασφάλιση της επικοινωνία αρκεί να χρησιμοποιηθεί η μια (οποιαδήποτε) από τις δύο ζώνες συχνοτήτων.
Η διαμόρφωση απλής πλευρικής ζώνης (Single Side Band – SSB) έχει απαίτηση φάσματος ίση με το φάσμα του πληροφοριακού σήματος.
Η SSB είναι πιο πολύπλοκη στην υλοποίησή της.

## Slide 5: Φάσμα Σημάτων DSB και SSB
Μ(ω): Φάσμα πληροφοριακού σήματος
: Φάσμα διαμορφωμένου DSB
: Φάσμα διαμορφωμένου SSB (κάτω ζώνη)
: Φάσμα διαμορφωμένου SSB (άνω ζώνη)

## Slide 6: Δημιουργία Σημάτων SSB
Μέθοδος Διευκρίνησης Συχνότητας
Μέθοδος Μετατόπισης Φάσης

## Slide 7: Μέθοδος Διευκρίνησης Συχνότητας (1/2)
Στη μέθοδο αυτή δημιουργούμε πρώτα ένα DSB σήμα, και στη συνέχεια με ένα ζωνοπερατό φίλτρο (BPF) «κόβουμε» την μία από τις δύο πλευρικές ζώνες.
Αν και φαινομενικά απλή αυτή η μέθοδος, πάσχει από το γεγονός ότι απαιτείται ένα ζωνοπερατό φίλτρο με απότομη καμπύλη φασματικής απόκρισης.

## Slide 8: Μέθοδος Διευκρίνησης Συχνότητας (2/2)
Μ(ω): Φάσμα πληροφοριακού σήματος
: Φάσμα διαμορφωμένου DSB
: Μέτρο της απόκρισης συχνότητας ζωνοδιαβατού φίλτρου
: Φάσμα διαμορφωμένου SSB (άνω ζώνη)

## Slide 9: Μέθοδος Μετατόπισης Φάσης (1/2)

## Slide 10: Μέθοδος Μετατόπισης Φάσης (2/2)
Θεωρώντας ότι το πληροφοριακό σήμα είναι απλού τόνου και χρησιμοποιοώντας το σχήμα της προηγούμενης διαφάνειας, έχουμε:
Επομένως, το σήμα στην έξοδο είναι:
Με αφαίρεση λαμβάνουμε την άνω πλευρική ζώνη (Upper Side Band - USB):
Με πρόσθεση λαμβάνουμε την κάτω πλευρική ζώνη (Lower Side Band - LSB):

## Slide 11: Αποδιαμόρφωση Σημάτων SSB
Σύμφωνη Ανίχνευση
Μέθοδος Μετατόπισης Φάσης

## Slide 12: Σύμφωνη Ανίχνευση (1/2)
Σύμφωνος (σύγχρονος) ανιχνευτής (αποδιαμορφωτής) SSB:
Το διαμορφωμένο σήμα πολλαπλασιάζεται με ένα τοπικό φέρον και το αποτέλεσμα φιλτράρεται από ένα βαθυπερατό φίλτρο (LPF) για να προκύψει το αποδιαμορφωμένο σήμα .
Φασματικά η λειτουργία αυτή παρουσιάζεται στην επόμενη διαφάνεια.
Η τεχνική αυτή αντιμετωπίζει τα ίδια σοβαρά προβλήματα με την σύμφωνη ανίχνευση DSB σημάτων.

## Slide 13: Σύμφωνη Ανίχνευση (2/2)
: Φάσμα διαμορφωμένου SSB
: Φάσμα σήματος και απόκριση συχνότητας βαθυπερατού φίλτρου
: Φάσμα αποδιαμορφωμένου SSB

## Slide 14: Μέθοδος Μετατόπισης Φάσης (1/2)
Αποδιαμορφωτής SSB μετατόπισης φάσης

## Slide 15: Μέθοδος Μετατόπισης Φάσης (2/2)
Το σήμα SSB της άνω πλευρικής ζώνης είναι .
Αποδεικνύεται ότι ισχύει:
Από το σχήμα της προηγούμενης διαφάνειας, έχουμε:
Ομοίως, το σήμα SSB της κάτω πλευρικής ζώνης είναι .
Ισχύει:
Και από το σχήμα προκύπτει:
Παρατηρούμε ότι το κύκλωμα μετατόπισης φάσης του αποδιαμορφωτή SSB είναι πανομοιότυπο με το κύκλωμα μετατόπισης φάσης του διαμορφωτή SSB, εκτός από την άθροιση στο τελικό σημείο σύνδεσης και για τις δύο περιπτώσεις.

## Slide 16: Διαμόρφωση Υπολειπόμενης Πλευρικής Ζώνης
Vestigial Side Band - VSB

## Slide 17: Ορισμός
Η διαμόρφωση υπολειπόμενης πλευρικής ζώνης (Vestigial Side Band – VSB) είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ των DSB και SSB.
Στην VSB η μία πλευρική ζώνη περνάει πλήρως, ενώ διατηρείται και ένα υπόλειμμα της άλλης πλευρικής ζώνης.
Απαιτεί εύρος ζώνης συχνοτήτων περίπου 1,25 φορές του εύρους σήματος SSB.
Η VSB χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του video σήματος στην αναλογική και στην ψηφιακή τηλεόραση .

## Slide 18: Δημιουργία Σημάτων VSB
Σήμα VSB παράγεται με τη διέλευση σήματος DSB μέσα από φίλτρο μορφοποίησης πλευρικής ζώνης.

## Slide 19: Φάσμα Σήματος VSB
Μ(ω): Φάσμα πληροφοριακού σήματος
: Φάσμα διαμορφωμένου DSB
: Απόκριση συχνότητας φίλτρου υπολειπόμενης ζώνης
: Φάσμα διαμορφωμένου VSB

## Slide 20: Αποδιαμόρφωση Σημάτων VSB (1/2)
Χρησιμοποιείται η σύμφωνη ανίχνευση.
Για ανάκτηση του m(t) χωρίς παραμόρφωση, απαιτείται:
Απόκριση συχνότητας φίλτρου VSB

## Slide 21: Αποδιαμόρφωση Σημάτων VSB (2/2)
: Φάσμα VSB
: Φάσμα σήματος
: Φάσμα σήματος

## Slide 22: Μετατόπιση και Μίξη Συχνοτήτων
Ετεροδύνωση

## Slide 23: Μετατόπιση και Μίξη Συχνοτήτων
Κατά την επεξεργασία σημάτων σε επικοινωνιακά συστήματα, επιθυμούμε να μετατοπίσουμε το διαμορφωμένο σήμα σε συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων, π.χ. 455 KHz στα ΑΜ, επειδή εκεί έχουμε καλύτερη λειτουργία των διατάξεων.
Μίκτης συχνοτήτων

## Slide 24: Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων
Frequency Division Multiplexing

## Slide 25: Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων
Η πολυπλεξία (multiplexing) είναι μία τεχνική στην οποία πολλά σήματα συνδυάζονται σε ένα σύνθετο σήμα για μετάδοση μέσα από κοινό κανάλι.
Είδη Πολυπλεξίας:
  Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου – Time Division Multiplexing (TDM)
  Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας – Frequency Division Multiplexing (FDM)
Στην FDM χρησιμοποιείται ένα οποιοδήποτε είδος διαμόρφωσης (με συνηθέστερη την SSB) για να παραχθεί το φάσμα του προς μετάδοση σήματος.
Κάθε σήμα διαμορφώνεται με διαφορετική συχνότητα φορέα
Ανάμεσα σε διαδοχικά φάσματα υπάρχει μία απόσταση ασφάλειας.
Η FDM δείχνεται στην επόμενη διαφάνεια.
Η FDM χρησιμοποιείται στην τηλεφωνία, και ευρέως σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα.

## Slide 26: Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων

## Slide 27: Άσκηση 1
Δίνεται ο ραδιοφωνικός δέκτης που χρησιμοποιείται στο σύστημα ΑΜ. Ο μίκτης μετατοπίζει τη φέρουσα συχνότητα σε σταθερή IF 455 kHz με χρήση τοπικού ταλαντωτή συχνότητας . Οι συχνότητες ζώνης εκπομπής εκτείνονται από 540 μέχρι 1600 kHz.
Να υπολογιστεί η περιοχή συντονισμού που πρέπει να παρέχεται στον τοπικό ταλαντωτή (i) όταν η είναι μεγαλύτερη από την (υπερετερόδυνος δέκτης) και (ii) όταν η είναι μικρότερη από την .
Να εξηγηθεί η αιτία για την οποία ο συνηθισμένος ραδιοφωνικός δέκτης ΑΜ χρησιμοποιεί υπερετερόδυνο σύστημα.

## Slide 28: Άσκηση 1 (συνέχεια)
(1) (i) Όταν ,
Όπου τόσο η , όσο και η εκφράζονται σε kHz. Έτσι
Όταν , έχουμε .
Και όταν , έχουμε .
(ii) Όταν ,
Όταν , έχουμε .
Και όταν , έχουμε .
Έτσι η απαιτούμενη περιοχή συντονισμού του τοπικού ταλαντωτή για την περίπτωση αυτή είναι 85-1145 kHz.

## Slide 29: Άσκηση 1 (συνέχεια)
(2) Ο λόγος συχνοτήτων, δηλαδή ο λόγος της μεγαλύτερης προς την μικρότερη , είναι 2.07 για την περίπτωση (i) και 13.47 για την περίπτωση (ii).
Είναι πολύ ευκολότερος ο σχεδιασμός ταλαντωτή που να συντονίζεται σε μικρότερο λόγο συχνοτήτων.
Αυτή είναι και η αιτία για την οποία ο τυπικός ραδιοφωνικός δέκτης ΑΜ χρησιμοποιεί το υπερετερόδυνο σύστημα.