## Slide 1: Σήματα και Συστήματα
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 11: Μετασχηματισμός Laplace

## Slide 2: Μετασχηματισμός Laplace
Μαθηματικός ορισμός μετασχηματισμού Laplace
Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace
Πόλοι και μηδενικά του μετασχηματισμού Laplace
Χρήσιμα ζεύγη μετασχηματισμών Laplace

## Slide 3: Εισαγωγή
Ο μετασχηματισμός Laplace είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την επεξεργασία διαδικασιών που τις μεταφέρει από το πεδίο του χρόνου , στο πεδίο της συχνότητας και αντιστρόφως.
Δίνει απλές αλγεβρικές λύσεις σε γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές, που περιγράφουν ΓΧΑ συστήματα.
Η χρήση του μετασχηματισμού Laplace είναι ευρεία επειδή:
Μπορεί να υπολογιστεί για περισσότερες κατηγορίες συναρτήσεων σε σχέση με τον μετασχηματισμό Fourier.
Προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης συστημάτων που δεν βρίσκονται σε αρχική κατάσταση ηρεμίας, ενσωματώνοντας κατάλληλα τις αρχικές συνθήκες.
Η χρήση του μιγαδικού πεδίου συχνοτήτων και των πόλων/μηδενικών, εμπλουτίζει αλλά και απλοποιεί τη μελέτη των γραμμικών συστημάτων.
Ο μετασχηματισμός Laplace χρησιμοποιείται κυρίως στη μελέτη συστημάτων, ενώ ο μετασχηματισμός Fourier στη μελέτη σημάτων.

## Slide 4: 1. Μαθηματικός ορισμός μετασχηματισμού Laplace

## Slide 5: Αμφίπλευρος μετασχηματισμός Laplace
Ο αμφίπλευρος (bilateral) μετασχηματισμός Laplace ορίζεται από:
Το είναι μία μιγαδική ποσότητα της μορφής , οπότε το ολοκλήρωμα μπορεί να γραφεί:
Παρατηρούμε ότι :
Για ο μετασχηματισμός Laplace συμπίπτει με τον μετασχηματισμό Fourier.
Ο όρος (που δεν υπάρχει στον μετασχηματισμό Fourier), είναι αυτός που εξασφαλίζει τη σύγκλιση του ολοκληρώματος άρα και την ύπαρξη του μετασχηματισμού Laplace ακόμα και όταν ο μετασχηματισμός Fourier δεν υπάρχει.

## Slide 6: Μονόπλευρος μετασχηματισμός Laplace
Ο μονόπλευρος (unilateral) μετασχηματισμός Laplace ορίζεται από:
Ένας πιο πλήρης μαθηματικά ορισμός του μονόπλευρου μετασχηματισμού Laplace δίνεται από:
Παρατηρήσεις:
Όταν αναφερόμαστε απλά στον μετασχηματισμό Laplace συνήθως υπονοείται ο μονόπλευρος ML.
Η χρήση του μονόπλευρου ML είναι πιο συχνή, επειδή:
  συνήθως ενδιαφερόμαστε να αναλύσουμε αιτιατά συστήματα.
  δίνει τη δυνατότητα μελέτης συστημάτων τα οποία δεν βρίσκονται σε αρχική κατάσταση ηρεμίας.

## Slide 7: 2. Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace

## Slide 8: Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace
Για τον μονόπλευρο μετασχηματισμό Laplace, το σύνολο των τιμών της που συγκλίνουν απόλυτα, δηλαδή το ολοκλήρωμα μπορεί να υπολογιστεί στο διάστημα , είναι είτε της μορφής είτε της μορφής , όπου είναι μία πραγματική σταθερά, .
Η σταθερά είναι γνωστή ως τετμημένη της απόλυτης σύγκλισης και εξαρτάται από τη συνάρτηση .
Το υποσύνολο των τιμών του μιγαδικού επιπέδου , για τις οποίες ο μετασχηματισμός Laplace συγκλίνει (απόλυτα ή υπό συνθήκες) ονομάζεται περιοχή σύγκλισης (Region of Convergence - ROC) του μετασχηματισμού.

## Slide 9: 3. Πόλοι και μηδενικά του μετασχηματισμού Laplace

## Slide 10: Πόλοι και μηδενικά του μετασχηματισμού Laplace
Έστω ο μετασχηματισμός Laplace ενός σήματος εκφρασμένος σε ρητή μορφή:
Παραγοντοποιώντας αριθμητή και παρανομαστή, το κλάσμα γράφεται:
και : σταθερές (πραγματικοί αριθμοί)
και : οι βαθμοί των πολυωνύμων (θετικοί ακέραιοι).
Μηδενικά (zeros): οι τιμές του που μηδενίζουν τον αριθμητή (
Πόλοι (poles): οι τιμές του που μηδενίζουν τον παρανομαστή (
Η περιοχή σύγκλισης του ML μιας συνάρτησης δεν περιλαμβάνει πόλους.

## Slide 11: Πόλοι και Ευστάθεια Συστήματος (1/4)
Ένα ΓΧΑ σύστημα είναι ευσταθές όταν όλοι οι πόλοι του μετασχηματισμού Laplace της κρουστικής απόκρισής του έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος.
Σήματα χρόνου που είναι πολλαπλασιασμένα με εμφανίζουν πόλους στο αριστερό ημιεπίπεδο της μιγαδικής συχνότητας και είναι ευσταθή.
Πόλοι ευσταθούς συστήματος

## Slide 12: Πόλοι και Ευστάθεια Συστήματος (2/4)
Σήματα χρόνου που είναι πολλαπλασιασμένα με δυνάμεις του εμφανίζουν πόλους στο δεξιό ημιεπίπεδο του και είναι ασταθή.
Πόλοι ασταθούς συστήματος

## Slide 13: Πόλοι και Ευστάθεια Συστήματος (3/4)
Σήματα που περιέχουν ημιτονοειδείς όρους (ταλάντωση) εμφανίζουν μιγαδικούς συζυγείς πόλους.
Αν το πραγματικό μέρος των συζυγών πόλων είναι μηδέν τότε έχουμε συντηρούμενη ταλάντωση.
Αλλιώς η ταλάντωση είναι εκθετικά φθίνουσα ή εκθετικά αύξουσα.
Πόλοι οριακά ευσταθούς συστήματος

## Slide 14: Πόλοι και Ευστάθεια Συστήματος (4/4)
Πόλοι ευσταθούς συστήματος
Πόλοι ασταθούς συστήματος

## Slide 15: Άσκηση 1
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης .
Απάντηση: Από τον ορισμό του μετασχηματισμού Laplace, έχουμε:
Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού, ορίζεται από τις τιμές του για τις οποίες μπορεί να υπολογιστεί το παραπάνω ολοκλήρωμα. Αυτό γίνεται όταν συγκλίνει το όριο, γεγονός που απαιτεί ο εκθέτης να λαμβάνει αρνητική τιμή ώστε το όριο να τείνει στο μηδέν, άρα πρέπει να ισχύει .
Επομένως η περιοχή σύγκλισης ορίζεται για .

## Slide 16: Άσκηση 2
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης:
Απάντηση: Από τον ορισμό του μετασχηματισμού Laplace, έχουμε:
Επειδή τα ολοκληρώματα συγκλίνουν για όλες τις τιμές του , προκύπτει ως περιοχή σύγκλισης όλο το μιγαδικό επίπεδο .

## Slide 17: Άσκηση 3
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Laplace των συναρτήσεων:
Απάντηση: 1) Από τον ορισμό του μετασχηματισμού Laplace, έχουμε:
Παρατηρούμε ότι το όριο μπορεί να υπολογιστεί όταν ο εκθέτης είναι αρνητικός. Αυτό συμβαίνει επειδή μία τιμή εκθέτη , κάνει τον όριο να τείνει στο μηδέν. Αντίθετα, αν ο εκθέτης είναι θετικός, τότε το όριο τείνει στο , άρα το ολοκλήρωμα δεν συγκλίνει.
Άρα ο μετασχηματισμός Laplace υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ισχύει :

## Slide 18: Άσκηση 3 (συνέχεια)
Επειδή είναι γνωστό ότι , καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι η περιοχή σύγκλισης του ζητούμενου μετασχηματισμού Laplace ορίζεται από τη σχέση και η τιμή του είναι:
.

## Slide 19: Άσκηση 3 (συνέχεια)
2) Εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε:
Το όριο μπορεί να υπολογιστεί όταν ο εκθέτης είναι αρνητικός. Επειδή το είναι αρνητικός (αφού ), το ολοκλήρωμα συγκλίνει μόνο αν:
Και στην περίπτωση αυτή η τιμή του ML είναι η ίδια με την προηγούμενη, δηλ.
όμως η περιοχή σύγκλισης είναι

## Slide 20: Άσκηση 3 (συνέχεια)
Παρατηρήσεις:
Δύο διαφορετικά σήματα έχουν τον ίδιο ML αλλά διαφορετικές περιοχές σύγκλισης.
Και τα δύο σήματα είναι ευσταθή, ενώ η οριακή τιμή (πόλος) της περιοχής σύγκλισης και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεται στο αρνητικό (αριστερό) ημιεπίπεδο του μιγαδικού επιπέδου συχνοτήτων s.

## Slide 21: Άσκηση 4
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Laplace των συναρτήσεων:
1) 2)
Απάντηση: 1) Από τον ορισμό του μετασχηματισμού Laplace, έχουμε:
Η περιοχή σύγκλισης ορίζεται για , δηλ. είναι όλο το μιγαδικό επίπεδο.
Σχόλιο: Στη λύση του ολοκληρώματος χρησιμοποιήσαμε την ιδιότητα της επιλογής της συνάρτησης δ(t), δηλ.:

## Slide 22: Άσκηση 4 (συνέχεια)
β) Εργαζόμενοι ομοίως, έχουμε:
Η περιοχή σύγκλισης ορίζεται για , δηλ. είναι όλο το μιγαδικό επίπεδο.

## Slide 23: Άσκηση 5
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Laplace των συναρτήσεων:
1) 2)
Απάντηση: 1) Από τον ορισμό του ML και τη σχέση Euler :
Η περιοχή σύγκλισης είναι

## Slide 24: Άσκηση 5 (συνέχεια)
β) Εργαζόμενοι ομοίως και χρησιμοποιώντας τη σχέση Euler για τη συνάρτηση ημιτόνου, δηλ. , έχουμε:
Η περιοχή σύγκλισης είναι

## Slide 25: Άσκηση 6
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Laplace των συναρτήσεων:
1) 2)
Απάντηση: 1) Με βάση τον ορισμό του μετασχηματισμού Laplace, έχουμε:
Περιοχή σύγκλισης

## Slide 26: Άσκηση 6 (συνέχεια)
2) Εργαζόμενοι ομοίως, έχουμε:
Περιοχή σύγκλισης

## Slide 27: 4. Χρήσιμα ζεύγη μετασχηματισμών Laplace

## Slide 28: Χρήσιμα ζεύγη μετασχηματισμών Laplace (1/3)
Σήμα | ML | Περιοχή Σύγκλισης
 | 1 | (όλο το επίπεδο )
 |  | Περιοχή Σύγκλισης
 | 1 | 

## Slide 29: Χρήσιμα ζεύγη μετασχηματισμών Laplace (2/3)
Σήμα | ML | Περιοχή Σύγκλισης
 |  | Περιοχή Σύγκλισης

## Slide 30: Χρήσιμα ζεύγη μετασχηματισμών Laplace (3/3)
Σήμα | ML | Περιοχή Σύγκλισης
 |  | Περιοχή Σύγκλισης