## Slide 1: Σήματα και Συστήματα
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 8: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

## Slide 2: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier
Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier
Θεώρημα Parseval
Φαινόμενο Gibbs

## Slide 3: 1. Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

## Slide 4: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier
  Γραμμικότητα
  Ολίσθηση στο Χρόνο
  Ολίσθηση στη Συχνότητα
  Αλλαγή Κλίμακας στο Χρόνο
  Αλλαγή Κλίμακας στη Συχνότητα
  Ανάκλαση
  Συζυγία
  Συμμετρία
  Παραγώγιση
  Ολοκλήρωση
  Ιδιότητα της Συνέλιξης
  Πολλαπλασιασμός
  Άρτιο/Περιττό Μέρος Σήματος Πραγματικό/Φανταστικό Μέρος Φάσματος

## Slide 5: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (1/10)
1. Γραμμικότητα
Αν και αυθαίρετη (πραγματική ή μιγαδική) σταθερά και , τότε ισχύει:
Η σχέση δηλώνει ότι ο ΜF ενός γραμμικού συνδυασμού συναρτήσεων ισούται με τον γραμμικό συνδυασμό των αντίστοιχων επιμέρους MF για κάθε συνάρτηση.
2. Ολίσθηση στο Χρόνο
Αν , τότε για κάθε πραγματικό αριθμό ισχύει:
Η σχέση δείχνει πως αν το σήμα μετατοπιστεί στο χρόνο κατά , τότε το φάσμα του πολλαπλασιάζεται με τον παράγοντα .
Έτσι το φάσμα ενός σήματος ολισθημένου στο χρόνο έχει το ίδιο μέτρο με το αρχικό σήμα, ενώ η φάση του αλλάζει γραμμικά.

## Slide 6: Άσκηση 1
Να αποδειχθεί η ιδιότητα της χρονικής ολίσθησης του μετασχηματισμού Fourier.
Απάντηση: Σύμφωνα με τον ορισμό, ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος
είναι:
Θέτοντας , έχουμε:

## Slide 7: Άσκηση 2
Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος συνεχούς χρόνου:
Απάντηση: Γνωρίζουμε ότι :
Με βάση την παρατήρηση αυτή και τις ιδιότητες γραμμικότητας και ολίσθησης στο χρόνο, έχουμε:

## Slide 8: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (2/10)
3. Ολίσθηση στη Συχνότητα
Αν , τότε για κάθε πραγματικό αριθμό ισχύει:
Παρατηρούμε πως ο πολλαπλασιασμός ενός σήματος με τον όρο μετατοπίζει το φάσμα του σήματος κατά .
Η ιδιότητα αυτή είναι πολύ σημαντική για τις τηλεπικοινωνίες, επειδή ορίζει μαθηματικά τη διαδικασία της διαμόρφωσης.

## Slide 9: Άσκηση 3
Να αποδειχθεί η ιδιότητα της ολίσθησης συχνότητας του μετασχηματισμού Fourier.
Απάντηση: Σύμφωνα με τον ορισμό, ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος
είναι:

## Slide 10: Άσκηση 4
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος .
Απάντηση: Χρησιμοποιώντας τη σχέση Euler, το σήμα γράφεται:
Με βάση τις ιδιότητες της γραμμικότητας και της ολίσθησης συχνότητας, ο MF του είναι:

## Slide 11: Άσκηση 4 (συνέχεια)
Παρατηρούμε ότι πολλαπλασιασμός του σήματος με το δεν αλλοιώνει τη μορφή του , απλά το φάσμα του σήματος μεταφέρεται στη περιοχή των συχνοτήτων . Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διαμόρφωση.
Φάσμα αρχικού σήματος
Φάσμα διαμορφωμένου σήματος
Κατά τη διαμόρφωση ένα σήμα που μεταφέρει χρήσιμη πληροφορία πολλαπλασιάζεται με ένα σήμα απλής συχνότητας , που ονομάζεται φέρον σήμα, με σκοπό τη μετάδοσή του μέσα από ένα κανάλι μετάδοσης.

## Slide 12: Άσκηση 5
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος
Απάντηση: Με τη βοήθεια της σχέσης του Euler το σήμα γράφεται:
Από την ιδιότητα της ολίσθησης συχνότητας και επειδή γνωρίζουμε ότι ισχύει βρίσκουμε τον ΜF του σήματος από τη σχέση:

## Slide 13: Άσκηση 6
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος .
Απάντηση: Χρησιμοποιώντας τη σχέση του Euler εκφράζουμε το συνημίτονο ως άθροισμα μιγαδικών εκθετικών όρων, δηλαδή:
Από την ιδιότητα της ολίσθησης συχνότητας και επειδή , βρίσκουμε τον MF του :
Φασματική πλάτους του . Το φάσμα φάσης είναι μηδενικό.

## Slide 14: Άσκηση 7
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος .
Απάντηση: Από τη σχέση του Euler γνωρίζουμε Επομένως, το δοθέν σήμα γράφεται:
Γνωρίζουμε επίσης ότι :
Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της ολίσθησης στη συχνότητα, έχουμε:

## Slide 15: Άσκηση 7 (συνέχεια)
Ο MF αποτελείται από δύο συναρτήσεις δειγματοληψίας, τοποθετημένες στις συχνότητες και
Παρατηρείται διάχυση του φάσματος του σήματος σε συχνότητες εκατέρωθεν της συχνότητας του συνημιτόνου.
Το φαινόμενο αυτό είναι ανεπιθύμητο, ειδικά στην περίπτωση που θέλουμε να εντοπίσουμε την ακριβή θέση της συχνότητας περισσοτέρων του ενός συνημιτόνων.
Η διαπίστωση ότι η παραθύρωση προκαλεί παραμόρφωση στο φάσμα είναι πολύ σημαντική επειδή η παραθύρωση είναι μία συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία στην επεξεργασία των σημάτων, προκειμένου να λάβουμε και να επεξεργαστούμε τμήματα των σημάτων.
Η ελαχιστοποίηση της επίδρασης του παραθύρου επιτυγχάνεται με αύξηση της διάρκειας του παραθύρου, επειδή αυτό οδηγεί στη μείωση της διάρκειας των λοβών της συνάρτησης δειγματοληψίας.

## Slide 16: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (3/10)
    4. Αλλαγή Κλίμακας στο Χρόνο
Αν τότε για κάθε πραγματικό αριθμό , ισχύει:
5. Αλλαγή Κλίμακας στη Συχνότητα
Αν , τότε για κάθε πραγματικό αριθμό , ισχύει:
Το σπουδαίο συμπέρασμα των παραπάνω δύο ιδιοτήτων είναι ότι η αλλαγή της κλίμακας του χρόνου επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα την έκταση του μετασχηματισμού Fourier.
Έτσι μπορούμε να «στενεύουμε» ή να «πλατύνουμε» το φάσμα του σήματος με διεύρυνση ή στένευση του χρόνου αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κλίμακα.

## Slide 17: Απεικόνιση της αλλαγής κλίμακας στο χρόνο και στη συχνότητα
Αν , το σήμα μεταβάλλεται πιο γρήγορα στο χρόνο, γεγονός που αντιστοιχεί σε υψηλότερες συχνότητες στο πεδίο συχνοτήτων, άρα, το φάσμα του διαστέλλεται (σχήμα β).
Αντίθετα, όταν , το σήμα μεταβάλλεται πιο αργά στο χρόνο, γεγονός που αντιστοιχεί σε σήμα χαμηλής συχνότητας, άρα το φάσμα του συμπιέζεται (σχήμα γ).

## Slide 18: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (4/10)
    6. Ανάκλαση
Αν στην ιδιότητα αλλαγής κλίμακας στο χρόνο θέσουμε , προκύπτει η ιδιότητα της ανάκλασης:
7. Συζυγία
Αν τότε ισχύει:

## Slide 19: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (5/10)
    8. Συμμετρία (δυϊσμός)
    Αν τότε το σήμα έχει MF:
    Επεξήγηση: Αν ο MF της είναι η , τότε ο MF μίας συνάρτησης είναι η .
    Ο συμβολισμός σημαίνει ότι δημιουργούμε μία συνάρτηση με ανεξάρτητη μεταβλητή , η οποία έχει όμως τη μορφή και τη μαθη- ματική έκφραση της .
    Επίσης σημαίνει ότι έχουμε μία συνάρτηση με ανεξάρτητη μεταβλητή (για την ακρίβεια ), η οποία έχει όμως τη μορφή της .

## Slide 20: Άσκηση 8
Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης
Απάντηση:
Γνωρίζουμε ότι . Κάνοντας χρήση της ιδιότητας του δυϊσμού, βρίσκουμε ότι ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος είναι:

## Slide 21: Άσκηση 9
Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος
Απάντηση: Α’ τρόπος - Από την εξίσωση ορισμού του MF βρίσκουμε:
Β’ τρόπος – Θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της ολίσθησης στη συχνότητα, δηλ. και το αποτέλεσμα της προηγούμενης άσκησης.
Ορίζοντας τη συνάρτηση θα έχουμε:
Καταλήγουμε έτσι στο ίδιο αποτέλεσμα που προέκυψε από την τετριμμένη μέθοδο υπολογισμού.
Χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία μπορούμε να αποδείξουμε ότι .

## Slide 22: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (6/10)
9. Παραγώγιση
Αν και ο MF της παραγώγου υπάρχει, τότε αυτός υπολογίζεται από τη σχέση:
ή γενικότερα:
και για το πεδίο συχνοτήτων:

## Slide 23: Άσκηση 10
Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης μοναδιαίου τριγωνικού παλμού διάρκειας , που δίνεται από τη σχέση:
Απάντηση: Η συνάρτηση μοναδιαίου τριγωνικού παλμού μπορεί να γραφεί ως άθροισμα συναρτήσεων μοναδιαίας κλίσης (ράμπας), σύμφωνα με τη σχέση:
Υπολογίζουμε την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο της παραπάνω συνάρτησης:

## Slide 24: Άσκηση 10 (συνέχεια)
Ο ζητούμενος μετασχηματισμός Fourier της μπορεί να υπολογιστεί με χρήση της ιδιότητας της παραγώγισης, δηλαδή:
Θυμίζουμε ότι ο μετασχηματισμός Fourier του μοναδιαίου τετραγωνικού παλμού διάρκειας 2Τ είναι:

## Slide 25: Άσκηση 10 (συνέχεια)
Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι μετασχηματισμοί Fourier του τετραγωνικού και του τριγωνικού παλμού (παραθύρου).
Φασματική αναπαράσταση τετραγωνικού και τριγωνικού παραθύρου
Στην περίπτωση του τριγωνικού παλμού, ο κεντρικός λοβός είναι μεγαλύτερου πλάτους ενώ οι δευτερεύοντες λοβοί είναι μικρότερου πλάτους.

## Slide 26: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (7/10)
10. Ολοκλήρωση
Αν τότε:
11. Συνέλιξη
Σύμφωνα με αυτή, ο MF της συνέλιξης δύο ΓΧΑ σημάτων ισούται με το γινόμενο των επιμέρους MF των σημάτων.
Συγκεκριμένα, αν και , τότε:

## Slide 27: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (8/10)
Σε ένα ΓΧΑ σύστημα με κρουστική απόκριση , το οποίο διεγείρεται από είσοδο , η έξοδος δίνεται από το ολοκλήρωμα της συνέλιξης:
Αν και , τότε από την ιδιότητα της συνέλιξης έχουμε:
Άρα μπορούμε να υπολογίσουμε το φάσμα της απόκρισης ενός ΓΧΑ συστήματος όταν γνωρίζουμε το φάσμα του σήματος εισόδου και το φάσμα της κρουστικής απόκρισης του συστήματος.
Επομένως, η υπολογιστικά δύσκολη σχέση της συνέλιξης μετασχηματιζόμενη κατά Fourier καταλήγει σε ένα απλό γινόμενο συναρτήσεων.
Επιπλέον, η ιδιότητα αυτή είναι σημαντική επειδή αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό ΓΧΑ συστημάτων στο πεδίο συχνοτήτων (αναλογικά φίλτρα).

## Slide 28: Άσκηση 11
Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier της μοναδιαίας συνάρτησης .
Απάντηση: H συνάρτηση γράφεται ως:
Γνωρίζουμε ότι . Κάνοντας χρήση της ιδιότητας της ολοκλήρωσης, βρίσκουμε ότι ο μετασχηματισμός Fourier του μοναδιαίου βήματος είναι:

## Slide 29: Άσκηση 12
Να αποδειχθεί η ιδιότητα της συνέλιξης του μετασχηματισμού Fourier.
Απάντηση: Η συνέλιξη δύο γραμμικών και χρονικά αμετάβλητων (ΓΧΑ) σημάτων δίνεται από τη σχέση:
Στην παραπάνω σχέση κάνοντας χρήση του ορισμού του ΜF, έχουμε:

## Slide 30: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (9/10)
12. Πολλαπλασιασμός
Ανάλογη ιδιότητα ισχύει και προς την αντίστροφη κατεύθυνση, δηλαδή για τη συνέλιξη των MF και των σημάτων και .
Συγκεκριμένα, αν και και , τότε ισχύει:

## Slide 31: Άσκηση 13
Να αποδειχθεί η ιδιότητα του πολλαπλασιασμού του μετασχηματισμού Fourier.
Απάντηση: Από τον ορισμό του αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier, έχουμε:
θέτουμε και αλλάζουμε τη σειρά ολοκλήρωσης, οπότε έχουμε:

## Slide 32: Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (10/10)
    13. Άρτιο/Περιττό Μέρος Σήματος - Πραγματικό/Φανταστικό Μέρος Φάσματος
Είναι γνωστό ότι κάθε σήμα μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα ενός άρτιου και ενός περιττού σήματος. Αν τότε ισχύει:
Όπου η συνάρτηση επιστρέφει το πραγματικό μέρος της μιγαδικής συνάρτησης και η συνάρτηση το φανταστικό.

## Slide 33: Άσκηση 14
Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος , όπου .
Απάντηση: Θεωρούμε αρχικά το σήμα . Ο MF αυτού δίνεται από τη σχέση:
Το σήμα αναλύεται σε άθροισμα άρτιας και περιττής συνιστώσας, δηλ. . Η άρτια συνιστώσα είναι και ισχύει
Ο MF του βρίσκεται από την τελευταία ιδιότητα του MF, δηλ. . Άρα:
Τέλος, κάνοντας χρήση της ιδιότητας της γραμμικότητας του MF, βρίσκουμε:

## Slide 34: Σύνοψη Ιδιοτήτων Μετασχηματισμού Fourier (1/2)
Ιδιότητα | Πεδίο του χρόνου | Πεδίο συχνοτήτων
Γραμμικότητα |  | 
Ολίσθηση στο χρόνο |  | 
Ολίσθηση στη συχνότητα |  | 
Συμμετρία. Αν |  | 
Πολλαπλασιασμός (Διαμόρφωση) |  | 
Συνέλιξη |  | 
Αλλαγή κλίμακας |  | 
Ανάκλαση |  | 
Ιδιότητα | Πεδίο του χρόνου | Πεδίο συχνοτήτων
Γραμμικότητα |  | 
Ολίσθηση στο χρόνο |  | 
Ολίσθηση στη συχνότητα |  | 
Πολλαπλασιασμός (Διαμόρφωση) |  | 
Συνέλιξη |  | 
Αλλαγή κλίμακας |  | 
Ανάκλαση |  | 

## Slide 35: Σύνοψη Ιδιοτήτων Μετασχηματισμού Fourier (2/2)
Ιδιότητα | Πεδίο του χρόνου | Πεδίο συχνοτήτων
Ολοκλήρωση |  | 
Παραγώγιση στο χρόνο |  | 
Παραγώγιση στη συχνότητα |  | 
Άρτιο μέρος σήματος Πραγματικό μέρος φάσματος |  | 
Περιττό μέρος σήματος Φανταστικό μέρος φάσματος |  | 
Συζυγία στο χρόνο |  | 
Συζυγία στη συχνότητα |  | 
Ιδιότητα | Πεδίο του χρόνου | Πεδίο συχνοτήτων
Ολοκλήρωση |  | 
Παραγώγιση στο χρόνο |  | 
Παραγώγιση στη συχνότητα |  | 
Άρτιο μέρος σήματος Πραγματικό μέρος φάσματος |  | 
Περιττό μέρος σήματος Φανταστικό μέρος φάσματος |  | 
Συζυγία στο χρόνο |  | 
Συζυγία στη συχνότητα |  | 

## Slide 36: 2. Θεώρημα Parseval

## Slide 37: Θεώρημα Parseval (1/2)
Το θεώρημα εκφράζει τη διατήρηση της ενέργειας στο πεδίο των συχνοτήτων:
Η ολική ενέργεια ενός σήματος μπορεί να υπολογιστεί ισοδύναμα είτε στο πεδίο του χρόνου είτε στο πεδίο της συχνότητας.
Στο πεδίο του χρόνου υπολογίζουμε την ενέργεια ανά μονάδα χρονικού διαστήματος και στη συνέχεια ολοκληρώνουμε για όλη τη διάρκεια του σήματος.
Στο πεδίο της συχνότητας υπολογίζουμε την ενέργεια ανά μονάδα κυκλικής συχνότητας και κατόπιν ολοκληρώνουμε για όλες τις συχνότητες.

## Slide 38: Θεώρημα Parseval (2/2)
Η συνάρτηση ονομάζεται φασματική πυκνότητα ενέργειας (energy density spectrum) του σήματος και εκφράζει την ενέργεια ανά εύρος ζώνης ενός rad του σήματος για διάφορες συχνότητες.
Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την ενέργεια που συνεισφέρουν οι συχνότητες από έως αρκεί να ολοκληρώσουμε την μεταξύ αυτών των δύο συχνοτήτων, δηλαδή:

## Slide 39: 3. Φαινόμενο Gibbs

## Slide 40: Φαινόμενο Gibbs
Φαινόμενο Gibbs: Αν η συνάρτηση που επεκτείνουμε (με σειρά ή μετ/σμό Fourier) παρουσιάζει ασυνέχειες, τότε στο ανάπτυγμα εμφανίζονται κυματισμοί, το πλάτος των οποίων κορυφώνεται στα σημεία ασυνέχειας της συνάρτησης.
Οφείλεται στο γεγονός ότι σε κάθε χρονική στιγμή το ανάπτυγμα Fourier συγκλίνει στην τιμή της συνάρτησης εκτός από τα σημεία ασυνέχειας, στα οποία συγκλίνει στον μέσο όρο των τιμών της συνάρτησης στις δύο πλευρές της ασυνέχειας.
Καθώς η μεταβλητή τείνει προς τις θέσεις της ασυνέχειας, το πλήθος των όρων του αναπτύγματος πρέπει να αυξάνεται, έτσι ώστε το σφάλμα προσέγγισης να είναι μικρότερο από κάποιο όριο.
Αυτό σημαίνει ότι το πλήθος των ταλαντώσεων θα αυξάνει, όμως το μέγιστο πλάτος των ταλαντώσεων θα παραμένει σταθερό και περίπου ίσο με 18%.

## Slide 41: Άσκηση 15
Να υπολογιστεί η τριγωνομετρική σειρά Fourier (μορφή Α’) της περιοδικής παλμοσειράς:
Απάντηση: Η γραφική παράσταση της περιοδικής συνάρτησης είναι:

## Slide 42: Άσκηση 15 (συνέχεια)
Οι συντελεστές που περιγράφουν την Α’ τριγωνομετρικής μορφή, είναι:

## Slide 43: Άσκηση 15 (συνέχεια)
Επομένως, το ανάπτυγμα σε σειρά Fourier της είναι:

## Slide 44: Άσκηση 16 (συνέχεια)
Στο σχήμα δίνονται διαδοχικοί υπολογισμοί του αναπτύγματος της για πρώτων αρμονικών
Παρατηρούμε ότι η προσέγγιση βελτιώνεται καθώς αυξάνεται το Ν.
Οι ταλαντώσεις (αναλλοίωτου πλάτους) παραμένουν στα σημεία ασυνέχειας ως αποτέλεσμα του φαινομένου Gibbs. Αυτές θα πάψουν να εμφανίζονται όταν το Ν πάρει την τιμή άπειρο.

## Slide 45: 4. Μετασχηματισμοί Fourier Βασικών Συναρτήσεων

## Slide 46: Μετασχηματισμοί Fourier Βασικών Συναρτήσεων
Πεδίο του χρόνου | Πεδίο συχνοτήτων
 | 1
1 | 
Πεδίο του χρόνου | Πεδίο συχνοτήτων
 | 1
1 | 

## Slide 47: Μετασχηματισμοί Fourier Βασικών Συναρτήσεων
Πεδίο του χρόνου | Πεδίο συχνοτήτων
Πεδίο του χρόνου | Πεδίο συχνοτήτων