## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 3: Ψηφιακή Διαμόρφωση Πλάτους Amplitude Shift Keying (ASK)

## Slide 2
Ψηφιακή Διαμόρφωση Πλάτους (ASK)
Μαθηματική περιγραφή δυαδικής ASK (BASK)
Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BASK
Μαθηματική περιγραφή ΜASK
Φασματική πυκνότητα ισχύος και φασματική απόδοση σήματος ΜASK
Πιθανότητα εμφάνισης λανθασμένων ψηφίων
Ρυθμός εμφάνισης λαθών σε διαμόρφωση ΜASK
Παραγωγή και Ανίχνευση σήματος BASK
Σύγκριση μεταξύ Σύμφωνης & Ασύμφωνης Ανίχνευσης
Διαγράμματα Αστερισμού
Ατζέντα

## Slide 3: Ψηφιακή Διαμόρφωση Πλάτους - ASK
ASK Amplitude Shift Keying
BASK Binary ASK
MASK M/ary ASK

## Slide 4: Ψηφιακή Διαμόρφωση Πλάτους (ASK)
Στη διαμόρφωση ASK το πλάτος του φέροντος μεταπηδά (switched) μεταξύ δύο (ή περισσότερων) επιπέδων, ανάλογα με την ψηφιακή πληροφορία που θέλουμε να μεταδώσουμε.
Συγκεκριμένα:
Για bit = 1 στέλνουμε επί χρόνο T το σήμα
Για bit = 0 στέλνουμε επί χρόνο T το μηδέν
  Για Binary ASK (BASK, ονομάζεται επίσης ON-OFF Keying (OOK) ), τα ψηφία 1 και 0 αντιπροσωπεύονται από δύο επίπεδα πλάτους A1 και A0 ή A και –A.

## Slide 5: Μαθηματική περιγραφή BASK
Σήμα διαμορφωμένο κατά BASK:
όπου Τ η διάρκεια του bit.
Ισχύει , όπου η ενέργεια και η ισχύς ενός bit.
(a) Δυαδικό σήμα εισόδου, (b) Διαμορφωμένο κατά BASK σήμα

## Slide 6: Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BASK
Ο Fourier του σήματος είναι: , όπου
  Δυαδικό σήμα εισόδου (b) Φάσμα σήματος εισόδου (c) Φάσμα διακριτού σήματος διαμορφωμένου κατά BASK (διπλής πλευρικής ζώνης DSB με φορέα)
  Παρατηρούμε ότι η BASK απαιτεί διπλάσιο εύρος ζώνης σε σχέση με το αρχικό σήμα.

## Slide 7: Μαθηματική περιγραφή ΜASK
  Διαμόρφωση ASK Μ επιπέδων (MASK):
  όπου για
  Διαμόρφωση 4-ASK
  Δυαδική είσοδος
  (b) 4/δικό σήμα
  (c) Σήμα διαμορφωμένο κατά 4-ASK

## Slide 8: Φασματική πυκνότητα ισχύος σήματος ΜASK
Φασματική πυκνότητα ισχύος (Power Spectral Density - PSD) [ συχνότητα φέροντος]:
όπου η διάρκεια του bit, το πλήθος των bits/symbol. Ισχύει

## Slide 9: Φασματική απόδοση σήματος ΜASK
Φασματική Απόδοση ()
πλήθος bits/symbol [Ισχύει ]
ρυθμός μεταφοράς δεδομένων
απαιτούμενο εύρος ζώνης
ρυθμός μετάδοσης συμβόλων
Παρατηρούμε αύξηση της φασματικής απόδοσης () με την αύξηση των ομαδο-ποιημένων bits ανά σύμβολο ().

## Slide 10: Ρυθμός εμφάνισης λαθών σε διαμόρφωση ΜΑSK
  Ο ρυθμός λήψης λανθασμένων συμβόλων συναρτήσει του λόγου δίνεται από:
  Όπου:
  η ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια σήματος στην είσοδο του δέκτη στη διάρκεια ενός bit για την επίτευξη συγκεκριμένου ρυθμού σφαλμάτων, παρουσία θορύβου φασματικής πυκνότητας ισχύος .
  η συμπληρωματική συνάρτηση λάθους (Error function):

## Slide 11: Ρυθμός εμφάνισης λαθών σε διαμόρφωση ΜASK
  Η πιθανότητα εμφάνισης λανθασμένων bits (Bit Error Rate – BER) είναι:
  Για δυαδική διαμόρφωση (Μ=2), έχουμε
  Η απόδοση ισχύος των ASK είναι σχετικά χαμηλή και παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις ατέλειες του καναλιού. Πρακτικά χρησιμοποιείται μόνο η BASK.

## Slide 12: Άσκηση 1
  Χρησιμοποιείται η μέθοδος ASK για τη μετάδοση δεδομένων με ρυθμό 28,8 kbps σε ένα τηλεφωνικό κανάλι με εύρος ζώνης από 300 έως 3.400 Hz.
  (α) Πόσες καταστάσεις συμβόλων απαιτούνται για να επιτευχθεί αυτός ο ρυθμός;
  (β) Ποιος θα ήταν ο απαιτούμενος αριθμός καταστάσεων συμβόλων αν η ζώνη διέλευσης του καναλιού εκτεινόταν από τα 0 έως τα 3.100 Hz και χρησιμοποιούνται Μ-αδική σηματοδοσία βασικής ζώνης;
  (γ) Ποια είναι η θεωρητική χωρητικότητα του συστήματος ASK αν S/N=33 dB;
  Απάντηση:
  (α) Η χωρητικότητα του καναλιού ASK διέλευσης ζώνης, είναι . Οπότε:
  ή καταστάσεις, που είναι η πλησιέστερη δύναμη του 2.
  Παρατήρηση: Θυμηθείτε ότι στη μετάδοση βασικής ζώνης ισχύει:

## Slide 13: Άσκηση 1
(β) Για το ισοδύναμο βασικής ζώνης έχουμε: από την οποία προκύπτει ή καταστάσεις που είναι η πλησιέστερη δύναμη του 2.
(γ) Εφαρμόζοντας το θεώρημα Shannon-Hartley έχουμε: και λαμβάνουμε:
Σημείωση: Το θεώρημα Shannon-Hartley ισχύει τόσο για κανάλια βασικής ζώνης όσο και για ζώνης διέλευσης. Κανονικά, πρέπει να αυξάνεται ο αριθμός των καταστάσεων συμβόλων, αλλά όπως θα δούμε στη μέθοδο QPSK, αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι το πηλίκο θα πρέπει να υποβιβαστεί σε σύγκριση με τη ζεύξη βασικής ζώνης.

## Slide 14: Παραγωγή σήματος BASK
Μέθοδος φιλτραρίσματος διέλευσης ζώνης [δύσκολη κατασκευή]
Μέθοδος φιλτραρίσματος βασικής ζώνης
  Φιλτράρισμα του ψηφιακού σήματος εισόδου με ένα φίλτρο μορφοποίησης παλμών (υψωμένου συνημιτόνου), ώστε να περιοριστεί το εύρος ζώνης και να παραχθεί η ακολουθία δεδομένων βασικής ζώνης.
  Πολλαπλασιασμός φέροντος με την ακολουθία δεδομένων βασικής ζώνης, μέσω μίας γραμμικής διαμόρφωσης παλμών.
Είσοδος δεδομένων
Φίλτρο μορφοποίησης παλμών
Έξοδος ASK
Διαμορφωτής BASK

## Slide 15: Λήψη σήματος BASK
Ο δέκτης ASK (αλλά και FSK, PSK) «διαβάζει» το διαμορφωμένο σήμα και κάθε T sec «αποφασίζει» αν στο αντίστοιχο διάστημα έλαβε 1 ή 0.
Ασύμφωνη ανίχνευση (non-coherent detection)
Η πληροφορία που μεταδίδεται με την ASK μεταφέρεται στην περιβάλλουσα (envelope) του διαμορφωμένου σήματος. Έτσι τα δεδομένα μπορούν να ανιχνευθούν χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή (φωρατή) περιβάλλουσας (envelope detector).
Υλοποίηση: χρήση μιας διόδου που λειτουργεί ως ανορθωτής και ενός φίλτρου εξομάλυνσης. Στις υψηλές τιμές έχουμε 1 και στις χαμηλές 0.
Απλότητα κατασκευής, αλλά και μειωμένη ικανότητα διαχωρισμού του σήματος από τον θόρυβο.
Ασύμφωνος αποδιαμορφωτής BASK

## Slide 16: Λήψη σήματος BASK
2. Σύμφωνη ανίχνευση (coherent detection)
Ένας σύμφωνος ανιχνευτής (coherent detector) αναμιγνύει το εισερχόμενο στο δέκτη διαμορφωμένο σήμα δεδομένων με ένα φέρον αναφοράς, το οποίο δημιουργεί τοπικά επιλέγοντας τη συνιστώσα διαφοράς από την έξοδο του μίκτη.
Έξοδος μίκτη:
Εάν ο τοπικός φορέας είναι σύμφωνος σε φάση με το εισερχόμενο σήμα, τότε η έξοδος είναι ανάλογη του εισερχόμενου σήματος και έχουμε τέλεια ανίχνευση.
Αν , τότε , άρα η έξοδος είναι μηδέν.
Για το «κλείδωμα» ως προς τη φάση () του τοπικού ταλαντωτή στο δέκτη με αυτόν του πομπού χρησιμοποιείται η τεχνική βρόχου κλειδωμένης φάσης (phase-locked loop – PLL).
Σύμφωνος αποδιαμορφωτής BASK

## Slide 17: Σύγκριση μεταξύ Σύμφωνης & Ασύμφωνης Ανίχνευσης ASK
  Πιθανότητα εμφάνισης λανθασμένων συμβόλων
  Σύμφωνη ανίχνευση (COH-ASK)
Ασύμφωνη ανίχνευση (NONC-ASK)
Παρατηρούμε ότι η σύμφωνη ανίχνευση έχει μεγαλύτερη αντοχή στον θόρυβο.

## Slide 18: Άσκηση 2
  Ένας σύμφωνος αποδιαμορφωτής ASK έχει απόκλιση 5ο στο τοπικά παραγόμενο φέρον αναφοράς. Ποια είναι η υποβάθμιση που προκαλείται στην ανοχή στο θόρυβο του συστήματος, σε σύγκριση με έναν ιδανικό αποδιαμορφωτή;
  Απάντηση:
Εξαιτίας του σφάλματος φάσης του φέροντος, η τάση εξόδου του μίκτη που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση του εισερχόμενου συμβόλου με το σήμα αναφοράς , θα μειωθεί κατά τον παράγοντα , από τη μέγιστη τιμή του.
Αυτό με τη σειρά του ισοδυναμεί με μείωση της ενέργειας των συμβόλων που φτάνουν στην είσοδο του δέκτη κατά (η ενέργεια των συμβόλων είναι ανάλογη της ισχύος επί τη διάρκεια του συμβόλου ή αλλιώς ίση με την επί τη διάρκεια του συμβόλου).
Οι συνιστώσες του θορύβου που περνούν από τον μίκτη επηρεάζονται επίσης από το σφάλμα φάσης. Επειδή όμως τα διανύσματα του θορύβου κατανέμονται τυχαία από 0ο έως 360ο, το σφάλμα θα μειώσει κάποιες συνιστώσες θορύβου και θα αυξήσει κάποιες άλλες, με συνολικό αποτέλεσμα τη διατήρηση της μέσης τάσης του θορύβου στην έξοδο του μίκτη στα ίδια επίπεδα.
Έτσι, μόνο η ενέργεια των συμβόλων θα επηρεαστεί από το σφάλμα φάσης και όχι η ισχύς του θορύβου. Αυτό σημαίνει ότι το πηλίκο της ενεργού λαμβανόμενης ενέργειας συμβόλων προς την πυκνότητα ισχύος του θορύβου θα μειωθεί κατά έναν παράγοντα ή κατά ως αποτέλεσμα του μη-μηδενικού σφάλματος φάσης.

## Slide 19: Διαγράμματα Αστερισμού
Το διάγραμμα αστερισμού (constellation diagram) είναι μία αναπαράσταση των καταστάσεων συμβόλων ως προς πλάτος και τη φάση του διαμορφωμένου φέροντος.
Ο οριζόντιος άξονας θεωρείται ως αναφορά και περιγράφει σύμβολα που είναι σε φάση με τον φορέα
O κατακόρυφος άξονας αντιπροσωπεύει τον ορθογωνική συνιστώσα .
Στη δυαδική διαμόρφωση ASK (Μ=2), υπάρχουν μόνο δύο καταστάσεις για απεικόνιση στο διάγραμμα αστερισμού, οι και .
Στην οκταδική διαμόρφωση ASK (Μ=8), υπάρχουν οκτώ καταστάσεις στο διάγραμμα αστερισμού μεταξύ των και .
Διάγραμμα αστερισμού ASK (α) Δυαδικής και (β) Οκταδικής διαμόρφωσης ASK

## Slide 20: Άσκηση 3
  Να σχεδιάσετε το διάγραμμα αστερισμού για οκταδική διαμόρφωση ASK με διπολικό διαμορφώνων σήμα και φέρον της μορφής .
  Ποια θα είναι η έξοδος ενός ασύμφωνου αποδιαμορφωτή γι αυτή τη διαμόρφωση;
  Απάντηση:
  Σε ένα διάγραμμα αστερισμού τα σύμβολα με φάση σχεδιάζονται στον οριζόντιο άξονα, ενώ τα σύμβολα με φάση σχεδιάζονται στον κατακόρυφο άξονα. Επειδή στην περίπτωση της άσκησης είναι , σημαίνει ότι τα σύμβολα θα βρίσκονται σε μια γραμμή με γωνία 45ο ως προς τον οριζόντιο άξονα.
  Η διπολική φύση διαμόρφωση του διαμορφώνοντος σήματος εισόδου σημαίνει ότι τα πλάτη των συμβόλων της ASK θα έχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιμές. Ένα πλάτος με αρνητική τιμή σημαίνει απλά ότι η φάση του φέροντος αντιστρέφεται για τα σύμβολα αυτά, δηλ. εμφανίζεται στο αντίθετο τεταρτημόριο του διαγράμματος.
  Ένα διπολικό σήμα ASK δεν μπορεί να ανιχνευθεί ικανοποιητικά από έναν ανιχνευτή περιβάλλουσας, επειδή αυτός δεν μπορεί να λάβει υπόψη την αναστροφή φάσης του φέροντος. Επομένως, όλα τα σύμβολα με αρνητικό πλάτος θα ανιχνευθούν λανθασμένα ως τα αντίστοιχα θετικά τους.

## Slide 21: Άσκηση 4
  Ένα οκταδικό σύστημα διαμόρφωσης ASK εκπέμπει σε ένα κανάλι με ρυθμό . Ποιο είναι το εύρος ζώνης που καταλαμβάνεται από το διαμορφωμένο σήμα, θεωρώντας ότι το σήμα φιλτράρεται από ένα ιδανικό ορθογώνιο φίλτρο; Αν χρησιμοποιηθεί φίλτρο υψωμένου συνημιτόνου με ποιο θα είναι τότε το καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης;
  Απάντηση:
Για ένα κανάλι βασικής ζώνης, ο ρυθμός των συνεπάγεται ένα ελάχιστο εύρος ζώνης ίσο με . Η διαμόρφωση ASK απαιτεί διπλάσιο εύρος ζώνης, αφού η διαδικασία της διαμόρφωσης δημιουργεί άνω και κάτω ζώνες, αντίγραφα του σήματος βασικής ζώνης. Έτσι, το καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης είναι .
Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο όπου και η χωρητικότητα είναι . Έτσι προκύπτει .
Για ένα φίλτρο υψωμένου συνημιτόνου με το απαιτούμενο εύρος ζώνης αυξάνεται κατά έναν συντελεστή . Αυτό είναι αληθές για σηματοδοσία βασικής ζώνης και διέλευσης ζώνης. Έτσι, το νέο καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης είναι

## Slide 22: Άσκηση 5
  Ένα σύμφωνο, δυαδικό σύστημα διαμόρφωσης ASK εμφανίζει σφάλμα φάσης ίσο με 25ο στο ανακτημένο σήμα φέροντος. Ποια θα είναι η επί τοις εκατό μείωση στην τάση των συμβόλων εξόδου που δίνει ο μίκτης ανιχνευτής και πόσο πρέπει να αυξηθεί η ενέργεια των εισερχόμενων συμβόλων ώστε να αντισταθμίσει την απώλεια λόγω του σφάλματος στο φέρον;
  Απάντηση:
Η τάση εξόδου του μίκτη που χρησιμοποιείται για να συγκρίνει το εισερχόμενο σύμβολο με την αναφορά θα μειωθεί κατά έναν συντελεστή ή στο της μέγιστης τιμής του, σαν αποτέλεσμα του σφάλματος φάσης του φορέα.
Αυτό με τη σειρά του αντιστοιχεί σε μείωση της ενέργειας συμβόλου στην είσοδο του δέκτη κατά έναν συντελεστή ίσο με ή . (Η ενέργεια συμβόλων είναι ανάλογη της ισχύος επί το μήκος του συμβόλου ή με την τάση2 επί το μήκος του συμβόλου).

## Slide 23: Άσκηση 6
  Ένα modem δυαδικής διαμόρφωσης ASK χρησιμοποιεί ασύμφωνη ανίχνευση. (α) Με βάση τις καμπύλες πιθανότητας εμφάνισης εσφαλμένων bit να προσδιορίσετε την τιμή που πρέπει να έχει ο λόγος , ώστε να επιτευχθεί πιθανότητα σφάλματος μικρότερη από 1 προς . (β) Ποια είναι η ισοδύναμη απόδοση ενός συστήματος σύμφωνης διαμόρφωσης ASK γι αυτήν την τιμή του λόγου ;
  Απάντηση:
  (α) Μία πιθανότητα σφάλματος 1 προς 102 απαιτεί έναν λόγο περίπου ίσο με 12 dB.
  (β) Η ισοδύναμη απόδοση BER για είναι περίπου ίση με 1 προς 105.

## Slide 24: Άσκηση 7
  Σχεδιάστε το διάγραμμα αστερισμού για μία διαμόρφωση ASK τεσσάρων επιπέδων χρησιμοποιώντας ένα φέρον της μορφής , όταν η είσοδος του διαμορφωτή είναι:
  (α) ένα μονοπολικό σήμα τεσσάρων επιπέδων
  (β) ένα διπολικό σήμα τεσσάρων επιπέδων
  Απάντηση:
  Παρακάτω φαίνονται τα Διαγράμματα Αστερισμού, για τα σήματα:
  (α) μονοπολικό 4 επιπέδων (β) διπολικό σήμα 4 επιπέδων

## Slide 25: Άσκηση 8
  Μια ζεύξη ψηφιακής αποστολής φωνής απαιτεί πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων bits όχι χειρότερη από 1 προς 103. Από τα σχετικά διαγράμματα BER για την περίπτωση Μ-αδικής μεθόδου διαμόρφωσης ASL, ποια πρέπει να είναι η προσεγγιστική τιμή του λόγου αν η ASK είναι δυαδική και αν είναι 16-αδική;
  Απάντηση:
  Μία πιθανότητα σφάλματος 1 προς 102 απαιτεί έναν λόγο περίπου ίσο με 7 dB για δυαδική διαμόρφωση και 21 dB για 16-αδική ASK.

## Slide 26: Άσκηση 9
  Μια μέθοδος διαμόρφωσης 8-ASK χρησιμοποιεί φίλτρα ρίζας υψωμένου συνημιτόνου στον πομπό και το δέκτη, με α=0,33. Ποιο είναι το εύρος ζώνης που απαιτείται ώστε να υποστηριχθεί ρυθμός δεδομένων 64 kbps;
  Απάντηση:
  Η χωρητικότητα ενός ζωνοδιαβατού καναλιού δίνεται από τη σχέση:
  Έτσι , από την οποία έχουμε