## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 8: Εισαγωγή στην τεχνική πολυπλεξίας Code Division Multiple Access - CDMA

## Slide 2: Ατζέντα
Ορισμός
Σχέση CDMA με την TDMA και την FDMA
Τρόπος λειτουργίας της CDMA
Φασματική αξιοποίηση της CDMA
Αλγόριθμοι παραγωγής CDMA κωδίκων
Ασκήσεις

## Slide 3: CDMA – Ορισμός
  Σχήμα πολύπλεξης σημάτων, δηλαδή «Ταυτόχρονος» διαμοιρασμός του ίδιου μέσου από πολλά σήματα
CDMA = Code Division Multiple Access
Cellular Standard: IS-95 (digital, 2nd generation)
Ανάπτυξη στις Η.Π.Α το 1996
Χρήση σε στρατιωτικές εφαρμογές από δεκαετίες
Βάση των συστημάτων 3ης γενιάς (3G)
Όλοι οι χρήστες:
  σε όλο το (ίδιο) φάσμα συχνοτήτων
  ίσως την ίδια στιγμή ή συνεχώς
  με ιδιαίτερο κωδικό
    που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του σήματος, συνεχώς

## Slide 4: Βασικά σχήματα πολύπλεξης
FDMA = Frequency Division Multiple Access
TDMA = Time Division Multiple Access
CDMA = Code Division Multiple Access
Στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας η ανάγκη για βέλτιστη πολύπλεξη ήταν και είναι μεγάλη
  Μεγάλος αριθμός πομποδεκτών

## Slide 5: FDMA (Frequency Division Multiple Access)
(Κινητά δίκτυα 1ης Γενιάς)

## Slide 6: TDMA (Time Division Multiple Access)

## Slide 7: Συνδυασμός FDMA και TDMA (F/TDMA)
(Κινητά δίκτυα 2ης Γενιάς)

## Slide 8: CDMA
Κάθε σήμα μεταδίδεται «πάνω» σε όλα τα υπόλοιπα
Δίκτυα κινητής 3ης Γενιάς

## Slide 9: CDMA: Εναλλακτικές απεικονίσεις
ή

## Slide 10: Σχήματα πολύπλεξης: Ένα παράδειγμα
Έστω ότι σ’ ένα μεγάλο δωμάτιο, πολλά ζευγάρια ανθρώπων συνομιλούν:
  με το TDMΑ όλα τα άτομα βρίσκονται οπουδήποτε στο δωμάτιο, αλλά ο καθένας περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει (πρώτα μιλάει ο 1ος, μετά ο 2ος κ.ο.κ.)
  με το FDMΑ οι άνθρωποι στο δωμάτιο χωρίζονται σε ομάδες, όπου κάθε ομάδα βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από την άλλη ώστε οι ομάδες να συνομιλούν ταυτόχρονα αλλά ανεπηρέαστα η μία από την άλλη
  με το CDMA όλα τα άτομα βρίσκονται οπουδήποτε στο δωμάτιο και μιλάνε ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετική γλώσσα ώστε αυτοί που μιλάνε την ίδια γλώσσα επικοινωνούν, ενώ απορρίπτουν τις άλλες συνομιλίες σαν θόρυβο

## Slide 11: CDMA – Τρόπος λειτουργίας
Άρα στην CDMA, όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν όλο το διαθέσιμο φάσμα («απλώνουν» το σήμα τους σε όλο το διαθέσιμο φάσμα)
Για να το επιτύχει αυτό, ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί έναν μοναδικό κώδικα (cdma code)
Εάν κάποιος λάβει ένα κωδικοποιημένο σήμα, μπορεί να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση κάνοντας χρήση του ίδιου μοναδικού κώδικα.
Εάν κάποιος λάβει ένα κωδικοποιημένο σήμα και χρησιμοποιήσει λάθος κώδικα για την απόπλεξή του, τότε θα παράξει σήμα εκτός της αναμενόμενης συχνότητας (και άρα μπορεί να το απορρίψει)
Άρα όλοι οι χρήστες λαμβάνουν όλα τα σήματα, αλλά μπορούν και επιλέγουν αυτό που τους αφορά κάνοντας χρήση του κώδικα που έχουν συμφωνήσει με τον πομπό

## Slide 12: Χρήση φάσματος AM – SSB (σήμα φωνής)

## Slide 13: Χρήση φάσματος CDMA
Χρήση κώδικα

## Slide 14
Παράδειγμα κώδικα CDMA

## Slide 15: CDMA Παράδειγμα
Έστω το ψηφιακό σήμα 110100
Αντικαθιστώ (για λόγους ευκολίας πράξεων τα 0 με -1)
Προκύπτει το σήμα εισόδου 11-11-1-1
Έστω ο υψίσυχνος κώδικας 1-1-1-11-111
Παρατηρήστε πως για κάθε σύμβολο του σήματος πληροφορίας αντιστοιχεί ένα ολόκληρο σύμβολο του κώδικα

## Slide 16: CDMA Παράδειγμα
Σήμα εισόδου
Κώδικας CDMA
Πολλαπλασιασμός των δύο σημάτων
…μετάδοση

## Slide 17: CDMA Παράδειγμα
Λήψη σήματος
Πολλαπλασιασμός με τον ίδιο κώδικα CDMA
Αποτέλεσμα
…το αρχικό μας σήμα…

## Slide 18: CDMA Παράδειγμα: Λάθος κώδικας
Λαμβανόμενο σήμα
Κώδικας CDMA
Λάθος Κώδικας CDMA (ολίσθηση κατά ένα bit)

## Slide 19: CDMA Παράδειγμα: Λάθος κώδικας
Λαμβανόμενο σήμα
Λάθος κώδικας
Αποτέλεσμα
Σήμα εκτός συχνότητας

## Slide 20: CDMA Κώδικες
Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η τεχνική CDMA, πρέπει οι κώδικες του κάθε χρήστη να έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να αποφανθεί ο παραλήπτης λάθος (δηλαδή, αν πολλαπλασιάσει με κώδικα άλλου χρήστη από αυτόν που εξέπεμψε, να πάρει αποτέλεσμα που να του δώσει να καταλάβει ότι πράγματι ο συγκεκριμένος χρήστης δεν μετέδωσε τίποτα).
Συμπέρασμα
  Οι κώδικες πρέπει να είναι ορθογώνιοι μεταξύ τους, δηλαδή:
  (κώδικας A) x ( κώδικας B) = 0 για κάθε ζευγάρι χρηστών A,B

## Slide 21: Σύγκριση τεχνικών πολύπλεξης
Τεχνική | Πλεονεκτήματα
FDMA | Απλότητα στην υλοποίηση
TDMA | Καλύτερη εκμετάλλευση φάσματος
CDMA | Βέλτιστη χρήση φάσματος

## Slide 22: Αλγόριθμοι Παραγωγής CDMA κωδίκων LFSR (1/3)
Γραμμικοί καταχωρητές ολίσθησης με ανάδραση (Linear feedback shift register)
Ένας LFSR αποτελείται από N βαθμίδες (θέσεις μνήμης): το περιεχόμενο κάθε μιας είναι είτε ‘0’ είτε ‘1’
Κάποιες από τις βαθμίδες αυτές γίνονται XOR και το αποτέλεσμα πηγαίνει πίσω στην πρώτη βαθμίδα
Αν ο LFSR βρίσκεται σε μία κατάσταση (δηλαδή οι βαθμίδες του έχουν μία συγκεκριμένη τιμή), τότε η επόμενη κατάστασή του προσδιορίζεται εύκολα από τον ακόλουθο κανόνα:
  Όλες οι βαθμίδες (η τιμή τους δηλαδή) ολισθαίνουν κατά μία θέση δεξιά
  Η νέα τιμή για την πρώτη βαθμίδα είναι το αποτέλεσμα της παραπάνω XOR πράξης

## Slide 23: Αλγόριθμοι Παραγωγής CDMA κωδίκων LFSR (2/3)
Παράδειγμα: LFSR τριών βαθμίδων
  Αν η αρχική κατάσταση είναι 001, τότε η έξοδος είναι 1 (η δεξιότερη βαθμίδα).
  Την επόμενη χρονική στιγμή, η κατάσταση θα είναι 100 και η έξοδος 0.
  Το 100 προκύπτει ως εξής: το «1» είναι το XOR που είχαν αρχικά η δεύτερη και η τρίτη βαθμίδα (που ήταν 0 και 1 αντίστοιχα), ενώ το «00» είναι απλά ολισθημένες οι τιμές που είχαν αρχικά η πρώτη με τη δεύτερη βαθμίδα.

## Slide 24: Αλγόριθμοι Παραγωγής CDMA κωδίκων LFSR (3/3)
Στον προηγούμενο LFSR, αν θεωρήσουμε ότι η αρχική κατάσταση είναι η 001, οι διαδοχικές καταστάσεις από τις οποίες περνάει (και η αντίστοιχη έξοδος που παράγεται) είναι αυτές που εμφανίζονται στον διπλανό πίνακα
Η 001 έχει ξαναεμφανιστεί, οπότε οι καταστάσεις επαναλαμβάνονται. Άρα, ο συγκεκριμένος LFSR παράγει την ακολουθία 1001011, η οποία επαναλαμβάνεται περιοδικά.
Ακολουθίες που παράγονται από LFSR που περνάνε από όλες τις πιθανές καταστάσεις (όπως η 1001011 που μόλις είδαμε) ονομάζονται ακολουθίες μεγίστου μήκους (maximal-length sequences ή m-sequences)
Κατάσταση | Έξοδος
001 | 1
100 | 0
010 | 0
101 | 1
110 | 0
111 | 1
011 | 1
001 | 1

## Slide 25: Αλγόριθμοι Παραγωγής CDMA κωδίκων Ακολουθίες Gold
Κατασκευάζονται με πράξη XOR μεταξύ δύο m-sequences που προκύπτουν από δύο διαφορετικούς LFSR.
Παρουσιάζουν καλές ιδιότητες ετεροσυσχέτισης (δηλαδή, ορθογωνιότητας).

## Slide 26: Άσκηση 1
Θεωρούμε το ψηφιακό σήμα πληροφορίας 100110101, με διάρκεια bit Τs = 8ns καθώς και τον κώδικα cdma (1, –1, –1, 1, 1, –1, 1, –1), με διάρκεια bit 1 ns. Να υπολογιστεί η κωδικοποιημένη μορφή του σήματος πληροφορίας. Στην συνέχεια να γίνει η αποκωδικοποίηση του σήματος και να ελεγχθεί ο ορθότητά της.
Λύση
Το σήμα πληροφορίας είναι το 1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1
Στην κλίμακα του 1ns, το κάθε 1 και το κάθε -1 του σήματος πληροφορίας γράφεται 11111111 και -1-1-1-1-1-1-1-1 αντίστοιχα
Άρα το σήμα πληροφορίας γράφεται (κλίμακα 1ns):
  11111111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11111111111111111-1-1-1-1-1-1-1-111111111-1-1-1-1-1-1-1-111111111
Στην αντίστοιχη κλίμακα, ο κώδικας (επαναλαμβάνοντας τον εαυτό του 9 φορές) είναι:
  1–1–111–11–11–1–111–11–11–1–111–11–11–1–111–11–11–1–111–11–11–1–111–11–11–1–111–11–11–1–111–11–11–1–111–11–1
Ο πολλαπλασιασμός των δύο σημάτων είναι ο:
Σήμα Πληροφορίας (8 ns) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
Σήμα Πληροφορίας (1 ns) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Κώδικας | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1
Κωδικοποιημένο Σήμα | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1

## Slide 27: Άσκηση 1
Επαλήθευση
Κωδικοποιημένο Σήμα | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1
Κώδικας | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1
Σήμα Πληροφορίας (1 ns) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Σήμα Πληροφορίας (8 ns) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: Άσκηση 2
Να παραχθεί ο κώδικας CDMA που αντιστοιχεί σε έναν LFSR τεσσάρων βαθμίδων, με αρχική κατάσταση 0100.
  Λύση
Χρονική Στιγμή | Κατάσταση | Έξοδος
0 | 0100 | 0
1 | 0010 | 0
2 | 1001 | 1
3 | 1100 | 0
4 | 0110 | 0
5 | 1011 | 1
6 | 0101 | 1
7 | 1010 | 0
8 | 1101 | 1
9 | 1110 | 0
10 | 1111 | 1
11 | 0111 | 1
12 | 0011 | 1
13 | 0001 | 1
14 | 1000 | 0
15 | 0100 | 
Άρα ο κώδικας είναι ο 001001101011110