## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 7: Ψηφιακή Διαμόρφωση Συχνότητας – Frequency Shift Keying (FSK)

## Slide 2
Ψηφιακή Διαμόρφωση Συχνότητας (FSK)
Μαθηματική περιγραφή BFSK
Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BFSK
Φασματική πυκνότητα ισχύος σήματος ΒFSK
Παραγωγή FSK συνεχούς φάσης (CPFSK)
Ασύμφωνη και Σύμφωνη Ανίχνευση FSK
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της FSK
Διαμόρφωση Minimum Shift Keying (MSK)
Παραγωγή & Ανίχνευση MFSK
Μαθηματική περιγραφή MFSK
Σύγκριση Δυαδικών Μεθόδων Ψηφιακής Διαμόρφωσης
Σύγκριση Μ-αδικών Μεθόδων Ψηφιακής Διαμόρφωσης
Σύγκριση Ψηφιακών Μεθόδων ως προς Όριο Shannon
Ατζέντα

## Slide 3: Ψηφιακή Διαμόρφωση Συχνότητας - FSK
Ατζέντα
FSK Frequency Shift Keying
BFSK Binary FSK
MFSK M/ary FSK
MSK Minimum Shift Keying
GMSK Gaussian Minimum Shift Keying

## Slide 4: Ψηφιακή Διαμόρφωση Συχνότητας (FSK)
Στη διαμόρφωση Frequency Shift Keying - FSK η συχνότητα του φέροντος μεταπηδά μεταξύ δύο (ή περισσότερων) τιμών, ανάλογα με την ψηφιακή πληροφορία. Συγκεκριμένα:
Για bit = 1 στέλνουμε επί χρόνο T το σήμα
Για bit = 0 στέλνουμε επί χρόνο T το σήμα

## Slide 5: Μαθηματική περιγραφή BFSK
Σήμα BFSK
Ισχύει:
όπου η ενέργεια και η ισχύς ενός bit.
Δυαδικό σήμα εισόδου
Διαμορφωμένο κατά BFSK σήμα

## Slide 6: Μαθηματική περιγραφή BFSK
Ανάλυση BFSK σε δύο BASK σήματα

## Slide 7: Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BFSK
Ο Fourier του σήματος BFSK είναι :
  Ορίζοντας έχουμε ,
  Όπου: συχνότητα φορέα
  απόκλιση συχνότητας
  δείκτης διαμόρφωσης
  εύρος ζώνης του διαμορφωνόμενου σήματος
  Όταν έχουμε ευρείας ζώνης BFSK σήμα, με εύρος ζώνης
  Όταν έχουμε στενής ζώνης BFSK σήμα , με εύρος ζώνης

## Slide 8: Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BFSK
  Δυαδικά σήματα εισόδου , , (b) Φάσμα σήματος εισόδου ,
  (c) Φάσμα S(f) διακριτού σήματος διαμορφωμένου κατά BFSK (θετικές συχνότητες μόνο)

## Slide 9: Φασματική πυκνότητα ισχύος σήματος ΒFSK
Φασματική πυκνότητα ισχύος (Power Spectral Density – PSD) [ συχνότητα φέροντος]:
όπου η ενέργεια ανά bit και το πλήθος των bits/symbol ().

## Slide 10: Φασματική πυκνότητα ισχύος σήματος ΒFSK
Το φάσμα FSK είναι δύσκολο να υπολογιστεί, επειδή η διαδικασία παραγωγής FSK είναι μη γραμμική. Μια προσέγγιση μπορεί να ληφθεί με χάραξη των φασμάτων για δύο φάσματα ASK-1 και ASK-2.
Το συνολικό εύρος ζώνης του σήματος FSK εξαρτάται από τον διαχωρισμό μεταξύ των συχνοτήτων των καταστάσεων συμβόλων.
Ένα σύστημα FSK που χρησιμοποιεί συνεχείς μεταβάσεις φάσης θα έχει πολύ χαμηλότερη ενέργεια πλευρικού λοβού από την ασυνεχή περίπτωση.

## Slide 11: Παραγωγή FSK συνεχούς φάσης (CPFSK)
Όπως και στη διαμόρφωση ASK, είναι δυνατόν να ελέγχεται η φασματική μορφή της FSK συνεχούς φάσης (Continuous Phase FSK – CPFSK) με ένα φίλτρο διαμόρφωσης παλμών πριν από τον διαμορφωτή.
Συνήθως χρησιμοποιείται ένα βαθυπερατό φίλτρο (ονομάζεται Gaussian φίλτρο), το οποίο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την επίτευξη χαμηλής φασματικής πυκνότητας ισχύος έξω από τον κύριο λοβό της FSK.
Ένα μοντέρνο παράδειγμα χρήσης αυτού του τύπου FSK, ονομάζεται διαμόρφωση Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) και χρησιμοποιείται στα GSM κυψελοειδή συστήματα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

## Slide 12: Ασύμφωνη Ανίχνευση FSK
Η απλούστερη ανίχνευση ΒFSK γίνεται μέσω της διέλευσης του διαμορφωμένου σήματος από δύο ζωνοδιαβατά φίλτρα συντονισμένα με τις δύο συχνότητες σηματοδοσίας.
Στην ουσία πρόκειται για ασύμφωνη μέθοδο ανίχνευσης περιβάλλουσας για το ισοδύναμα σήματα ASK με έναν συγκριτή στην έξοδο.
Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι για τη διάκριση μεταξύ των εισερχομένων συχνοτήτων:
Μία απλή μέθοδος περιλαμβάνει την μέτρηση των μηδενικών διελεύσεων του φορέα κατά τη διάρκεια ενός συμβόλου και συνεπώς την άμεση εκτίμηση της συχνότητας.
Μια άλλη μέθοδος περιλαμβάνει ένα βρόχο κλειδώματος φάσης (phase locked loop – PLL).

## Slide 13: Σύμφωνη Ανίχνευση FSK
Η σύμφωνη ανίχνευση της FSK είναι παρόμοια με της ASK, αλλά με δύο ανιχνευτές συντονισμένους με τις δύο φέρουσες συχνότητες.
Όπως και στην ASK, η σύμφωνη ανίχνευση και το προσαρμοσμένο φιλτράρισμα (matched filtering) ελαχιστοποιούν την επίδραση του θορύβου στον δέκτη.

## Slide 14: Σύγκριση μεταξύ Σύμφωνης & Ασύμφωνης FSK
  Πιθανότητα εμφάνισης λανθασμένων συμβόλων για διέλευση σε κανάλι με προσθετικό λευκό γκαουσσιανό θόρυβο (AWGN).
  Σύμφωνη ανίχνευση (COH-FSK)
Ασύμφωνη ανίχνευση (NONC-FSK)
Παρατηρούμε ότι η ασύμφωνη FSK (NONC-FSK) έχει μικρή υστέρηση στον θόρυβο σε σχέση με την σύμφωνη FSK (COH-FSK).

## Slide 15: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της FSK
Πλεονεκτήματα FSK:
Επειδή η διαμόρφωση FSK είναι μια διαμόρφωση σταθερής περιβάλλουσας, είναι αναίσθητη στις μεταβολές πλάτους (δηλαδή απολαβής) που συμβαίνουν στο κανάλι και είναι συμβατή με συστήματα μη γραμμικών πομπών και δεκτών.
Η ανίχνευση της FSK μπορεί να στηριχτεί στις σχετικές μεταβολές συχνότητας μεταξύ των καταστάσεων συμβόλων και επομένως δεν απαιτεί απόλυτη ακρίβεια των τιμών συχνοτήτων που διαδίδονται στο κανάλι.
  Άρα η FSK είναι σχετικά ανεκτική στην ολίσθηση συχνότητας του τοπικού ταλαντωτή και τη μετατόπιση συχνότητας λόγω φαινομένου Doppler.
Μειονεκτήματα FSK:
Η FSK έχει σχετικά μικρότερη απόδοση εύρους ζώνης από τις ASK και PSK.
Ο ρυθμός εμφάνισης εσφαλμένων bit και συμβόλων της FSK είναι χειρότερος από της PSK.

## Slide 16: Διαμόρφωση Minimum Shift Keying (MSK)
Η διαμόρφωση Minimum Shift Keying FSK (MSK) χρησιμοποιεί μια απόσταση συμβόλου ίση με το μισό του ρυθμού συμβόλου.
Παράγει ένα ομαλό φάσμα με στενό κύριο λοβό και ταχεία μείωση του πλευρικού λοβού ενέργειας.

## Slide 17: Διαμόρφωση Minimum Shift Keying (MSK)
Επιδεικνύει εξαιρετική φασματική απόδοση προσεγγίζοντας την απόδοση της QPSK.
Η εξαιρετική φασματική απόδοση της MSK μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση φίλτρων μορφοποίησης παλμού πριν από το διαμορφωτή.
Έχει αυξημένη πολυπλοκότητα στη μέθοδο δημιουργίας και ανίχνευσης, συγκρινόμενη με απλούστερες μορφές FSK.
Προσθήκη ενός Gaussian φίλτρου που αποκόπτει την περιοχή εκτός του κυρίου λοβού της MSK, παράγει τη διαμόρφωση Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK).

## Slide 18: Παραγωγή & Ανίχνευση MFSK
Η Μ-αδική διαμόρφωση FSK με ορθογώνια σηματοδοσία έχει αυξημένη ανοχή στο θόρυβο.
Η απόδοσή της πλησιάζει το όριο Shannon για λειτουργία με τον ελάχιστο λόγο , δηλαδή -1.59 dB.
Φασματική απόδοση:
Κωδικοποιητής και ανιχνευτής MFSK

## Slide 19: Μαθηματική περιγραφή MFSK
Σήμα MFSK
. Α σταθερά, μεταδιδόμενες συχνότητες, αρχική φάση
Δυαδικό σήμα εισόδου, (b) Διαμορφωμένο κατά ΜFSK σήμα

## Slide 20: Σύγκριση Δυαδικών Μεθόδων Ψηφιακής Διαμόρφωσης
Η απόδοση σφάλματος bit ως προς την μέση ενέργεια των συμβόλων, για τα κυριότερα δυαδικά συστήματα διαμόρφωσης, δείχνει ότι :
Η οικογένεια PSK έχει την βέλτιστη απόδοση.
Η σύμφωνη FSK με ορθογώνια σηματοδότηση είναι η επόμενη καλύτερη μαζί με τη σύμφωνη ASK,
Όλα αυτά τα δυαδικά συστήματα επιδεικνύουν μία θεωρητική μέγιστη φασματική απόδοση ίση με 1 bit/s/Hz.

## Slide 21: Σύγκριση Μ-αδικών Μεθόδων Ψηφιακής Διαμόρφωσης
Από τα διαγράμματα BER για τα κυριότερα Μ-αδικά συστήματα διαμόρφωσης, που εξετάσαμε, προκύπτει ότι η QAM φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο κοντά προς το όριο χωρητικότητας Shannon όταν επιδιώκουμε την μέγιστη φασματική απόδοση.

## Slide 22: Σύγκριση Ψηφιακών Μεθόδων ως προς Όριο Shannon
Κανένα από τα συστήματα Μ-αδικής διαμόρφωσης δεν μπορεί να πλησιάσει αρκετά κοντά στο όριοShannon.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η απόσταση είναι μεγαλύτερη των 4dB.
Για καλύτερη απόδοση, πρέπει να εισάγουμε επιπλέον κωδικοποίηση στα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να διορθώσουμε τα σφάλματα.
Τεχνικές κωδικοποίησης καναλιού FEC (Forward Error Correction) υιοθετώντας κωδικοποίηση block (π.χ. Reed-Solomon σε εφαρμογές κινητών επικοινωνιών) ή συνελικτική κωδικοποίηση (π.χ. Viterbi στην ψηφιακή τηλεόραση), επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις.
Οι τεχνικές συνδυασμένης κωδικοποίησης και διαμόρφωσης π.χ. Trellis Coded Modulation – TCM) επιτρέπουν την επίτευξη κερδών κωδικοποίησης (>6dB), προσεγγίζοντας πλέον το όριο Shannon.

## Slide 23: Άσκηση 1
Ένα ψηφιακό χρησιμοποιεί δυαδική διαμόρφωση FSK για τη μετάδοση των δεδομένων, με δύο συχνότητες εισόδου και ως προς την κεντρική συχνότητα του καναλιού. Το σήμα που λαμβάνεται υπόκειται σε μετατόπιση Doppler ίση με , λόγω της κίνησης του δέκτη. Σχεδιάστε την έξοδο ενός ανιχνευτή PLL για την ακολουθία δεδομένων 1,0,1,0,1,0,… θεωρώντας ότι δεν υπάρχει μορφοποίηση παλμών. Πώς μπορεί το πρόβλημα της μετατόπισης Doppler να ξεπεραστεί σε ένα ψηφιακό σύστημα FSK;
Απάντηση: Η μετατόπιση Doppler στο εισερχόμενο σήμα στο δέκτη κάνει τα σύμβολα να εμφανίζονται σε συχνότητες και ως προς την κεντρική συχνότητα του ανιχνευτή PLL. Έτσι, η έξοδος του PLL θα έχει μία συνεχή (DC) τάση πόλωσης που θα επικάθεται στο ανακτημένο σήμα δεδομένων (βλ. σχήμα) και θα είναι ανάλογη της απόκλισης Doppler.

## Slide 24: Άσκηση 1 (συνέχεια)
Για να εξαλειφθεί η μετατόπιση Doppler μπορεί η έξοδος του ανιχνευτή PLL να συνδεθεί με AC ζεύξη, αλλά αυτό θα επηρέαζε τις χαμηλές συχνότητες του σήματος δεδομένων.
Ένας τρόπος κωδικοποίησης όπως η κωδικοποίηση Manchester θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ ώστε να απορρίψει το περιεχόμενο του σήματος των δεδομένων σε χαμηλές συχνότητες.

## Slide 25: Άσκηση 2
Απάντηση: Η πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων bit (BER) για ασύμφωνη ASK δίνεται από:
Έτσι, για έχουμε:
Από το (πρώτο) διάγραμμα BER για τη σύμφωνη FSK, βρίσκουμε ότι απαιτείται μια τιμή του Eb/N0 περίπου στα 8 dB γι’ αυτή την απόδοση του BER.
Από το (δεύτερο) διάγραμμα BER για τη σύμφωνη ASK, προκύπτει ότι η απόδοση της σύμφωνηςASK είναι ίδια με της σύμφωνης FSK, απαιτώντας λόγο Eb/N0 περίπου 8 dB, επίσης.
Ποια είναι η πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων bit στην περίπτωση ασύμφωνης δυαδικής διαμόρφωσης FSK όταν ο λόγος έχει την τιμή 10 dB; Ποια πρέπει να είναι η απαιτούμενη προσεγγιστική τιμή του λόγου αυτού, ώστε να επιτευχθεί η ίδια πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων bit στις περιπτώσεις σύμφωνης FSK και σύμφωνης ASK;

## Slide 26: Άσκηση 3
Ένας σχεδιαστής πρέπει να κατασκευάσει ένα modem δεδομένων που πρέπει να εμφανίζει ανοχή στην απόκλιση συχνότητας στο σύστημα του δέκτη. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο η ανοχή του modem στο θόρυβο. Ποια μέθοδο διαμόρφωσης, την ASK ή την FSK θα συστήνατε για το σκοπό αυτό;
Απάντηση:
Είναι γνωστό ότι τα συστήματα ανίχνευσης FSK μπορούν να ανεχθούν μικρά ποσά σφάλματος συχνότητας.
Αντίθετα, ένας ασύμφωνος ASK ανιχνευτής είναι ιδιαιτέρως ανεκτικός σε σφάλμα συχνότητας στον φορέα, καθώς χρησιμοποιεί μόνο την περιβάλλουσα του λαμβανόμενου σήματος.
Επομένως, καλύτερη επιλογή για τον σχεδιαστή στην περίπτωση αυτή, αποτελεί η ασύμφωνη ASK διαμόρφωση.

## Slide 27: Άσκηση 4
Ένα modem ορθογωνικής 4-δικής FSK διαμόρφωσης (4-FSK) έχει ρυθμό εκπομπής συμβόλων 2.400 baud. Εάν η χαμηλότερη συχνότητα των συμβόλων είναι 8 kHz, ποιες θα είναι οι άλλες τρεις συχνότητες;
Απάντηση:
Για την επίτευξη ορθογωνικότητας, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των συμβόλων πρέπει να είναι ίση με το ήμισυ του ρυθμού συμβόλων, δηλαδή 1.200 Hz.
Έτσι, οι συχνότητες συμβόλων είναι 8.000 Hz, 9.200 Hz, 10.400 Hz και 11.600 Hz.

## Slide 28: Άσκηση 5
Ποια είναι η μεγαλύτερη δυνατή φασματική απόδοση στην περίπτωση ενός modem που πρέπει να λειτουργεί με τιμή λόγου ίση με ;
Απάντηση: Είναι γνωστό ότι η σχέση Shannon–Hartley μπορεί να γραφεί ως:
Για , βρίσκουμε
Η φασματική απόδοση που μπορεί να υποστηριχθεί για τη συγκεκριμένη τιμή του είναι:
Από την οποία προκύπτει: C/B = 0,3 bits/s/Hz (περίπου).