## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 10: Μετάδοση Ψηφιακών Δεδομένων στη Βασική Ζώνη

## Slide 2
Σήματα Βασικής Ζώνης
Μετάδοση στη Βασική Ζώνη
Κωδικοποίηση γραμμής
Κατηγορίες κωδικοποίησης γραμμής
Είδη σηματοδοσίας
Διασυμβολική παρεμβολή
Αντιμετώπιση διασυμβολικής παρεμβολής με φίλτρα Nyquist
Φίλτρα υψωμένου συνημιτόνου
Ατζέντα

## Slide 3: Σήμα Βασικής Ζώνης
Σήμα Βασικής Ζώνης (baseband signal): Ένα σήμα του οποίου το φάσμα συχνοτήτων εκτείνεται από (ή σχεδόν από) το DC (δηλ. 0 Hz) μέχρι κάποια πεπερασμένη συχνότητα αποκοπής (cut-off frequency), π.χ. μερικά MHz.
Συνήθως ο όρος «βασικής ζώνης» (baseband) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μία περιοχή συχνοτήτων που ξεκινά πλησίον του μηδενός.
Επίσης, συχνά θεωρείται ως συνώνυμο των όρων «χαμηλοδιαβατό» (lowpass) ή «χωρίς διαμόρφωση» (non-modulated), και αντιδιαστέλλεται με τον όρο «διαμορφωμένο σήμα» (carrier-modulated)

## Slide 4: Συστήματα Βασικής Ζώνης
Η ακολουθία δυαδικών ψηφιών (PCM) μεταδίδεται μέσω του καναλιού βασικής ζώνης (συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων ή ομοαξονικό καλώδιο), αφού μετατραπεί σε παλμοσειρά, που είναι η συμβατή μορφή κυματομορφής για κανάλια βασικής ζώνης.
Η κωδικοποίηση γραμμής (line coding) λαμβάνει χώρα στον κωδικοποιητή (waveform encoder) ή διαμορφωτή βασικής ζώνης (baseband modulator).

## Slide 5: Μετάδοση στη Βασική Ζώνη
Για τη μετάδοση ενός σήματος βασικής ζώνης μέσω τηλεπικοινωνιακού συστήματος:
Το αναλογικό σήμα υφίσταται επεξεργασία ώστε να παρασταθεί με ψηφιακά σύμβολα (δυαδικά ψηφία), η οποία αποτελείται από τα στάδια: (α) της δειγματοληψίας , (β) του κβαντισμού και (γ) της κωδικοποίησης.
  Δειγματισμένο σήμα (PAM) Κβαντισμένο σήμα Ψηφιακό σήμα (PCM) (διακριτού χρόνου, συνεχούς πλάτους) (συνεχούς χρόνου, διακριτού πλάτους) (διακριτού χρόνου, διακριτού πλάτους)
Κάθε ψηφιακό σύμβολο αντιστοιχίζεται σε μια συγκεκριμένη μορφή παλμού (pulse waveform). Η διαδικασία αυτή καλείται διαμόρφωση παλμών (pulse modulation) ή διαμόρφωση βασικής ζώνης (baseband modulation).

## Slide 6: Αναπαράσταση δυαδικών ψηφίων με παλμούς
Ο δέκτης πρέπει να ανιχνεύσει σωστά την παρουσία ή την απουσία παλμού.
Η πιθανότητα σωστής ανίχνευσης εξαρτάται από την ενέργεια του παλμού και μεγιστοποιείται για διάρκεια του παλμού ίση με τη διάρκεια Τ του bit.
(α) Ακολουθία δυαδικών ψηφίων PCM.
(β) Αντιστοίχιση PCM ψηφίων σε παλμούς.
(γ) Παράδειγμα κυματομορφής παλμού (μετάβαση μεταξύ δύο επιπέδων τάσης).

## Slide 7: Κατηγορίες Κωδικοποίησης Γραμμής
Η κωδικοποίηση γραμμής (line coding) αναπαριστά το προς μετάδοση ψηφιακό σήμα, σαν ένα σήμα διακριτού χρόνου και διακριτού πλάτους, το οποίο είναι βέλτιστα ρυθμισμένο ως προς τις ιδιότητες του καναλιού επικοινωνίας και του δέκτη.
Βασικότερες κατηγορίες κωδικοποίησης γραμμής:
Πολική (polar): στη διάρκεια ενός bit αποστέλλεται ένας παλμός ή το αρνητικό ενός παλμού.
Μονοπολική (Unipolar): στη διάρκεια ενός bit αποστέλλεται ένας παλμός ή το μηδέν (απουσία παλμού).
Διπολική (Bipolar): χρησιμοποιούνται τρεις στάθμες πλάτους, η μηδενική για το δυαδικό "0", ενώ το δυαδικό "1" απεικονίζεται με δύο στάθμες ίσου πλάτους, εναλλάξ μία θετική και μία αρνητική.

## Slide 8: Είδη Σηματοδοσίας
Βασικότερα είδη παλμών σηματοδοσίας:
Nonreturn-to-zero (NRZ): ο παλμός διαρκεί καθ’ όλη την περίοδο του bit
Return-to-zero (RZ): ο παλμός έχει διάρκεια ίση με τη μισή περίοδο του bit
∆ιαχωρισμένης φάσης (Phase encoded ή Manchester coding): αποστέλλεται ένας 2-φ παλμός
Multilevel binary

## Slide 9: Κριτήρια Επιλογής Κατηγορίας Κωδικοποίησης
Κατηγορίες κωδικοποίησης + είδη παλμών σηματοδοσίας = κωδικοποιήσεις γραμμής
DC συνιστώσα: Για κανάλια με χαμηλή απόκριση στις χαμηλές συχνότητες (π.χ. τηλεφωνικό κανάλι) είναι επιθυμητή η απουσία της DC συνιστώσας.
Συγχρονισμός: Ο συγχρονισμός bit ή συμβόλου είναι πολύ σημαντικός για οποιοδήποτε ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Η ανάκτηση του συγχρονισμού από τη σηματοδοσία είναι πολύ χρήσιμη ιδιότητα.
Ανίχνευση σφαλμάτων: Ορισμένες κωδικοποιήσεις παρέχουν τρόπους ανίχνευσης σφαλμάτων χωρίς την εισαγωγή επιπλέον bits στην ακολουθία δεδομένων.
Εύρος ζώνης: Συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις (π.χ. κωδικοποιήσεις πολλαπλών επιπέδων), αυξάνουν την φασματική απόδοση και επιτρέπουν τη μείωση του απαιτούμενου εύρους ζώνης για ένα δεδομένο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.
∆ιαφορική κωδικοποίηση: Οποιαδήποτε αντιστροφή της πολικότητας της κυματομορφής δεν επηρεάζει την ανίχνευση των δεδομένων.
Ανοσία στο θόρυβο: Ένα βασικό κριτήριο επιλογής μιας PCM κυματομορφής είναι και η ανοσία της στο θόρυβο, που εκφράζεται μέσω της πιθανότητας σφάλματος.

## Slide 10: Παραδείγματα Κωδικοποιήσεων Γραμμής (1/2)

## Slide 11: Παραδείγματα Κωδικοποιήσεων Γραμμής (2/2)

## Slide 12: Δυαδικοί Κώδικες Γραμμής
Μονοπολική με μη-επαναφορά στο μηδέν (NRZ)
Μονοπολική με επαναφορά στο μηδέν (RZ)
Διπολική με επαναφορά στο μηδέν (RZ)
Διπολική με μη-επαναφορά στο μηδέν (NRZ) ή NRZ-AMI (Alternate Mark Inversing)
Manchester (ή Split Phase ή Digital Biphase)
Miller ή Delay Modulation (DM)
Διπολική με μη-επαναφορά στο μηδέν
Αντίστροφη εναλλασσόμενου σημείου με επαναφορά στο μηδέν

## Slide 13: Μονοπολική με μη-επαναφορά στο μηδέν (NRZ)
0 = δεν αποστέλλεται παλμός
1 = παλμός σταθερής τάσης
Χαρακτηριστικά:
Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής κωδικοποίησης είναι η εύκολη δημιουργία της και το σχετικά μικρό εύρος ζώνης.
Όμως, η έλλειψη συγχρονισμού και πιθανές αστάθειες χρονισμού (timing jitter) μπορούν να προκαλέσουν μακριές αλυσίδες από 0 και 1, επειδή δεν υπάρχουν μεταβάσεις του παλμού.
Η κωδικοποίηση δεν έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης σφαλμάτων.
Υπάρχει μια σημαντική DC συνιστώσα όπως επίσης και σημαντικό φασματικό περιεχόμενο κοντά στο DC.

## Slide 14: Μονοπολική με επαναφορά στο μηδέν (RZ)
0 = δεν αποστέλλεται παλμός
1 = παλμός που επιστρέφει το μηδέν πριν το τέλος της διάρκειας του ψηφίου
Χαρακτηριστικά:
Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι η εύκολη υλοποίηση και η παρουσία μιας διακριτής φασματικής συνιστώσας στη συχνότητα με τιμή ίση με το ρυθμό συμβόλων R (Hz), που παρέχει έναν απλό τρόπο ανάκτησης χρονισμού.
Σημαντικό μειονέκτημα η ύπαρξη μιας DC συνιστώσα, όπως επίσης και φασματικού περιεχομένου στο DC.
Επιπλέον, μια μακριά αλυσίδα από 0 θα έχει ως αποτέλεσμα απουσία διελεύσεων από το μηδέν για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεπώς απώλεια συγχρονισμού.
Η κωδικοποίηση δεν διαθέτει την ικανότητα ανίχνευσης σφαλμάτων.

## Slide 15: Διπολική με επαναφορά στο μηδέν (NRZ)
Παλμοί με εναλλακτικά θετική και αρνητική πολιτικότητα
Χαρακτηριστικά:
Η ανάκτηση χρονισμού είναι σχετικά εύκολη.
Μειονεκτήματα είναι το μη μηδενικό φασματικό περιεχόμενο στο DC, και η έλλειψη ικανότητας ανίχνευσης σφαλμάτων.

## Slide 16: ∆ιπολική NRZ ή NRZ-AMI (Alternate Mark Inversion)
1 = εναλλασσόμενες θετικές και αρνητικές στάθμες τάσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του bit.
0 = μηδενική στάθμη τάσης καθ’ όλη τη διάρκεια του bit.
Χαρακτηριστικά:
Έχει μηδενική DC συνιστώσα και μηδενικό φασματικό περιεχόμενο στο DC.
Η ανάκτηση χρονισμού δεν είναι εύκολη.
Λόγω της εναλλασσόμενης πολικότητας που χρησιμοποιείται, διαθέτει ικανότητα ανίχνευσης σφαλμάτων

## Slide 17: Κωδικοποίηση Manchester (ή Split Phase ή Digital Biphase)
1 = θετικός παλμός στο πρώτο μισό, αρνητικός στο δεύτερο μισό
0 = διαμετρικά αντίθετος
Χαρακτηριστικά:
Πλεονεκτήματα είναι η μηδενική DC συνιστώσα και η καλή απόδοση σφάλματος.
Η ανάκτηση χρονισμού είναι εύκολη, καθώς υπάρχουν διελεύσεις από το μηδέν σε κάθε διάστημα ενός bit.
Το μεγάλο της μειονέκτημα είναι ότι απαιτεί ένα εύρος ζώνης μεγαλύτερο από τις άλλες κωδικοποιήσεις που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα.
Επίσης, δεν διαθέτει ικανότητα ανίχνευσης σφαλμάτων.

## Slide 18: Miller ή Delay Modulation (DM)
1 = μετάβαση στο µέσο της διάρκειας του bit
0 = απουσία μετάβασης στη διάρκεια του bit. Αν όμως ένα 0 ακολουθείται από ένα άλλο 0, υπάρχει μετάβαση στο τέλος του διαστήματος του bit, δηλαδή ανάμεσα σε δύο 0.
Χαρακτηριστικά:
Πρόκειται για κωδικοποίηση µε μνήµη.
Απαιτεί πολύ μικρότερο εύρος ζώνης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας περικλείεται σε λιγότερο από R/2 (Hz), όσο είναι δηλαδή και το ελάχιστο εύρος ζώνης κατά Nyquist.
Παρέχει πληροφορία χρονισμού στο δέκτη, χωρίς να θυσιάζει επιπλέον εύρος ζώνης.
Έχει χαμηλό φασματικό περιεχόμενο στο DC και μηδενική DCσυνιστώσα.
Δεν διαθέτει ικανότητα ανίχνευσης σφαλμάτων.

## Slide 19: Άλλες Κωδικοποιήσεις Βασικής Ζώνης
Διπολική με μη-επαναφορά στο μηδέν
1 = παλμός θετικής σταθερής τάσης
0 = παλμός αρνητικής σταθερής τάσης
Αντίστροφη εναλλασσόμενου σημείου με επαναφορά στο μηδέν
0 = θετικοί και αρνητικοί παλμοί σε εναλλαγή
1 = παλμός που επιστρέφει το μηδέν πριν το τέλος της διάρκειας του ψηφίου

## Slide 20: Κανονικοποιημένη Φασματική Πυκνότητα Ισχύος
Διαγράμματα της κανονικοποιημένης φασματικής πυκνότητας ισχύος ως προς την κανονικο-ποιημένη συχνότητα , για τις κωδικοποιήσεις γραμμής: Μονοπολική RZ, Μονοπολική NRZ, RZ-AMI, NRZ-AMI, Διπολική RZ, Manchester, Delay Modulation (Miller), NRZ-L και NRZ-I.

## Slide 21: Πιθανότητα Εμφάνισης Εσφαλμένων Bits
Διαγράμματα της πιθανότητας εμφάνισης εσφαλμένων bits ως συνάρτηση του λόγου , για τις κωδικοποιήσεις γραμμής: Μονοπολική RZ, Μονοπολική NRZ, RZ-AMI, Manchester, Delay Modulation (Miller), NRZ-L και NRZ-I.

## Slide 22: Συνήθεις Κωδικοποιήσεις Γραμμής
AMI
Modified AMI codes: B8ZS, B6ZS, B3ZS, HDB3
2B1Q
4B5B
4B3T
6b/8b encoding
Hamming Code
8b/10b encoding
64b/66b encoding
128b/130b encoding
Coded mark inversion (CMI)
Conditioned Diphase
Eight-to-Fourteen Modulation (EFM) used in Compact Disc
EFMPlus used in DVD
RZ — Return-to-zero
NRZ — Non-return-to-zero
NRZI — Non-return-to-zero, inverted
Manchester code (also variants Differential Manchester & Biphase mark code)
pulse-position modulation (a generalization of Manchester code)
Miller encoding (also known as Delay encoding or Modified Frequency Modulation, and has variant Modified Miller encoding)
MLT-3 Encoding
Hybrid Ternary Codes
Surround by complement (SBC)
TC-PAM
Optical line codes:
Carrier-Suppressed Return-to-Zero
Alternate-Phase Return-to-Zero

## Slide 23: Άσκηση 1
Για την δυαδική ακολουθία 0100101 να σχεδιαστούν οι κυματομορφές για τις εξής μορφοποιήσεις σηματοδοσίας: (α) Μονοπολική NRZ, (β) Διπολική RZ, και (γ) Εναλλακτική αντιστροφής σημείου (AMI-RZ)
Απάντηση:

## Slide 24: Άσκηση 2
Έστω δυαδική ακολουθία με μακρά ακολουθία 1 που ακολουθούνται από ένα 0 και ύστερα μακρά ακολουθία 1. Να σχεδιαστούν οι κυματομορφές για σηματοδοσίες: (α) Μονοπολική ΝRZ, (β) Διπολική NRZ, (γ) Σηματοδοσία ΑΜΙ, (δ) Διαχωρισμένης φάσης (Manchester)
Απάντηση:

## Slide 25: Άσκηση 3
Η κυματομορφή σηματοδοσίας ΑΜΙ που παριστάνει την δυαδική ακολουθία 0100101011 μεταδίδεται σε κανάλι με θόρυβο. Ο δέκτης λαμβάνει την ακόλουθη κυματομορφή η οποία περιέχει ένα μόνο σφάλμα. Να εντοπιστεί η θέση του σφάλματος.
Απάντηση: Το σφάλμα βρίσκεται στη θέση του 7ου bit, όπου έχουμε αρνητικό παλμό. Το bit αυτό έχει σφάλμα επειδή με την μορφοποίηση σηματοδοσίας ΑΜΙ για το σύμβολο 1 χρησιμοποιούνται εναλλασσόμενοι θετικοί και αρνητικοί παλμοί, ενώ για το σύμβολο 0 δεν χρησιμοποιείται παλμός. Ο παλμός στη θέση 7 που παριστάνει το τρίτο ψηφίο 1 θα έπρεπε να έχει θετική πολικότητα.

## Slide 26: Διασυμβολική Παρεμβολή
Διασυμβολική παρεμβολή (Intersymbol Interference - ISI) είναι μια μορφή παραμόρφωσης ενός σήματος, στην οποία μέρος της ενέργειας ενός συμβόλου επικαλύπτεται με τα γειτονικά του.
Προκαλείται είτε από την πολυδιάδρομη μετάδοση (multipath propagation) είτε από την μη-γραμμική απόκριση συχνότητας του καναλιού.
Υποβαθμίζει σοβαρά την ικανότητα του ανιχνευτή δεδομένων στο δέκτη να διαχωρίσει το τρέχον σύμβολο από τα γειτονικά του.

## Slide 27: Διασυμβολική Παρεμβολή
Ακόμη και σε κανάλι δίχως θόρυβο, η διασυμβολική παρεμβολή οδηγεί σε λανθασμένη ανίχνευση συμβόλων, αυξάνοντας τον αναπόφευκτο ρυθμό σφαλμάτων (irreducible error rate) και μειώνοντας την απόδοσης ρυθμού σφαλμάτων (Bit Error Rate – BER).
Για την καταπολέμηση της διασυμβολικής παρεμβολής χρησιμοποιούνται: (α) τεχνικές που εξασφαλίζουν ότι η συνολική συνάρτηση μεταφοράς του καναλιού έχει την επονομαζόμενη απόκριση Nyquist (Nyquist frequency response) καθώς και (β) κώδικες διόρθωσης λαθών.

## Slide 28: Φίλτρα Nyquist
Το φαινόμενο της διασυμβολικής παρεμβολής μπορεί να περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην υποβαθμίζει την ποιότητα της ζεύξης ως προς τον ρυθμό εμφάνισης σφαλμάτων.
Αν η συνάρτηση μεταφοράς του καναλιού επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του πομπού, μέσου μετάδοσης και δέκτη) είναι σύμφωνη κατά το κριτήριο Nyquist, τότε η διασυμβολική παρεμβολή μηδενίζεται.
Τα σύμβολα εξακολουθούν να διαχέονται, αλλά η κυματομορφή περνά από την τιμή μηδέν σε χρονικές στιγμές που είναι πολλαπλάσια της περιόδου των συμβόλων.
Η χαρακτηριστική ιδιότητα της συνάρτησης μεταφοράς κατά Nyquist είναι ότι η ζώνη μετάβασης μεταξύ των ζωνών διέλευσης και αποκοπής είναι συμμετρική περί τη συχνότητα

## Slide 29: Αντιμετώπιση της Διασυμβολικής Παρεμβολής
Διενεργώντας τη διαδικασία της δειγματοληψίας των δεδομένων τις χρονικές εκείνες στιγμές που η διασυμβολική παρεμβολή διέρχεται δια του μηδενός, η ενέργεια διασποράς των γειτονικών συμβόλων δεν επηρεάζει την τιμή του τρέχοντος συμβόλου τη στιγμή της δειγματοληψίας.
Αυτό απαιτεί εξαιρετικά ακριβή χρονισμό δειγματοληψίας στο δέκτη.
Επίτευξη μηδενικής διασυμβολικής παρεμβολής με φίλτρο Nyquist.

## Slide 30: Φίλτρα υψωμένου συνημιτόνου
Τα φίλτρα υψωμένου συνημιτόνου (raised cosine filters) αποτελούν μια δημοφιλή υλοποίηση των φίλτρων Nyquist.
Ονομάζονται έτσι επειδή το σχήμα της ζώνης μετάβασης μοιάζει με τμήμα της κυματομορφής ενός συνημιτόνου.
Η οξύτητα του φίλτρου ελέγχεται από τον παράγοντα κλίσης (α) (roll-off factor).
Απόκριση συχνότητας Κρουστική απόκριση
Το εύρος ζώνης Β που καταλαμβάνεται από ένα σήμα δεδομένων που έχει φιλτραριστεί από φίλτρο υψωμένου συνημίτονου, είναι αυξημένο από την ελάχιστη τιμή και ισούται με

## Slide 31: Άσκηση 4
Ποιες από τις παρακάτω αποκρίσεις φίλτρων εμφανίζουν τις σωστές ιδιότητες για την επίτευξη μηδενικής διασυμβολικής παρεμβολής;
Απάντηση:
Το κριτήριο Nyquist για την επίτευξη μηδενικής διασυμβολικής παρεμβολής ορίζει η ζώνη μετάβασης μεταξύ των ζωνών διέλευσης και αποκοπής είναι συμμετρική περί τη συχνότητα .
Με άλλα λόγια ότι η απόκριση πλάτους πρέπει να είναι συμμετρική ως προς μία συχνότητα ίση με το μισό της περιόδου των συμβόλων.
Παρατηρούμε ότι αυτό ισχύει μόνο για το σχήμα (Β).

## Slide 32: Άσκηση 5
Μία ακολουθία δεδομένων 4 επιπέδων βασικής ζώνης έχει περίοδο συμβόλων . (α) Ποιο είναι το ελάχιστο εύρος ζώνης που απαιτείται για εκπομπή, θεωρώντας ότι χρησιμο-ποιείται φίλτρο υψωμένου συνημιτόνου με ; (β) Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη μετάδοση ; (γ) Αν απαιτείται η μετάδοση της πληροφορίας στο μισό χρόνο, πόσες καταστάσεις συμβόλων θα απαιτούνταν ώστε να διατηρηθεί ταυτόχρονα το ίδιο εύρος ζώνης μετάδοσης;
Απάντηση:
(α) Το ελάχιστο εύρος ζώνης που απαιτείται για την εκπομπή είναι το ήμισυ του ρυθμού της εκπομπής των συμβόλων σε βασική ζώνη για ιδανικό ορθογώνιο φίλτρο Για το εύρος ζώνης πρέπει να αυξηθεί κατά ένα παράγοντα Άρα για περίοδο συμβόλων ο ρυθμός εκπομπής συμβόλων είναι και επομένως το απαιτούμενο εύρος ζώνης είναι .
(β) Με σηματοδοσία 4 επιπέδων κωδικοποιούνται 2 bit ανά σύμβολο, οπότε ο ρυθμός των bits είναι διπλάσιος του ρυθμού εκπομπής συμβόλων, δηλ. . Ο χρόνος που απαιτείται για να αποσταλούν είναι .
(γ) Για να μειώσουμε το χρόνο εκπομπής στο ήμισυ θα πρέπει να κωδικοποιούμε διπλάσια bit ανά εκπεμπόμενο σύμβολο. Επομένως, για ανά σύμβολο απαιτούν 16 καταστάσεις συμβόλων.

## Slide 33: Άσκηση 6
Μία ψηφιακή ζεύξη δεδομένων βασικής ζώνης υποστηρίζει ρυθμό bit ίσο με όταν χρησιμοποιεί φίλτρο υψωμένου συνημιτόνου με . Πόσο γρηγορότερα θα μπορούσε να εκπέμπεται η πληροφορία αν η τιμή του α μειωνόταν σε 0,2;
Απάντηση: Η χωρητικότητα του καναλιού μετάδοσης βασικής ζώνης δίνεται από:
Όπου είναι το εύρος ζώνης του σήματος μετά τη διέλευση από το φίλτρο υψωμένου συνημιτόνου και είναι το εύρος ζώνης του καναλιού.
Για δυαδική σηματοδοσία (), η χωρητικότητα είναι , και Άρα:
Από την οποία προκύπτει ότι η χωρητικότητα του καναλιού είναι .
Αν το α γίνει ίσο με 0,2 η χωρητικότητα του καναλιού:

## Slide 34: Άσκηση 7
Μία τεχνική διαμόρφωσης βασικής ζώνης και 16 καταστάσεων συμβόλων απαιτεί για αξιόπιστη μετάδοση. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής δεδομένων που μπορεί να υποστηριχθεί από τη ζεύξη αν το κανάλι θεωρηθεί αθόρυβο και το εύρος ζώνης είναι ;
Απάντηση:
Η χωρητικότητα του καναλιού βασικής ζώνης δίνεται από τη σχέση:

## Slide 35: Άσκηση 8
Ένα καλωδιακό modem βασικής ζώνης για δυαδική σηματοδοσία (Μ=2) εμφανίζει ρυθμό εσφαλμένων συμβόλων ίσο με 1 προς . Να προσδιοριστεί η τιμή του πηλίκου για σηματοδοσία 4 επιπέδων (Μ=4).
Απάντηση:
Από το διάγραμμα εμφάνισης εσφαλμένων συμβόλων για ένα ρυθμό λαθών ίσο με 1 προς και δυαδική σηματοδοσία (Μ=2), παρατηρούμε ότι αντιστοιχεί σε μία τιμή του πηλίκου περίπου ίση με 10 dB. Ο ρυθμός εμφάνισης εσφαλμένων συμβόλων αν εφαρμοστεί σηματοδοσία 4 καταστάσεων (Μ=4) είναι περίπου ίσος με 1 προς 103.
Παρατηρούμε ότι η αύξηση των καταστάσεων σηματοδοσίας από 2 σε 4 μείωσε κατά 1.000 περίπου φορές τον ρυθμό εμφάνισης εσφαλμένων συμβόλων.

## Slide 36: Άσκηση 9
Μια εταιρεία επιθυμεί να αυξήσει την παροχή ενός modem αλλάζοντας τη σηματοδοσία βασικής ζώνης από δυαδική σε οκταδική, ενώ παράλληλα επιθυμεί να κρατηθεί η αξιοπιστία σε ρυθμό όχι χειρότερο από .
(α) Να προσδιορίσετε τη μείωση που επιφέρει η αλλαγή αυτή στην ανοχή στο θόρυβο.
(β) Ποια είναι η θεωρητικά ελάχιστη τιμή που απαιτείται για να υποστηριχθεί φασματική απόδοση που επιτυγχάνεται για modem οκταδικής σηματοδοσίας;
Απάντηση:
(α) Από το διάγραμμα της προηγούμενης άσκησης παρατηρούμε ότι στην πιθανότητα απαιτείται αύξηση ενέργειας του σήματος κατά 8 dB ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο ρυθμός εσφαλμένων συμβόλων. Δηλ. το νέο modem θα εμφανίζει μικρότερη ανοχή στο θόρυβο κατά 8 dB. Στο επίπεδο σφάλματος το οκταδικό modem απαιτεί σχεδόν
(β) Ένα οκταδικό modem βασικής ζώνης έχει μέγιστη φασματική απόδοση . Εφαρμόζοντας τα δεδομένα, στον τύπο Shannon – Hartley, έχουμε: