## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 7: Ορθογώνια Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας - OFDM

## Slide 2: Περιεχόμενα
Ιστορική εξέλιξη
Γενικά
Ορθογωνιότητα
Διαμόρφωση Υποκαναλιών
Διάστημα Προστασίας (Guard Interval)
FFT – IFFT FOURIER
OFDM Πομπός και Δέκτης
Φάσμα OFDM και Φασματική Απόδοση
Διάγραμμα Μπλοκ
BER με OFDM MPSK και με OFDM MQAM
Εφαρμογές
Παραλλαγές
Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα
Ασκήσεις

## Slide 3: Ιστορική Εξέλιξη
OFDM – Orthogonal Frequency division Multiplexing - Ορθογώνια Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας.
Είναι μια τεχνική Διαμόρφωσης με την οποία μεταδίδονται μεγάλες ποσότητες πληροφορίας σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Η διαμόρφωση OFDM ήταν γνωστή από το 1966.
Τη δεκαετία του 1960 η τεχνική OFDM χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά στρατιωτικά προγράμματα τα οποία λειτουργούσαν σε ζώνες υψηλών συχνοτήτων.
Τη δεκαετία του 1980, μελετήθηκε για την αποδοτικότητά της σε modem υψηλών ταχυτήτων, σε ψηφιακές κινητές επικοινωνίες, σε εγγραφές υψηλής πυκνότητας.

## Slide 4: Διαφορές της OFDM από άλλες τεχνικές
Ορθογωνιότητα: Μεταξύ των συχνοτήτων των φερόντων του συστήματος
Είναι κατάλληλη για ασύρματες μεταδόσεις λόγω του υψηλού ρυθμού μετάδοσης που επιτυγχάνει

## Slide 5: Γενικά
Στο σύστημα OFDM τα φάσματα των υποφερουσών επικαλύπτονται και ταυτόχρονα να είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους από τον δέκτη. Έτσι είναι δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης(φάσματος), αφού στο ίδιο εύρος υπάρχει δυνατότητα να στείλουμε δύο σήματα την ίδια χρονική στιγμή που απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους στον άξονα της συχνότητας με μηδενικές παρεμβολές εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο φάσμα.
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι υποφέρουσες να είναι μαθηματικά ορθογώνιες.

## Slide 6: Ορθογωνιότητα Φερόντων
Για Κ υποκανάλια, σε κάθε υποκανάλι k, χρησιμοποιείται διαφορετική φέρουσα:
, k=0,1..K-1
όπου η κεντρική συχνότητα του υποκαναλιού
Αν η διαφορά συχνότητας μεταξύ διαδοχικών υποκαναλιών είναι Δf=1/Τs, όπου Τs η διάρκεια του συμβόλου σε κάθε υποκανάλι και για k≠j ισχύει:
τότε οι υποφέρουσες είναι ορθογώνιες μεταξύ τους ανεξάρτητα από τις φάσεις τους.

## Slide 7: Ορθογωνιότητα Φερόντων
f
Χωρίς Επικάλυψη- Μη αποδοτική από άποψη χρησιμοποίησης του διαθέσιμου εύρους ζώνης
Με επικάλυψη- Αποδοτική από άποψη χρησιμοποίησης του διαθέσιμου εύρους ζώνης
f
ICI = 0 at f = nf0

## Slide 8: Διαμόρφωση Υποκαναλιών
Σε ένα OFDM σύστημα με Κ υποκανάλια:
ο ρυθμός συμβόλων σε κάθε υποκανάλι μειώνεται κατά Κ σε σχέση με το σύστημα μιας φέρουσας.
άρα, η περίοδος συμβόλου στο OFDM γίνεται T=K∙Ts , όπου Ts η περίοδος συμβόλου του κάθε υποκαναλιού.
Κάθε υποφέρον διαμορφώνεται, σύμφωνα με κάποια από τις διαμορφώσεις (BPSK, QPSK, 4-QAM, 16‐QAM, 64‐QAM, 256‐QAM) και μεταφέρει μόνο ένα μέρος (μερικά bits) της πληροφορίας

## Slide 9: OFDM σήμα στο Χρόνο και στη Συχνότητα
0
2
10
12
-0.4
0
0.2
0.4
0.6
1.4
1.6
1.8
2
-1.5

## Slide 10: Φάσμα Σήματος OFDM
0
500
1500
2000
30
20
10
0
1000
Frequency
Magnitude
Σήμα απλού φέροντος
H μπλε γραφική είναι ένα σήμα OFDM με 216 υπο-φέροντα.

## Slide 11: Χρήση του FFT – IFFT στην OFDM (1/2)
Η OFDM τεχνική χρησιμοποιεί μια αποδοτική υπολογιστική τεχνική, τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier (DFT) και την υλοποίηση Fast Fourier Transform (FFT).
Ο FFT και ο αντίστροφός του IFFT μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλά ορθογωνικά υποφέροντα χρησιμοποιώντας μια μόνο ραδιοσυχνότητα.
Η εφαρμογή των μετασχηματισμών Fourier συνιστά μια οικονομική και εύκολη υλοποίηση για την μετατροπή του προϊόντος της διαμόρφωσης από το πεδίο της συχνότητας στο πεδίο του χρόνου (IFFT) και αντιστρόφως (FFT), η οποία διατηρεί ταυτόχρονα την ορθογωνιότητα των φερόντων των OFDM σημάτων.

## Slide 12: Χρήση του FFT – IFFT στην OFDM (2/2)
FFT

## Slide 13: Σύστημα OFDM
  Μια υψηλού ρυθμού μετάδοσης ροή δεδομένων διασπάται σε Ν χαμηλότερου ρυθμού
  Οι Ν χαμηλότερου ρυθμού ροές δεδομένων μεταδίδονται από Ν υπο-φέροντα
  Τα Ν υπο-φέροντα πρέπει να είναι ορθογώνια

## Slide 14: Διαμορφωτής OFDM
Add
Cyclic
Prefix
Serial/
Parallel
Parallel/
Serial
IFFT
Με τη βοήθεια του IFFT, το σήμα που καταλαμβάνει συγκεκριμένο φάσμα, μετατρέπεται σε σήμα συναρτήσει του χρόνου.
Προστίθεται στη συνέχεια το Guard Interval.

## Slide 15: Διαμορφωτής OFDM

## Slide 16: Αποδιαμορφωτής OFDM
FFT
Parallel/
Serial
Serial/
Parallel
Remove
Cyclic
Prefix
Αφαιρείται Guard Interval.
Με τη βοήθεια του FFT, δημιουργεί σήμα συναρτήσει της συχνότητας.

## Slide 17: Αποδιαμορφωτής OFDM

## Slide 18: Διάγραμμα Συστήματος OFDM
IFFT
IFFT
Coding & Interl.
Coding & Interl.
Bit-to- symbol mapping
Bit-to- symbol mapping
S/P
S/P
Add CP
Add CP
FFT
FFT
P/S
P/S
Sync
Sync
Modu- lation
Modu- lation
Demod.
Demod.
Deinterl. & Decoding
Deinterl. & Decoding
Channel
Channel

## Slide 19: OFDM Φάσμα (1/2)
Εύρος Ζώνης
Ν αριθμός υποκαναλιών
Ts διάρκεια συμβόλου κάθε υποκαναλιού
Δf διαφορά συχνότητας μεταξύ διαδοχικών υποκαναλιών
Δf

## Slide 20: OFDM Φάσμα (2/2)
Όσο περισσότερα φέροντα έχουμε τόσο πιο απότομη είναι η αύξηση της εξασθένησης του φάσματος έξω από την επιλεγμένη περιοχή.
Με λίγα φέροντα το φάσμα δεν είναι επίπεδο, στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, άρα έχουμε παρεμβολή σημάτων σε γειτονικές συχνότητες.
Φάσματα OFDM σημάτων, με 4 και με 1024 υποφέροντα.

## Slide 21: Διασυμβολική Παρεμβολή Λόγω Καναλιού Μετάδοσης

## Slide 22: Διάστημα Προστασίας (Guard Interval) για την Αποφυγή της Διασυμβολικής Παρεμβολής

## Slide 23: Εισαγωγή Κυκλικού Προθέματος για την Αποφυγή της Διασυμβολικής Παρεμβολής

## Slide 24: Διάστημα Προστασίας - Guard Interval
Για να αποβάλουμε σχεδόν πλήρως την ISI, πρέπει για κάθε σύμβολο OFDM να εισάγεται ένα διάστημα προστασίας (guard interval). Έτσι εξασφαλίζεται η ορθογωνιότητα και παρεμποδίζεται η παρεμβολή για ISI.
Tο κυκλικό πρόθεμα ουσιαστικά είναι ένα αντίγραφο του τελευταίου μέρους του μεταδιδόμενου συμβόλου, που περιέχει και την επιθυμητή πληροφορία, και το οποίο τοποθετείται στην αρχή του συμβόλου.
Η χρονική διάρκεια του διαστήματος προστασίας είναι μεγαλύτερη από τη καθυστέρηση διάδοσης του σήματος και μικρότερη ή ίση με Τ/4.

## Slide 25: Διαγράμματα Αστερισμού (α) Χωρίς και (β) Με κυκλικό Πρόθεμα
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5

## Slide 26: Διαγράμματα Αστερισμού σε Διάφορα Υποφέροντα χωρίς Κυκλικό Πρόθεμα
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1

## Slide 27: Διαγράμματα Αστερισμού σε Διάφορα Υποφέροντα με Κυκλικό Πρόθεμα
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1

## Slide 28: Φασματική Απόδοση OFDM
Q [bits/sec/Hz] = R/ B
R, ρυθμός μεταφοράς δεδομένων bits/sec
Β, απαιτούμενο εύρος ζώνης
N, αριθμός υποκαναλιών
m, πλήθος bits διαμόρφωσης συμβόλου M=2m
Ts, διάρκεια συμβόλου κάθε υποκαναλιού
OFDM σύμβολο = m*N bits

## Slide 29: Διαμόρφωση Υποφερόντων (IEEE 802.11 a & g)
BPSK = Binary Phase Shift Keying (PSK)
QPSK = Quaternary PSK
QAM = Quadrature Amplitude Modulation
16-QAM
Modulation | Bit rate
BPSK | 6 Mbit/s
BPSK | 9 Mbit/s
QPSK | 12 Mbit/s
QPSK | 18 Mbit/s
16-QAM | 24 Mbit/s
16-QAM | 36 Mbit/s
64-QAM | 48 Mbit/s
64-QAM | 54 Mbit/s

## Slide 30: Υπολογισμός Ρυθμού Μετάδοσης OFDM
Symbol duration = 4 s
Data-carrying subcarriers = 48 Bits / subchannel = 6 (64-QAM) Bits / OFDM symbol = 6 x 48 = 288
Channel coding: number reduced to 3/4 x 288
= 216 bits/symbol
=> Bit rate = 216 bits / 4 s = 54 Mbit/s

## Slide 31: BER με OFDM MPSK
Μ=16, 64, 256,…

## Slide 32: BER με OFDM-MQAM

## Slide 33: Εφαρμογές OFDM
ADSL modems
DVA & DVB
UMTS
Wifi(801.11 a/g/ac)
Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας 4ης γενιάς WiMAX & LTE

## Slide 34: Εφαρμογές OFDM
IEEE 802.11a&g (WLAN) systems
IEEE 802.16a (WiMAX) systems
ADSL (DMT = Discrete MultiTone) systems
DAB (Digital Audio Broadcasting)
DVB-T (Digital Video Broadcasting)
Η τεχνική OFDM is φασματικά αποδοτικό, αλλά όχι από άποψη ισχύος (απαιτεί γραμμικό ενισχυτή).
Η OFDMA είναι μια τεχνική πολλαπλής πρόσβασης στο μέσο που βασίζεται στο OFDM.

## Slide 35: Παραλλαγές
COFDM (Coded OFDM)
Flash OFDM
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
VOFDM(Vector OFDM)
WOFDM(Wideband OFDM)

## Slide 36: Πλεονεκτήματα
Πετυχαίνει αποτελεσματική χρησιμοποίηση του εύρους ζώνης.
Ανθεκτική στην εξασθένιση συχνότητας.
Εξουδετερώνει τη ISI.
Η εξισορρόπηση του καναλιού γίνεται απλούστερη από άλλες τεχνικές
που χρησιμοποιούν κυκλώματα εξισορροποιητών (equalizers).
Χρησιμοποιώντας τεχνικές FFT γίνεται πιο αποτελεσματική.
Καλή προστασία στις παρεμβολές μεταξύ των καναλιών.
Οι διαδικασίες για τη διατήρηση της ορθογωνιότητας είναι πιο εύκολα
υλοποιήσιμες από άλλες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε τεχνικές όπως CDMA, TDMA.
Εφαρμογή σε υψηλές απαιτήσεις για ταχύτητα με αρκετά χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

## Slide 37: Μειονεκτήματα
Είναι περισσότερο ευαίσθητη στην αντιστάθμιση συχνότητας φέροντος και στην ολίσθηση συχνότητας, σε σχέση με τα συστήματα που χρησιμοποιούν ένα μόνο φέρον, εξ’ αιτίας της διαρροής ενέργειας με το DFT.
Στα σήματα OFDM προστίθεται θόρυβος που εξαρτάται από το πλάτος των σημάτων και για το λόγο αυτό απαιτεί την ύπαρξη RF ενισχυτών ισχύος με μεγάλο λόγο πλάτους ισχύος προς μέσης τιμής.

## Slide 38: Άσκηση 1
Ένα σύστημα OFDM με 2048 φέροντα χρησιμοποιείται για ασύρματη μετάδοση. Το διάστημα μεταξύ δυο φερόντων είναι 250 Hz και το διάστημα προστασίας έχει διάρκεια 2ms. Σε κάθε φέρον χρησιμοποιείται διαμόρφωση BPSK.
a) Βρείτε το εύρος ζώνης και τον ρυθμό μετάδοσης του συστήματος
b) Αν το σήμα OFDM δημιουργείται με την βοήθεια ενός IDFT μήκους 4096 βρείτε την συχνότητα δειγματοληψίας του εξερχόμενου σήματος και τον αριθμό των δειγμάτων που «πέφτουν» μέσα στο διάστημα προστασίας
c) Η ενέργεια που απαιτείται στην ζώνη διάβασης για ένα σύμβολο OFDM στον πομπό είναι E_OFDM = 1.4 Ws. Στο σήμα προστίθεται λευκός Γκαουσιανός θόρυβος ισχύος N0/2 = 6 · 10−5 Ws. Βρείτε τον λόγο Eb/N0 σε dB. Βρείτε το ρυθμό εσφαλμένης μετάδοσης του συστήματος.

## Slide 39: Λύση

## Slide 40: Λύση

## Slide 41: Λύση

## Slide 42: Άσκηση 2
Δίνεται ένα σύστημα OFDM με 512 φέροντα, το οποίο χρησιμοποιεί διαμόρφωση BPSK. Μεταξύ των φερόντων μεσολαβεί διάστημα 200 Hz. Το διάστημα προστασίας έχει διάρκεια 1 ms.
Να υπολογίσετε το εύρος ζώνης και τον ρυθμό μετάδοσης του συστήματος [1 μονάδα].
Να βρείτε τη συχνότητα δειγματοληψίας του εξερχόμενου σήματος και τον αριθμό των δειγμάτων που «πέφτουν» μέσα στο διάστημα προστασίας, θεωρώντας ότι το σήμα OFDM δημιουργείται με IDFT μήκους 1024 σημείων [1 μονάδα].

## Slide 43: Λύση
Διάρκεια συμβόλου:
Εύρος ζώνης:
Ρυθμός μετάδοσης:
Μήκος FFT:
Ρυθμός δειγματοληψίας:
Δείγματα εντός διαστήματος προστασίας:

## Slide 44: Άσκηση 3
Ένα ασύρματο OFDM σύστημα χρησιμοποιείται για μετάδοση με ρυθμό 32 Mbit/s. Το μέγιστο μήκος της κρουστικής απόκρισης του καναλιού είναι 800 ns.
Υπολογίστε την απόσταση των φερόντων αν το διάστημα προστασίας είναι το 20% της συνολικής διάρκειας συμβόλου.
Υπολογίστε την απώλεια σε SNR λόγω της εισαγωγής του διαστήματος προστασίας.
Το εύρος ζώνης ρου καναλιού είναι 20MHz. Από πόσα φέροντα αποτελείται το μεταδιδόμενο σήμα
Από τις διαμορφώσεις BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, and 64QAM διαλέξτε αυτή που επιτυγχάνει τον απαιτούμενο ρυθμό μετάδοσης.

## Slide 45: Λύση

## Slide 46: Λύση

## Slide 47: Προσομοίωση στο AWR
Αλλαγή

## Slide 48: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 64QAM(1/2)

## Slide 49: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 64QAM(2/2)

## Slide 50: Αποτελέσματα Μετρήσεων για QPSK με Loss 0.5 dB

## Slide 51: Αποτελέσματα Μετρήσεων για QPSK με Loss 0.5 dB

## Slide 52: Αποτελέσματα Μετρήσεων για ΒPSK με Loss 0.5 dB

## Slide 53: Αποτελέσματα Μετρήσεων για QPSK με Loss 0 dB

## Slide 54: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 16PSK με Loss 0.5 dB

## Slide 55: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 16PSK με Loss 0 dB

## Slide 56: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 64PSK με Loss 0.5 dB

## Slide 57: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 64PSK με Loss 0 dB

## Slide 58: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 4QAM με Loss 0.5 dB

## Slide 59: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 4QAM με Loss 0 dB

## Slide 60: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 16QAM με Loss 0.5 dB

## Slide 61: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 16QAM με Loss 0 dB

## Slide 62: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 256QAM με Loss 0.5 dB

## Slide 63: Αποτελέσματα Μετρήσεων για 256QAM με Loss 0 dB