## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 4: Ψηφιακή Διαμόρφωση Φάσης Phase Shift Keying (PSK)

## Slide 2
Μαθηματική περιγραφή δυαδικής PSK (BPSK)
Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BPSK
Μαθηματική περιγραφή ΜPSK
Φασματική πυκνότητα ισχύος και φασματική απόδοση σήματος ΜPSK
Ρυθμός εμφάνισης λαθών (BER) σε MPSK
Παραγωγή και Ανίχνευση σήματος BPSK
Διαφορική Κωδικοποίηση Δεδομένων – DEPSK
Διαφορική Διαμόρφωση Φάσης – DPSK
Διαγράμματα Αστερισμού
Σύγκριση μεταξύ Σύμφωνης & Διαφορικής PSK
Ατζέντα

## Slide 3: Ψηφιακή Διαμόρφωση Φάσης - PSK
PSK Phase Shift Keying
BPSK Binary PSK
MPSK M/ary PSK
DESPK Differentially Encoded PSK
DPSK Differential PSK

## Slide 4: Ψηφιακή Διαμόρφωση Φάσης (PSK)
Στη διαμόρφωση PSK η φάση του φέροντος μεταπηδά μεταξύ δύο (ή περισσότε-ρων) επιπέδων, ανάλογα με την ψηφιακή πληροφορία. Συγκεκριμένα:
Για bit = 1 στέλνουμε επί χρόνο T το σήμα
Για bit = 0 στέλνουμε επί χρόνο T το σήμα
Η περιβάλλουσα παραμένει σταθερή, σε αντίθεση με την ASK.
Η πληροφορία περιέχεται στη στιγμιαία φάση του διαμορφωμένου φέροντος.
Η διαμόρφωση PSK χρησιμοποιείται σε δορυφορικές επικοινωνίες.

## Slide 5: Μαθηματική περιγραφή BPSK
Σήμα διαμορφωμένο κατά BPSK:
όπου Τ η διάρκεια του bit.
Ισχύει , όπου η ενέργεια και η ισχύς ενός bit.
(a) Δυαδικό σήμα εισόδου, (b) Διαμορφωμένο κατά BPSK σήμα

## Slide 6: Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BPSK
Ο Fourier του σήματος είναι: , όπου
  Δυαδικό σήμα εισόδου, (b) Φάσμα σήματος εισόδου, (c) Φάσμα διακριτού σήματος διαμορφωμένου κατά BPSK (διπλής πλευρικής ζώνης DSB χωρίς φορέα)
  Παρατηρούμε ότι η BPSK απαιτεί διπλάσιο εύρος ζώνης σε σχέση με το αρχικό σήμα.

## Slide 7: Μαθηματική περιγραφή ΜPSK
  Διαμόρφωση PSK Μ επιπέδων (MPSK):
  όπου για
  Διαμόρφωση 4-PSK : Δυαδική είσοδος, (b) Σήμα διαμορφωμένο κατά 4-PSK
θi | Δυαδικό διάνυσμα
0 | 0 0 … 0 0
2π/Μ | 0 0 … 0 1
2(2π/Μ) | 0 0 … 1 0
… | …
(Μ-1)(2π/Μ) | 1 1 … 1 1

## Slide 8: Φασματική πυκνότητα ισχύος σήματος ΜPSK
Φασματική πυκνότητα ισχύος (Power Spectral Density – PSD) [ συχνότητα φέροντος]:
όπου η ενέργεια ανά bit και το πλήθος των bits/symbol . Ισχύει

## Slide 9: Φασματική απόδοση σήματος ΜPSK
Φασματική Απόδοση ()
πλήθος bits/symbol [Ισχύει ]
ρυθμός μεταφοράς δεδομένων
απαιτούμενο εύρος ζώνης
ρυθμός μετάδοσης συμβόλων
Παρατηρούμε αύξηση της φασματικής απόδοσης () με την αύξηση των ομαδοποιημένων bits ανά σύμβολο (), συνεπώς και με τον αριθμό των συμβόλων Μ.

## Slide 10: Ρυθμός εμφάνισης λαθών σε διαμόρφωση ΜPSK
  Ο ρυθμός λήψης λανθασμένων συμβόλων συναρτήσει του λόγου δίνεται από:
  Όπου:
  η ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια σήματος στην είσοδο του δέκτη στη διάρκεια ενός bit για την επίτευξη συγκεκριμένου ρυθμού σφαλμάτων, παρουσία θορύβου φασματικής πυκνότητας ισχύος .
  η συμπληρωματική συνάρτηση λάθους (Error function)

## Slide 11: Ρυθμός εμφάνισης λαθών σε διαμόρφωση ΜPSK
  Η πιθανότητα εμφάνισης λανθασμένων bits (Bit Error Rate – BER) είναι:
  Για δυαδική διαμόρφωση (Μ=2), έχουμε
  Για Μ>4 το σύνολο των μεταδιδόμενων συμβόλων παύει να είναι ορθογωνικό, με αποτέλεσμα η πιθανότητα εμφάνισης λανθασμένων συμβόλων να αυξάνει απότομα.

## Slide 12: Διαγράμματα Αστερισμού
Το διάγραμμα αστερισμού (constellation diagram) της δυαδικής PSK εμφανίζει δύο σημεία συμμετρικά ως προς την αρχή των αξόνων (αντιποδική σηματοδοσία, antipodal signalling), δηλ. τα και .
Διάγραμμα αστερισμού ASK (α) Δυαδικής και (β) Δυαδικής PSK

## Slide 13: Παραγωγή σήματος BPSK
Φιλτράρισμα του ψηφιακού σήματος εισόδου με ένα φίλτρο μορφοποίησης παλμών (υψωμένου συνημιτόνου), ώστε να περιοριστεί το εύρος ζώνης και να παραχθεί η ακολουθία δεδομένων βασικής ζώνης.
Πολλαπλασιασμός φέροντος με την ακολουθία δεδομένων βασικής ζώνης, μέσω μίας γραμμικής διαμόρφωσης παλμών.
Σχηματικό διάγραμμα διαμορφωτή BPSK
Είσοδος δεδομένων
Φίλτρο μορφοποίησης παλμών
Έξοδος PSK

## Slide 14: Λήψη σήματος BPSK
Δεν υπάρχει ασύμφωνος τρόπος ανίχνευσης του σήματος BPSK, αλλά μόνο σύμφωνος.
Σύμφωνη ανίχνευση (coherent detection) :
Ένας ιδανικός ανιχνευτής απαιτεί την ακριβή γνώση της φάσης (δηλ. επιθυμητό ) του αδιαμόρφωτου φορέα στο δέκτη.
Σύμφωνος αποδιαμορφωτής BPSK
Αν υπάρχει σφάλμα φάσης (δηλ. ) στο τοπικά δημιουργούμενο φέρον, τότε μειώνεται η τάση του σήματος στην έξοδο του δέκτη κατά έναν παράγοντα . Έτσι, μειώνεται και ο λόγος κατά έναν παράγοντα .

## Slide 15: Λήψη σήματος BPSK
Για να ισχύει απαιτείται είτε να εκπεμφθεί σήμα αναφοράς φέροντος είτε να δημιουργηθεί σήμα αναφοράς στο δέκτη από το σήμα δεδομένων.
Ανάκτηση φέροντος για τη σύμφωνη αποδιαμόρφωση BPSK
Ύψωση του σήματος στο τετράγωνο κάνει τις φάσεις 0ο και 180ο πολλαπλάσια του modulo 2π, άρα απομακρύνει τη διαμόρφωση και διπλασιάζει τη συχνότητα του φέροντος.
Ο όρος διπλάσιας συχνότητας απομακρύνεται με φιλτράρισμα ώστε να απομακρυνθεί και ο θόρυβος.
Η συχνότητα διαιρείται δια 2 ώστε να ληφθεί ο ζητούμενος όρος του φέροντος.
Διάταξη ανάκτησης φέροντος

## Slide 16: Λήψη σήματος BPSK
Βρόχος Costas
Αποτελείται από δύο βρόχους κλειδωμένης φάσης (PLL) που λειτουργούν παράλληλα και έναν κοινό ταλαντωτή (VCO) που δίνει ορθογωνικές εξόδους (90ο) σε κάθε βρόχο.
Βρόχος Costas
Πλεονεκτήματα:
Δεν δημιουργεί συνιστώσα με συχνότητα διπλάσια του φέροντος.
Εκτελεί τη σύμφωνη ανίχνευση των δεδομένων σε έναν από τους κλάδους του διπλού συστήματος PLL.

## Slide 17: Λήψη σήματος BPSK
Αβεβαιότητα φάσης κατά την ανάκτηση φέροντος στη διαμόρφωση BPSK
Η διαδικασία διαίρεσης συχνότητας εισάγει αβεβαιότητα 180ο στη φάση του φέροντος.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναγνωρίζονται λανθασμένα τα σύμβολα.
Το πρόβλημα λύνεται με την αποστολή μίας γνωστής ακολουθίας δοκιμής (training sequence) στο δέκτη, από την οποία θα μπορεί αυτός να συμπεράνει αν έχει συμβεί αντιστροφή φάσης ή όχι, και να διορθώσει κατάλληλα.
Σε πραγματικά κανάλια, π.χ. κυψελωτών επικοινωνιών, ούτε και αυτό είναι αποδοτικό, επειδή συμβαίνουν διακοπές στην επικοινωνία.
Κάθε φορά που επανέρχεται η αναφορά φέροντος θα υπάρχει μια νέα αβεβαιότητα φάσης, η οποία θα απαιτεί την εκ νέου αποστολή της ακολουθίας δοκιμής.
Το πρόβλημα της αβεβαιότητας φάσης παρουσιάζεται και στο βρόχο Costas.
Εναλλακτική λύση: Διαφορικά Κωδικοποιημένη Ψηφιακή Διαμόρφωση Φάσης (Differentially Encoded PSK – DEPSK).

## Slide 18: Διαφορική Κωδικοποίηση Δεδομένων -DEPSK
Η διαφορικά κωδικοποιημένη PSK (Differentially Encoded PSK - DEPSK) αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα ανάκτησης της φάσης του φέροντος στον δέκτη της PSK, επειδή δίνει το ίδιο αποτέλεσμα στην έξοδο είτε τα δεδομένα έχουν αντιστραφεί είτε όχι.
Κωδικοποιητής DEPSK
Μια πύλη αποκλειστικού OR μεταφράζει τα δεδομένα εισόδου σε μια κωδικοποιημένη ακολουθία δεδομένων, στην οποία το λογικό 1 στην είσοδο κωδικοποιείται ως αλλαγή της λογικής κατάστασης από το προηγούμενο κωδικοποιημένο bit και το λογικό 0 στην είσοδο κωδικοποιείται ως μη-αλλαγή κατάστασης.
Η βαθμίδα καθυστέρησης υλοποιείται με έναν χρονιζόμενο καταχωρητή μετατόπισης (shift register) ενός bit.
Διαφορικός κωδικοποιητής

## Slide 19: Διαφορική Κωδικοποίηση Δεδομένων -DEPSK
Αποκωδικοποιητής DEPSK
Αν η ανιχνευόμενη ακολουθία δεδομένων αλλάζει κατάσταση σε διαδοχικά bit, τότε στην είσοδο υπήρχε ένα λογικό 1. Αν δεν υπάρχει αλλαγή κατάστασης, τότε συνάγεται ότι θα πρέπει να είχε σταλεί ένα λογικό 0.
Η πληροφορία για την αλλαγή της κατάστασης δεν επηρεάζεται από τυχόν αντιστροφή των δεδομένων και συνεπώς η αβεβαιότητα φάσης του φέροντος δεν επηρεάζει τη διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης.
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο που δεν απαιτεί την εισαγωγή επιπλέον bit και επομένως δεν επηρεάζει την παροχή δεδομένων.
Μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι αν εμφανίζονται μονά εσφαλμένα bit λόγω θορύβου, τότε αυτά διαδίδονται στον αποκωδικοποιητή ως σφάλματα «διπλών bit»
Αποκωδικοποιητής DEPSK

## Slide 20: Διαφορική Διαμόρφωση Φάσης - DPSK
Η ∆ιαφορική ∆ιαμόρφωση PSK (DPSK) βελτιώνει την DEPSK ενσωματώνοντας τη λειτουργία της διαφορικής αποκωδικοποίησης στην αποδιαμόρφωση των δεδομένων. Έτσι δεν χρειάζεται μηχανισμό ανάκτησης φέροντος.
Το τμήμα διαφορικής κωδικοποίησης και ο διαμορφωτής PSK είναι κοινά στις DPSK και DEPSK, αλλά ο δέκτης DPSK λειτουργεί συγκρίνοντας τη φάση του εισερχόμενου συμβόλου του φορέα με αυτήν του προηγούμενου και εκτελεί ταυτόχρονα τη σύμφωνη ανίχνευση και τη διαφορική κωδικοποίηση ως μια λειτουργία.
Διαγράμματα διαμορφωτή και αποδιαμορφωτή DPSK
Η DPSK χρησιμοποιείται ευρύτατα σε ενσύρματα και ασύρματα modem για σηματοδοσία χαμηλού ρυθμού (έως 4.800 bps) μετάδοσης.
Η DPSK έχει ελαφρά χειρότερη (μικρότερη) ανοχή στο θόρυβο από την BPSK.

## Slide 21: Σύγκριση μεταξύ Σύμφωνης & Διαφορικής PSK
  Πιθανότητα εμφάνισης λανθασμένων συμβόλων για διέλευση σε κανάλι με προσθετικό λευκό γκαουσσιανό θόρυβο (AWGN).
  Σύμφωνη ανίχνευση (COH-PSK)
Διαφορική PSK (DPSK)
Παρατηρούμε ότι η απλούστερη στην υλοποίηση διαφορική PSK έχει μικρή υστέρηση στον θόρυβο σε σχέση με την σύμφωνη PSK.

## Slide 22: Άσκηση 1
  Ένας σύμφωνος αποδιαμορφωτής PSK χρησιμοποιεί ένα κύκλωμα ανάκτησης φέροντος το οποίο εισάγει μία χρονική καθυστέρηση στην ανακτημένη αναφορά ίση με 7% της περιόδου του σήματος. Πόσο θα υποβαθμιστεί η ανοχή στο θόρυβο σε σύγκριση με τον ιδανικό αποδιαμορφωτή;
  Απάντηση:
  Μία χρονική καθυστέρηση 7% της περιόδου σημαίνει σφάλμα φάσης στον ανακτημένο φορέα ίσο με
  Η τάση εξόδου του μίκτη θα μειωθεί κατά από τη μέγιστη τιμή και η ενέργεια των συμβόλων στην είσοδο του δέκτη θα μειωθεί κατά .
  Οι συνιστώσες του θορύβου θα επηρεαστούν επίσης, αλλά η μέση τάση θορύβου στην έξοδο του μίκτη θα παραμείνει σταθερή.
  Έτσι, ο λόγος θα μειωθεί κατά έναν παράγοντα ή 0,87 dB.

## Slide 23: Άσκηση 2
  Ένας ανιχνευτής DPSK εμφανίζει σφάλμα στο κύκλωμα καθυστέρησης ίσο με 10% της περιόδου του φορέα. Αν η έκφραση που δίνει την πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος σε έναν ιδανικό δέκτη DPSK είναι να προσδιορίζετε την ποσοστιαία αύξηση της ισχύος του πομπού που απαιτείται για αντισταθμιστεί η υποβάθμιση που προκαλεί το σφάλμα στην καθυστέρηση.
  Απάντηση:
  Το σφάλμα 10% της καθυστέρησης αντιστοιχεί σε σφάλμα φάσης 36ο ως προς την αναφορά φέροντος.
  Η τάση εξόδου του μίκτη που χρησιμοποιείται για να συγκρίνει το τρέχον σύμβολο με το θα είναι μικρότερη από την μέγιστη τιμή κατά τον παράγοντα και η ενέργεια των συμβόλων κατά .
  Οι συνιστώσες του θορύβου θα επηρεαστούν επίσης, αλλά η μέση τάση θορύβου στην έξοδο του μίκτη θα παραμείνει σταθερή.
  Η πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων bit θα είναι
  Αυτό σημαίνει ότι η εκπεμπόμενη ενέργεια συμβόλων θα πρέπει να αυξηθεί κατά έναν παράγοντα ή 1,85 dB.

## Slide 24: Άσκηση 3
  Η απόδοση ενός δέκτη ραδιοσυχνοτήτων περιορίζεται από το θερμικό θόρυβο στη βαθμίδα εισόδου του. Ο δέκτης μπορεί να αποκωδικοποιεί τόσο σύμφωνα δυαδικά σήματα ASK, όσο και σύμφωνα δυαδικά σήματα PSK. Αν η μέση ισχύς του πομπού είναι σταθερή όταν στέλνει σήματα ASK και PSK, ποια από τις δύο μεθόδους κωδικοποίησης είναι προτιμότερη αν θέλουμε η εκπομπή να γίνεται με το μέγιστο δυνατό ρυθμό για δεδομένη πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων bit, και πόσο μεγαλύτερος μπορεί να γίνει αυτός ο ρυθμός;
  Απάντηση:
  Οι σχέσεις που δίνουν το ρυθμό εμφάνισης εσφαλμένων bit, είναι:
      Σύμφωνη ASK
      Σύμφωνη PSK
  Από αυτές φαίνεται ότι το σύστημα PSK μπορεί να ανεχθεί επίπεδο θορύβου διπλάσιο από αυτό της ASK ή με άλλα λόγια η ενέργεια ανά σύμβολο στην PSK μπορεί να είναι η μισή από αυτή της ASK για να εξασφαλιστεί ο ίδιος ρυθμός εμφάνισης εσφαλμένων bit.

## Slide 25: Άσκηση 4
  Ένα modem δυαδικής διαμόρφωσης PSK σχεδιάζεται ώστε να καταλαμβάνει εύρος ζώνης . Ποιός είναι ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων που μπορεί να μεταδίδεται αν χρησιμο-ποιηθεί ένα φίλτρο υψωμένου συνημιτόνου με ;
  Απάντηση:
Η θεωρητικά μέγιστη χωρητικότητα καναλιού για την PSK είναι ίδια με της ASK και δίνεται από τη σχέση: Για ένα ρεαλιστικό φίλτρο (non brick-wall filter), αυτή η έκφραση πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιγράψει την επιπλέον χωρητικότητα του πρακτικά υλοποιήσιμου καναλιού, ως ακολούθως: Έτσι, για δυαδική διαμόρφωση , προκύπτει:

## Slide 26: Άσκηση 5
  Ποια είναι η φασματική απόδοση ενός modem διαμόρφωσης BPSK που έχει φίλτρο μορφοποίησης παλμών με ;
  Απάντηση:
  Το ελάχιστο εύρος ζώνης που απαιτείται για να υποστηριχθεί η BPSK είναι διπλάσιο από αυτό για μία δυαδική επικοινωνία σε βασική ζώνη, και το οποίο είναι το μισό του ρυθμού συμβόλων.
  Έτσι, το ελάχιστο εύρος ζώνης για την BPSK είναι ίσο με τον ρυθμό μετάδοσης συμβόλων και η μέγιστη φασματική απόδοση για την BPSK είναι 1 bit/s/Hz.
  Για ένα μη-ιδανικό φίλτρο, το εύρος ζώνης πρέπει να αυξηθεί με έναν συντελεστή , και έτσι η φασματική απόδοση μειώνεται με τον ίδιο συντελεστή.
  Έτσι, για η φασματική απόδοση μειώνεται στα 0,75 bits/s/Hz.

## Slide 27: Άσκηση 6
  Ένας πομπός DPSK μπορεί να παράγει μέση ισχύ στην είσοδο ενός δέκτη που έχει πυκνότητα ισχύος θορύβου . Αν ο ρυθμός αποστολής συμβόλων είναι ποια είναι η πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων bit για έναν αποκωδικοποιητή DPSK στο δέκτη;
  Απάντηση:
  Η ενέργεια συμβόλων στην είσοδο του δέκτη δίνεται από το γινόμενο της ισχύος του σήματος επί την περίοδο των συμβόλων. Επομένως προκύπτει:
  Η σχέση που δίνει το BER για την DPSK είναι: