## Slide 1: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διάλεξη 9: Ο συγχρονισμός στις ψηφιακές επικοινωνίες

## Slide 2
Σκοπός
Εισαγωγή
Βρόχος κλειδώματος φάσης (Phase Locked Loop - PLL)
  Αναλογικό PLL
  Ψηφιακό PLL
Συγχρονισμός φέροντος
Χρονικός συγχρονισμός
Ατζέντα

## Slide 3: Σκοπός
Σκοπός της παρούσας διάλεξης είναι:
  Ο ορισμός της έννοιας και της σημασίας του Συγχρονισμού στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα
  Η παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων Συγχρονισμού

## Slide 4: Εισαγωγή
Τα ψηφιακά (αλλά και τα αναλογικά) τηλεπικοινωνιακά συστήματα απαιτούν κάποιου είδους συγχρονισμό (synchronization) μεταξύ πομπού και δέκτη.
Απουσία συγχρονισμού ή ελλιπής συγχρονισμός, οδηγεί σε σφάλματα κατά την ανίχνευση των συμβόλων στο δέκτη και επομένως σε υποβάθμιση της ποιότητας επικοινωνίας.
Αίτια αδυναμίας συγχρονισμού:
  Θόρυβος
  Διασυμβολική παρεμβολή
  Φαινόμενο Doppler
  Καθυστέρηση διάδοσης, κλπ.

## Slide 5: Εισαγωγή
Οι δύο γενικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν όλα τα συστήματα και οι τεχνικές συγχρονισμού είναι:
Συγχρονισμός Φέροντος
(Carrier Synchronization)
ανάκτηση από το δέκτη της συχνότητας και της φάσης του λαμβανόμενου σήματος
Χρονικός Συγχρονισμός
(Timing Synchronization)
υπολογισμός των βέλτιστων χρονικών στιγμών για την πραγματοποίηση της δειγματοληψίας στο δέκτη
Συγχρονισμός Φέροντος
Χρονικός Συγχρονισμός
Προσαρμοσμένο Φίλτρο
Ισοσταθμιστής
Ανιχνευτής
Δεδομένα
Δομικό διάγραμμα Δέκτη

## Slide 6: Βρόγχος κλειδώματος φάσης Phase Locked Loop (PLL)
Ο Βρόχος Κλειδώματος Φάσης (Phase Locked Loop-PLL) είναι ένα απαραίτητο υποσύστημα για την πλειοψηφία των διατάξεων συγχρονισμού.
Βασική αποστολή του PLL είναι η δημιουργία ενός σήματος με συχνότητα και φάση που να προσεγγίζει με ακρίβεια τη συχνότητα και τη φάση του σήματος εισόδου.
Το PLL είναι γενικά ένα μη-γραμμικό σύστημα και η ακριβής ανάλυση της συμπεριφοράς του είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Απλοποιούμε τη μελέτη του θεωρώντας γραμμική συμπεριφορά (παραδοχή).
Υπάρχουν δύο είδη κυκλωμάτων, τα αναλογικά PLL και τα ψηφιακά PLL.

## Slide 7: Αναλογικό PLL

## Slide 8: Βρόγχος κλειδώματος φάσης - Αναλογικό PLL
Το αναλογικό PLL χειρίζεται σήματα συνεχούς χρόνου.
Εάν θεωρήσουμε (για λόγους απλότητας) πως η είσοδος σε ένα αναλογικό PLL είναι , τότε η έξοδος θα είναι: όπου:
  , πλάτος (σήματος εισόδου & εξόδου) και συχνότητα σήματος (σταθερές).
  φάση σήματος εισόδου & εξόδου (συναρτήσεις του χρόνου).
σε πραγματικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα , συνήθως δεν είναι σταθερά αλλά μεταβάλλονται εξαιτίας φαινομένων όπως το Doppler, η πολυδιόδευση (multipath) των σημάτων στις ασύρματες επικοινωνίες, κ.λ.π.
Ανίχνευση φάσης
Φίλτρο Βρόγχου L(s)
VCO
Έξοδος
Δομικό διάγραμμα αναλογικού PLL

## Slide 9: Ανιχνευτής φάσης
Ο Ανιχνευτής Φάσης (Phase Detector - PD) δημιουργεί ένα σήμα ε(t), το οποίο μεταβάλλεται συναρτήσει της διαφοράς των φάσεων θ(t) και φ(t).
όπου W() συνάρτηση που καθορίζει τη γραμμική συμπεριφορά του ανιχνευτή φάσης και γενικά του PLL.
Ανίχνευση φάσης
Φίλτρο Βρόγχου L(s)
VCO
Έξοδος
Ιδανική συνάρτηση W()
Sawtooth Phase Detector

## Slide 10: Ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση
Ο ιδανικός Ταλαντωτής Ελεγχόμενος από Τάση (Voltage Control Oscillator- VCO) έχει ως είσοδο ένα σήμα ελέγχου c(t), το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με το σφάλμα φάσης ε(t).
Η έξοδος του VCO (άρα του PLL) είναι , με στιγμιαία συχνότητα:
Αν φ(t)=φc (δηλαδή σταθερή), τότε fi=fc , και η συχνότητα ονομάζεται φυσική συχνότητα ή συχνότητα αναφοράς (free-running).
VCO
Ανίχνευση φάσης
Φίλτρο Βρόγχου L(s)
VCO
Έξοδος

## Slide 11: Φίλτρο βρόγχου
Το Φίλτρο Βρόχου (Loop Filter) με συνάρτηση μεταφοράς L(s), περιλαμβάνει τα κέρδη που εισάγονται από τον PD και τον VCO και σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή δυναμική συμπεριφορά του συστήματος.
Η επιλογή του L(s) χαρακτηρίζει και την τάξη του PLL.
Φίλτρο Βρόγχου L(s)
Κλείδωμα φάσης και συχνότητας
Το PLL θεωρείται κλειδωμένο όταν
φ(t) = θ(t) + φο
Το PLL θεωρείται κλειδωμένο στην συχνότητα όταν
φ(t) = Κt
Αν φο = 0, το PLL θεωρείται τέλεια κλειδωμένο
Κλείδωμα φάσης και συχνότητας
Ανίχνευση φάσης
Φίλτρο Βρόγχου L(s)
VCO
Έξοδος

## Slide 12: Ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας
Αν για το σφάλμα στη φάση ισχύει , τότε ο ανιχνευτής φάσης (ιδανικός) λειτουργεί στη γραμμική περιοχή, οπότε
Εάν και οι μετασχηματισμοί Laplace των και αντίστοιχα, τότε για τη συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόγχου για το ιδανικό PLL θα ισχύει:

## Slide 13: Άσκηση 1
Αν η φάση του σήματος εισόδου έχει τη μορφή , με μία σταθερά, να δείξετε ότι το PLL μπορεί να κλειδώσει μόνο αν ισχύει
Απάντηση:
Από την προκύπτει ότι το σήμα στην είσοδο του PLL παρουσιάζει μία μετατόπιση (offset) στη συχνότητα ίση με . Προκειμένου να κλειδώσει το VCO πρέπει να δημιουργήσει ένα σήμα με την ίδια μετατόπιση συχνότητας .
Αν χρησιμοποιηθεί ο ιδανικός ανιχνευτής φάσης, θα ισχύει:
  Αλλά ισχύει
Αν το DC κέρδος του φίλτρου βρόγχου (για s=0) είναι , τότε , και συνεπώς .
Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις, προκύπτει :

## Slide 14: Άσκηση 2
Ένα PLL Β’ τάξης Τύπου Ι έχει φίλτρο βρόγχου με συνάρτηση μεταφοράς:
Να βρεθεί η συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται προκειμένου να μπορεί να κλειδώσει το PLL, αν η φάση του σήματος εισόδου έχει την μορφή .
Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόγχου.
Να βρεθούν οι συνθήκες ευστάθειας του PLL. Επίσης να σχεδιαστεί το μέτρο της συνάρτησης μεταφοράς ως προς την συχνότητα. Τι παρατηρείτε;
Απάντηση:
Από τη σχέση και για έχουμε :
Η συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόγχου θα είναι:

## Slide 15: Άσκηση 2 (συνέχεια)
Όπως είναι γνωστό για να είναι ευσταθές ένα γραμμικό σύστημα κλειστού βρόχου πρέπει οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς να βρίσκονται στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο. Για να ισχύει η συνθήκη αυτή για το PLL δεύτερης τάξης τύπου I πρέπει οι συντελεστές του διωνύμου στον παρονομαστή της τελευταίας σχέσης να βρίσκονται στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο.
Μετά από πράξεις προκύπτει ότι αυτό συμβαίνει όταν ικανοποιούνται οι συνθήκες >-, και

## Slide 16: Ψηφιακό PLL

## Slide 17: Ψηφιακό PLL
To PLL για σήματα διακριτού χρόνου (ψηφιακό PLL) έχει ως είσοδο ένα σήμα διακριτού χρόνου, δηλαδή δείγματα λαμβανόμενα από ένα συνεχές σήμα.
Ανίχνευση φάσης
Φίλτρο Βρόγχου L(z)
Έξοδος
Είσοδος
Έξοδος
VCO
Δομικό διάγραμμα ψηφιακού PLL

## Slide 18: VCO - Ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση
Η συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόγχου είναι:
+
cos(.)
mod 2π
ανάλυση αντίστοιχη με το αναλογικό αντίστοιχο κύκλωμα

## Slide 19: Συγχρονισμός φέροντος
Σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα που χρησιμοποιούν ζωνοπερατές διαμορφώσεις, η σύμφωνη (coherent) αποδιαμόρφωση απαιτεί την ακριβή ανάκτηση στο δέκτη της συχνότητας και της φάσης του λαμβανόμενου σήματος, δηλαδή τον συγχρονισμό φέροντας (carrier synchronization).
Ένα σήμα με την επιθυμητή συχνότητα μπορεί να δημιουργηθεί από ένα τοπικό ταλαντωτή (συνήθως VCO). Η ακριβής όμως ανάκτηση της φάσης είναι ένα πρόβλημα το οποίο αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την εποχή της εμφάνισης των πρώτων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της φάσης του φέροντος:
  Αυτά που δεν χρησιμοποιούν ανάδραση απόφασης και δεν απαιτούν τη γνώση των αποφάσεων του ανιχνευτή για τα εκπεμπόμενα σύμβολα.
  Αυτά που χρησιμοποιούν τη γνώση των αποφάσεων του ανιχνευτή προκειμένου να βελτιώσουν την εκτίμηση της φάσης.

## Slide 20: Εκτίμηση φάσης φέροντος με το κριτήριο της μέγιστης πιθανοφάνειας
Εκτιμούμε την άγνωστη φάση , ως σύμφωνα με το κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας από τη σχέση (T0 το χρονικό διάστημα παρατήρησης του r(t)):
Λαμβανόμενο σήμα
Εκπεμπόμενο σήμα
Gaussian λευκός θόρυβος με διακύμανση
Άγνωστη φάση
Χ
VCO
Έξοδος

## Slide 21: Πρακτικές διατάξεις για την εκτίμηση της φάσης του φέροντος
Η απευθείας εφαρμογή του PLL για την εκτίμηση της φάσης του φέροντος (δες προηγούμενη διαφάνεια) προϋποθέτει ότι το φέρον παρουσιάζει φασματικό περιεχόμενο σε μία γνωστή συχνότητα fc .
Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις των ψηφιακών τηλεπικοινω-νιακών συστημάτων (π.χ. Μ-PSK. Μ-QAM, κλπ) το φέρον καταργείται (suppressed carrier) με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας εκπομπής. Έτσι, η μέση ισχύς στην έξοδο του ζωνοπερατού φίλτρου (με κεντρική συχνότητα την fc) που χρησιμοποιείται για την “απομόνωση” της fc θα είναι ίση με μηδέν.
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει απευθείας το PLL, αφού δεν θα υπάρχει σήμα εισόδου με το οποίο να κλειδώσει, οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές εκτίμησης του φέροντος.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περισσότερο γνωστές από αυτές:
  Ο Βρόχος τετραγωνισμού
  Ο Βρόχος Costas

## Slide 22: Βρόχος Τετραγωνισμού - (Squared Loop)
Ιστορικά η πρώτη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε πρακτικά
H(f) ζωνοπερατό φίλτρο με κεντρική συχνότητα 2fc
Χ
Φίλτρο βρόχου
VCO
Έξοδος
2fc
Βρόχος Τετραγωνισμού

## Slide 23: Βρόχος Τετραγωνισμού - (Squared Loop)
Χωρίς βλάβη της γενικότητας, θεωρούμε διαμόρφωση BPSK.
Το λαμβανόμενο σήμα , όπου A(t) = , οδηγεί σε έξοδο με μέση τιμή πλάτους:
Άρα, η έξοδος του φίλτρου θα είναι ένα φέρον με μη-μηδενικό φασματικό περιεχόμενο στη συχνότητα 2fc.
Το σήμα αυτό χρησιμοποιείται ως είσοδος σε PLL του οποίου ο VCO δημιουργεί ένα σήμα με συχνότητα αναφοράς 2fc.
Tο σήμα αυτό κλειδώνει στη φάση 2θ και κατόπιν οδηγείται σε έναν διαιρέτη συχνότητας, η έξοδος του οποίου χρησιμοποιείται για την σύμφωνη αποδιαμόρφωση.

## Slide 24: Μειονεκτήματα Βρόχου Τετραγωνισμού
Κυκλώματα τετραγωνισμού είναι δύσκολο να υλοποιηθούν σε υψηλές συχνότητες.
Εξαιτίας του τετραγωνισμού του r(t) η φάση του σήματος διπλασιάζεται, οπότε διπλασιάζεται και ο θόρυβος που επηρεάζει τη φάση, ενώ η διακύμανση του θορύβου τετραπλασιάζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται περίπου 6dB μεγαλύτερο SNR για να διασφαλιστεί αξιόπιστο κλείδωμα στη φάση του PLL.
Η διαδικασία της διαίρεσης δια 2 της συχνότητας της εξόδου του PLL έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή αμφιβολίας της τάξης του π στην εκτίμηση της φάσης. Αυτό οφείλεται στο ότι ο διαιρέτης συχνότητας υλοποιείται στην πράξη με λογικά κυκλώματα αποτελούμενα από flip-flops, τα οποία ανάλογα με την αρχική κατάσταση, αν η φάση είναι 2, δίνουν στην έξοδο ή + π. Η δεύτερη περίπτωση οδηγεί σε λάθος απόφαση.
Το πρόβλημα αυτό, το οποίο επηρεάζει κυρίως συστήματα με διαμόρφωση φάσης, αντιμετωπίζεται με διαφορική κωδικοποίηση των δεδομένων ή εναλλακτικά με την αποστολή ενός σήματος αναφοράς (preamble) που δημιουργεί την αρχική κατάσταση στο διαιρέτη, οπότε η φάση εκτιμάται σωστά.

## Slide 25: Βρόχος Costas
Εναλλακτική διάταξη. Χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστές και χαμηλοπερατά φίλτρα αντί μη-γραμμικών κυκλωμάτων τετραγωνισμού, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν σε υψηλές συχνότητες.
Αποδεικνύεται πώς το σφάλμα ε(t) του PLL εξαρτάται από τον όρο , από όπου μπορεί να προκύψει ο χρονισμός.
LPF
VCO
Χ
Χ
Χ
Φίλτρο βρόχου
L(s)
LPF
e
Βρόχος Costas

## Slide 26: Χρονικός Συγχρονισμός
Εκτός από το συγχρονισμό του φέροντος, ο χρονικός συγχρονισμός (timing synchronization) είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
Αναφέρεται στη δυνατότητα του δέκτη να πραγματοποιεί τη δειγματοληψία τη βέλτιστη χρονική στιγμή τ, εντός της χρονικής διάρκειας του συμβόλου.
Χρονικός Συγχρονισμός
Κριτήριο Μέγιστης Πιθανοφάνειας
Με ανάδραση απόφασης
Χωρίς ανάδραση απόφασης
Υποβέλτιστες τεχνικές
Με βρόχο τετραγωνισμού
Τεχνική Early-Late

## Slide 27: Κριτήριο Μέγιστης Πιθανοφάνειας

## Slide 28: Με ανάδραση απόφασης
Ο χρονικός συγχρονισμός με ανάδραση απόφασης (timing synchronization with decision feedback) χρησιμοποιεί τη γνώση από τα σύμβολα που ανιχνεύονται με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης χρονικής στιγμής δειγματοληψίας.
Αν είναι το λαμβανόμενο σήμα μετά τη διαμόρφωση, αποδεικνύεται πως το παρακάτω κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσει την βέλτιστη χρονική στιγμή .
Κρουστική Συνάρτηση
Ισοπίθανα και ασυσχέτιστα
Ανιχνευτής
VCO
h(-t)
Σ
X

## Slide 29: Χωρίς ανάδραση απόφασης
Τα συστήματα χρονικού συγχρονισμού χωρίς ανάδραση απόφασης δεν απαιτούν γνώση των συμβόλων που έχουν ανιχνευθεί προκειμένου να καθορίσουν τη βέλτιστη χρονική στιγμή δειγματοληψίας.
Το υπολογίζεται από τη
tanh(x)
h(-t)
Σ
X
VCO
r

## Slide 30: Υποβέλτιστες τεχνικές

## Slide 31: Με βρόχο τετραγωνισμού
Η τεχνική που χρησιμοποιεί βρόχο τετραγωνισμού είναι κατάλληλη για σήματα βασικής ζώνης
Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τα σύμβολα εκπέμπονται περιοδικά (κάθε Τ sec).
z
Ανιχνευτής
BPF
r
PLL
Αγνοούμε τον θόρυβο
Περιοδικό σήμα περιόδου Τ

## Slide 32: Τεχνική Early-Late
Η Early-Late μπορεί να υπολογίσει τη χρονική στιγμή δειγματοληψίας κατά την οποία λαμβάνεται η μέγιστη τιμή του σήματος-παλμού στην έξοδο του προσαρμοσμένου φίλτρου.
Βασική ιδέα: Στην ιδανική περίπτωση η έξοδος του προσαρμοσμένου φίλτρου είναι ένας συμμετρικός παλμός ως προς τη μέγιστη τιμή. Αν όμως υπάρχει μία χρονική μετατόπιση του παλμού τότε αυτή μπορεί να ανιχνευθεί με καθυστέρηση και προήγηση της στιγμής δειγματοληψίας κατά δ.
Αν η δειγματοληψία είναι ιδανική τότε η διαφορά των απολύτων τιμών πλάτους των δειγμάτων θα είναι ίση με μηδέν και το PLL θα κλειδώσει. Σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά των τιμών εισέρχεται ως σφάλμα στην είσοδο του φίλτρου βρόχου, το οποίο υπολογίζει τη μέση τιμή και κατόπιν παράγει ένα σήμα που οδηγεί το VCO.
H τεχνική χρησιμοποιείται περισσότερο από τις υπόλοιπες σε πρακτικά ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

## Slide 33: Τεχνική Early-Late
Καθυστέρηση δ
VCO
h(-t)
X
Προήγηση δ
L(s)